MINISTERSTVO DOPRAVY

ČESKÉ REPUBLIKY

ODBOR  PROVOZU  SILNIČNÍCH  VOZIDEL

METODIKA

Kontrola spojovacího zařízení vozidel

č. 4/2012/STK/6.1

Roman Bradáč  v.r.

ředitel odboru               schvalování vozidel a předpisů

Č.j.: 59/2012-150-STK3/1

V Praze dne   11.12.2012

Záznam o revizi dokumentu

| Rev. čís. | Číslo jednací / datum | Předmět revize Instrukce k provedení revize | Odpovědný pracovník STK |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Počet stran / příloh |  | Datum |
| 0 | 59/2012-150-STK3/1 | NOVÝ DOKUMENT |  |
|  | 18 / 2 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na rozmnožování, šíření a překlad.

Žádná část dokumentu nesmí být jakoukoliv formou bez předchozího písemného souhlasu Ministerstva dopravy reprodukována, s použitím elektronických systémů ukládána do paměti, zpracována nebo jinak šířena.

Zpracovatel podkladů pro věcný obsah metodiky: 	Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o.

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

110 15  PRAHA 1

Obsah

Úvod	3

1.	Hodnocení technického stavu vozidla	3

2.	Bezpečnostní požadavky pro kontrolu spojovacího zařízení	3

3.	Kontrola technického stavu spojovacího zařízení	4

3.1	Kontrola opotřebení spojovacího zařízení	4

3.1.1	Obecné pokyny.	4

3.1.2	Kontrolní test opotřebení spojovacího zařízení u jízdní soupravy	5

3.1.3	Maximálně povolené vůle ve spojení	6

3.1.4	Zařízení na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel.	7

3.1.5	Čepová závěsná zařízení pro tažná oka s čepem 40 mm, 50 mm a 57 mm.	7

3.1.5.1	Kontrola opotřebení spojovacího čepu	7

3.1.6	Oje	9

3.1.6.1	Kontrola opotřebení vnitřního průměru oka oje	9

3.1.6.2	Kontrola vůle v uložení pohyblivého oje (pouzdra)	11

3.1.7	Točnice třídy G 50 a návěsový čep třídy H	12

3.1.7.1	Kontrola opotřebení uzávěru točnice	13

3.1.7.2	Kontrola opotřebení sedlového čepu návěsu	15

4.	Přílohy	16

4.1	Celkový přehled mezních hodnot u čepových závěsných zařízení pro tažná oka	16

# Úvod

Metodika je určena na kontrolu spojovacího zařízení vozidel při technické prohlídce vozidel ve stanicích technické kontroly.

# Hodnocení technického stavu vozidla

Hodnocení nedostatků zjištěných při technické prohlídce se provede podle příslušného kontrolního úkonu uvedeného v Příloze č. 7 vyhlášky č. 302/2001Sb. v platném znění.

| 6. PODVOZEK A ČÁSTI PŘIPEVNĚNÉ K PODVOZKU |
| --- |
| 6.1 Podvozek nebo rám a části k nim připojené |
| 6.1.6 Mechanické spojovací zařízení a tažné zařízení |
| Metoda kontroly | Vizuální kontrola opotřebení a správné funkce, zejména z hlediska zajištění, s použitím měřidla v souladu se stanovenou metodikou |
| 6.1.6.3 | Některá část spojovacího zařízení nadměrně opotřebovaná. |
| 6.1.6.3.1 | Zjevně nadměrné opotřebení některé části spojovacího zařízení. | B |
| 6.1.6.3.2 | Opotřebení některých částí spojovacího zařízení u jízdní soupravy je v natolik zhoršeném technickém stavu, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy jízdní soupravy. | C |

# Bezpečnostní požadavky pro kontrolu spojovacího zařízení

- Při kontrole spojovacího zařízení dbá kontrolní orgán zvýšené opatrnosti a podle povahy kontroly používá ochranné pomůcky - rukavice.

- U motorového vozidla, u kterého se provádí kontrola spojovacího zařízení, musí být vypnutý motor. Řidič musí být seznámen se záměrem, že na vozidle / jízdní soupravě bude provedena kontrola spojovacího zařízení. Zodpovídá kontrolní orgán, který bude kontrolu spojovacího zařízení provádět.

- Na kontrolní lince ve stanici technické kontroly je zakázáno provádět kontrolu opotřebení spojovacího zařízení v prostoru nad kontrolní jámou.

- Na kontrolní lince ve stanici technické kontroly, musí být při kontrole motorové vozidlo zajištěno proti rozjetí parkovací brzdou nebo zařazenou rychlostí.

Na kontrolní lince ve stanici technické kontroly, je-li přípojné vozidlo vybaveno parkovací brzdou a parkovací brzda je zjevně neúčinná, zajistí se vozidlo předepsaným počtem zakládacích klínů.

Je-li v areálu stanice technické kontroly prováděna kontrola spojovacího zařízení mimo kontrolní linku (např. při kontrole točnice a návěsového čepu), musí být obě vozidla zajištěna proti rozjetí parkovací brzdou, popř. i zakládacími klíny, vyžaduje-li si to sklon vozovky.

- U silniční kontroly musí být vozidlo / jízdní souprava vždy zajištěna proti rozjetí parkovací brzdou a zakládacími klíny. Je-li jízdní souprava rozpojena, musí být parkovací brzdou a zakládacími klíny zajištěno každé vozidlo samostatně.

- Vozidlo zabezpečuje zakládacími klíny řidič, na pokyn kontrolního orgánu.

- Je-li vozidlo zabezpečeno zakládací klíny, kontrolní orgán, který bude provádět kontrolu spojovacího zařízením, se před samotnou kontrolou ubezpečí o tom, že jsou zakládací klíny použity správně ve vztahu ke sklonu vozovky.

- Je přísně zakázáno zdržovat se v prostoru mezi vozidly jízdní soupravy, která nejsou zajištěna proti rozjetí.

# Kontrola technického stavu spojovacího zařízení

## Kontrola opotřebení spojovacího zařízení

### Obecné pokyny.

- Kontrola opotřebení spojovacího zařízení u silničních vozidel se provádí v souladu s požadavky výrobců spojovacích zařízení. Není-li stanoveno jinak, mezní hodnoty opotřebení jednotlivých částí spojovacího zařízení, se vztahují vždy k danému typu spojovacího zařízení. Typ spojovacího zařízení je uveden (zpravidla) na výrobním štítku výrobce.

- Kontrola opotřebení spojovacího zařízení se provádí bezdemontážním způsobem.

- Při pravidelné technické prohlídce vozidla (sólo) ve stanici technické kontroly se kontrola opotřebení spojovacího zařízení provádí vždy.

- U jízdní soupravy se provádí kontrola opotřebení spojovacího zařízení až na základě výsledku kontrolního testu. Toto ustanovení se nevztahuje na jízdní soupravu se spojovacím zařízením koule Ø 50 mm třídy A 50, a B 50.

- Nejsou-li při kontrolním testu zjištěny ve spojení soupravy zjevně větší vůle, není nutné provádět rozpojení soupravy a kontrolovat opotřebení spojovacího zařízení.

- Je-li při kontrolním testu zjištěno, že ve spojení jízdní soupravy jsou vůle zjevně větší, než stanovuje výrobce, souprava se rozpojí a provede se kontrola opotřebení spojovacího zařízení na obou vozidlech. Kontrolní test není nutno provádět, pokud jsou již v průběhu technické prohlídky (např. při vjíždění / vyjíždění do brzdových válců) zjištěny zjevně větší vůle ve spojení než povoluje výrobce.

- Mezní hodnoty opotřebení jednotlivých spojovacích zařízení se u jízdní soupravy posuzují vždy vzhledem k celkovému stavu obou částí spojovacích zařízení (čep / oko oje; koule Ø 50 mm třídy A 50X / B 50X;	 točnice třída G 50 / návěsový čep třída H apod.).

- Na spojovací zařízení u traktorů a jejich přípojných vozidel, s konstrukční rychlostí větší než 40 km/h, se uplatňují stejné požadavky, jako pro silniční vozidla.

- U traktorů a jejich přípojných vozidel, s konstrukční rychlostí do 40 km/h, lze připustit větší mezní hodnoty opoptřebení, než jsou stanoveny pro silniční vozidla.

- Kontrola opotřebení se neprovádí u manipulačních a odtahových spojovacích zařízení s čepem 25 mm a 30 mm, které nejsou primárně určeny k spojení do jízdních souprav.

- Pokud je kontrolované místo natolik znečištěné (bláto, mazací tuk s prachem apod.), že by to mohlo ovlivnit naměřené hodnoty, musí se kontrolované místo před měřením očistit.

### Kontrolní test opotřebení spojovacího zařízení u jízdní soupravy

- Kontrolní test opotřebení spojovacího zařízení se provádí u jízdních souprav s výjimkou jízdních souprav se spojovacím zařízením koule Ø 50 mm třídy A 50 a B 50.

- Postup při kontrolním testu opotřebení spojovacího zařízení u jízdní soupravy.

- Přípojné vozidlo se zajistí ovládačem parkovací brzdy na přípojném vozidle. (např. při ovládání parkovací brzdy pomocí lanovodů a tzv. „kolovrátku“ nebo „červeným ovladačem“ parkovací brzdy při použití kombinovaných brzdových válců). Parkovací brzda u tažného vozidla musí být odbrzděna!! Pokud je parkovací brzda na přípojném vozidle z důvodů závady neúčinná, zajistí se kolo u přípojného vozidla pomocí zakládacích klínů z obou stran.

- Tažné vozidlo se pomocí motoru rozkýve dopředu a dozadu (např. vypínáním spojky).

- Kontrolní orgán sleduje z bezpečné vzdálenosti spojovací zařízení, přičemž se zaměřuje na vůle v jeho spojení a na jeho celkový stav (např. pouzdra u otočně  uchycené oje, upevňovací šrouby..).

- Protože nelze vůle ve spojení jízdní soupravy změřit bezpečným způsobem, posuzuje ji kontrolní orgán subjektivně odhadem.

- Zjistí-li kontrolní orgán ve spojovacím zařízení zjevně větší vůle, než povoluje výrobce (viz odst. 3.1.3 - tabulka), nařídí rozpojení jízdní soupravy a provede kontrolu opotřebení u spojovacího zařízení na tažném a přípojném vozidle.

- V průběhu kontrolního testu je přísně zakázáno se zdržovat mezi vozidly.

### Maximálně povolené vůle ve spojení

| Zařízení pro připojení oje a oka ojí (hubice/oko) |
| --- |
| Výrobce | Ø oka pro čep (mm) | Maximálně povolená vůle ve spojení (mm) | Mezní hodnota opotřebení čepu (mm) | Mezní hodnota opotřebení oka oje (mm) |
| RINGFEDER | 40 | 5 | 36,5 | 41,5 |
|  | 50 | 5 | 46,5 | 51,5 |
| ROCKINGER | 40 | 5 | 36,5 | 41,5 |
|  | 50 | 6 | 46,5 | 52,5 |
|  | 57 | 4,5 | 55 | 59,5 |
| V.ORLANDI | 40 | 5 | 36,5 | 41,5 |
|  | 50 | 5 | 46,5 | 51,5 |
|  | 57 | 2,5 | 55 | 57,5 |
| VBG | 40 | 5,5 | 36,5 | 42 |
|  | 50 | 5 | 47 | 52 |
|  | 57 | 4,5 | 55 | 59,5 |
| Točnice a návěsné čepy |
| Výrobce | Návěsový čep | Maximálně povolená vůle ve spojení tahače s návěsem (mm) |
| JOST SAFFT HOLLAND | 2“ | 5,9 |

### Zařízení na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel.

Pro kontrolu opotřebení spojovacího zařízení se mohou používat pouze zařízení na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel, která jsou schválená v souladu s § 11 vyhlášky č. 302/2001 Sb..

### Čepová závěsná zařízení pro tažná oka s čepem 40 mm, 50 mm a 57 mm.

#### Kontrola opotřebení spojovacího čepu

Uzavřeme čelist závěsu. Měření opotřebení provádíme na těch částech čepu, které jsou v podélné ose jízdy vozidla, protože zde dochází k největšímu opotřebení. U soudkovitého čepu měříme měrkou jeho středovou (nejsilnější) část.

Opotřebení čepu ve směru jízdy

- Kontrola posuvným měřítkem.

Posuvným měřítkem změříme průměr čepu. Naměřená hodnota nesmí dosáhnout mezní hodnotu (nebo být menší), kterou stanovuje výrobce.

- Kontrola zkušební měrkou:

Zkušební měrku přiložíme ke spojovacímu čepu a příslušným výřezem v měrce zkontrolujeme opotřebení průměru spojovacího čepu. Projde-li spojovací čep mezním rozměrem opotřebení u zkušební měrky, je čep opotřeben nad stanovenou mez výrobce.

| Kontrola opotřebení spojovacího čepu |
| --- |
| Výrobce | Ø čepu (mm) | Mezní hodnota opotřebení čepu (mm) | Mezní hodnota opotřebení oka oje (mm) |
| RINGFEDER | 40 | 36,5 | 41,5 |
|  | 50 | 46,5 | 51,5 |
| ROCKINGER | 40 | 36,5 | 41,5 |
|  | 50 | 46,5 | 52,5 |
|  | 57 | 55 | 59,5 |
| V.ORLANDI | 40 | 36,5 | 41,5 |
|  | 50 | 46,5 | 51,5 |
|  | 57 | 55 | 57,5 |
| VBG | 40 | 36,5 | 42 |
|  | 50 | 47 | 52 |
|  | 57 | 55 | 59,5 |

### Oje

#### Kontrola opotřebení vnitřního průměru oka oje

Měření opotřebení se provádí vždy v té části oka oje, která se nachází v podélné ose jízdy vozidla. V těchto místech dochází k největšímu opotřebení oka oje.

- Kontrola posuvným měřítkem

Posuvným měřítkem změříme vnitřní průměr oka oje. Je-li naměřená hodnota shodná (nebo větší) s mezní hodnotou opotřebení, jedná se o závadu.

- Kontrola zkušební měrkou

Příslušnou zkušební měrkou zkontrolujeme opotřebení oka oje. Lze-li zkušební měrku zasunout (i částečně) do otvoru, je oko oje opotřebené nad stanovenou mez výrobce a jedná se o závadu.

Je-li oko oje opatřeno výměnným „rozříznutým“ pouzdrem, nesmí se přerušení pouzdra nacházet v podélném směru jízdy vozidla.

| Kontrola opotřebení spojovacího čepu |
| --- |
| Výrobce | Ø oka (mm) | Mezní hodnota opotřebení oka oje (mm) | Mezní hodnota opotřebení čepu (mm) |
| RINGFEDER | 40 | 41,5 | 36,5 |
|  | 50 | 51,5 | 46,5 |
| ROCKINGER | 40 | 41,5 | 36,5 |
|  | 50 | 52,5 | 46,5 |
|  | 57 | 59,5 | 55 |
| V.ORLANDI | 40 | 41,5 | 36,5 |
|  | 50 | 51,5 | 46,5 |
|  | 57 | 57,5 | 55 |
| VBG | 40 | 42 | 36,5 |
|  | 50 | 52 | 47 |
|  | 57 | 59,5 | 55 |

#### Kontrola vůle v uložení pohyblivého oje (pouzdra)

Kontrola se nevztahuje na přípojná vozidla opatřená zařízením pro spojení vozidel nakrátko podle předpisu EHK OSN č. 102.

Přípojné vozidlo zabrzdíme parkovací brzdou. Nelze-li vozidlo zajistit parkovací brzdou (např. z důvodů nefunkčnosti), zajistíme kola z obou stran zakládacími klíny. Tažným vozidlem pohybujeme nepatrně dopředu a dozadu, přičemž z bezpečné vzdálenosti sledujeme vůle v otočném spojení (v pouzdrech) oje. V uložení oje nesmí být větší vůle než provozní.

Poznámka:

- Stav uložení pohyblivého oje u jízdní soupravy lze ověřit již při kontrolním testu spojovacího zařízení u jízdní soupravy. Viz odst. 3.1.2

### Točnice třídy G 50 a návěsový čep třídy H

Kontrolní měrky na kontrolu mezního opotřebení uzávěrů točnice a sedlových čepů od evropských výrobců f. JOST a SAF HOLLAND, mají shodné mezní limity. U kontroly opotřebení uzávěru točnice lze proto jednou kontrolní měrkou zkontrolovat točnice i sedlové čepy obou výrobců.

#### Kontrola opotřebení uzávěru točnice

U rozpojené soupravy uzavřeme uzávěr točnice. Před samotnou kontrolou ověříme, zda je uzávěr točnice uzavřen a zajištěn v pracovní poloze. Lze-li zkušební měrku zasunout do otvoru uzávěru točnice, je uzavírací mechanismus točnice opotřeben nad stanovenou mez výrobce a jedná se o závadu.

Uzávěr točnice f. JOST v uzavřené a zajištěné pracovní poloze.

Kontrolní měrku od f. JOST zasouváme do uzávěru točnice kontrolním trnem (na spodní části měrky) otočeným proti směru jízdy.

Uzávěr točnice f. SAF HOLLAND v uzavřené a zajištěné pracovní poloze.

Kontrolní měrku od f. SAF HOLLAND zasouváme do uzávěru točnice její zesílenou částí směrem po směru jízdy. Měření se u této měrky provádí v příčném i podélném směru.

#### Kontrola opotřebení sedlového čepu návěsu

Kontrolními měrkami zkontrolujeme oba průměry sedlového čepu. Měření provádíme v různé výšce v příčném i podélném směru. Lze-li kontrolní měrku s příslušnou mezní hodnotou nasunout na příslušný čep, je sedlový čep opotřeben nad stanovenou mez výrobce a jedná se o závadu.

# Přílohy

## Celkový přehled mezních hodnot u čepových závěsných zařízení pro tažná oka

| ČEPOVÁ ZÁVĚSNÁ ZAŘÍZENÍ PRO TAŽNÁ OKA Mezní hodnoty opotřebení (mm) |
| --- |
| RINGFEDER |
| Spojovací zařízení | Čep | Dolní pouzdro | Uložení - vůle | Oko oje |
| Typ | Třída | Poznámka | Ø (min) | Axiál. Vůle (max.) | Ø | axiální | Radiální (max.) | Ø (max) | Výška (min) |
| 86/G 110 | S (ø 40) |  | 36,5 | 4 | 31,5 | 0 | ±1 | 41,5 | 28 |
| 4040 | S (ø 40) |  | 36,5 | 4 | 31,5 | 0 | ±1 | 41,5 | 28 |
| 4045 | S (ø 40) |  | 36,5 | 4 | 31,5 | 0 | ±1 | 41,5 | 28 |
| 80/G3 | C 50 - 3 |  | 46,5 | 4 | 36,5 | 0 | ±1 | 51,5 | 42,5 |
| 80/G4 | C 50 - 4 |  | 46,5 | 4 | 36,5 | 0 | ±1 | 51,5 | 42,5 |
| 80/G5 | C 50 - 5 |  | 46,5 | 4 | 36,5 | 0 | ±1 | 51,5 | 42,5 |
| 5050 | C 50 - X |  | 46,5 | 5 | 36,5 | 0 | ±1 | 51,5 | 42,5 |
| ROCKINGER |
| Spojovací zařízení | Čep | Dolní pouzdro | Uložení - vůle | Oko oje |
| Modelová řada / typ | Třída (ø čepu) | Poznámka | Ø (min) | Axiál. Vůle (max.) | Ø | axiální | Radiální (max.) | Ø (max) | Výška (min) |
| Kalibrační měrka pro Ø 40 na kontrolu čepu / oka (ROCKINGER 57026) |
| RO 225/227 | S (ø 40) | Mercedes-Benz -Unimog | 36,5 | 4 | 29,2 | 0 | ± 1,5 | 41,5 | 28 |
| RO 42 | S (ø 40) | Kloubový, off-road | 36,5 | 4 | 35,2 | 0 | ± 1,5 | 41,5 | 28 |
| RO 263 | S (ø 40) | Standart | 36,5 | 4 | 35,2 | 0 | ± 1,5 | 41,5 | 28 |
| RO 256 | S (ø 40) |  | 36,5 | 4 | 31,5 | 0 | ± 1,5 | 41,5 | 28 |
| RO 260 | S (ø 40) |  | 36,5 | 4 | 31,5 | 0 | ± 1,5 | 41,5 | 28 |
| RO 433 | S (ø 40) |  | 36,5 | 4 | 31,5 | 0 | ± 1,5 | 41,5 | 28 |
| RO 40 | S (ø 40) |  | 36,5 | 2 | 31,5 | 0 | ±1,5 | 41,5 | 28 |
| RO 400 | S (ø 40) |  | 36,5 | 2 | 31,5 | 0 | ± 1,5 | 41,5 | 28 |
| RO 430 | S (ø 40) |  | 36,5 | 2 | 31,5 | 0 | ± 1,5 | 41,5 | 28 |
| RO 460 | S (ø 40) |  | 36,5 | 2 | 31,5 | 0 | ± 1,5 | 41,5 | 28 |
| Kalibrační měrka pro Ø 50 na kontrolu čepu / oka (ROCKINGER 57122) |
| RO 50 | C 50 X | Standart | 46,5 | 2 | 35,9 | 0 | ±1,5 | 52,5 | 41,5 |
| RO 500 | C 50 X | Standart | 46,5 | 2 | 35,9 | 0 | ± 1,5 | 52,5 | 41,5 |
| RO 530 | C50 X | Standart | 46,5 | 2 | 35,9 | 0 | ± 1,5 | 52,5 | 41,5 |
| RO 560 | C50 X | Standart | 46,5 | 2 | 35,9 | 0 | ± 1,5 | 52,5 | 41,5 |
| RO 700 | C50 X | Standart | 46,5 | 4 | 34,2 | 0 | ± 1,5 | 52,5 | 41,5 |
| RO 710 | C50 X | Standart | 46,5 | 4 | 34,2 | 0 | ± 1,5 | 52,5 | 41,5 |
| RO 715 | C50 X | Standart | 46,5 | 4 | 34,2 | 0 | ± 1,5 | 52,5 | 41,5 |
| RO 50 flex | C 50 X | Off -road | 46,5 | 5 | 45,8 | 0 | ± 1,5 | 52,5 | 41,5 |
| Kalibrační měrka pro Ø 57 na kontrolu čepu / oka (ROCKINGER 71354) číslo 58243 |
| RO 57 | S (ø 57) |  | 55 | 1,8 | 45,7 | 0 | ±1,5 | 59,5 |  |
| V. ORLANDI |
| Spojovací zařízení | Čep | Dolní pouzdro | Uložení - vůle | Oko oje |
| Typ | Třída | Poznámka | Ø (min) | Axiál. Vůle (max.) | Ø | axiální | Radiální (max.) | Ø (max) | Výška (min) |
| E 40 | S (ø 40) |  | 36,5 | 4 | 31,2 | 0 | neuvádí | 41,5 | 28 |
| EH 45 | S (ø 45) |  | 42 | 4 | 42,2 | 0 | neuvádí | 46,5 | 67 |
| E 50 | C 50 X |  | 46,5 | 4 | 36,2 | 0 | neuvádí | 51,5 | 41,5 |
| EH 50 | C 50 X |  | 46,5 | 4 | 44,2 | 0 | neuvádí | 51,5 | 41,5 |
| MCX50 | C 50 X |  | 46 | 1 | neuvádí | 0 | neuvádí |  |  |
| MV50 | C 50 X | Pro toroidní oko | 46,5 | 4 | - | 0 | neuvádí | Min. tloušťka oka 36 mm |
| GX57 | S (ø 57) |  | 55 | 4 | 41,3 | 0 | neuvádí | 57,5 | 20 |
| VBG |
| Spojovací zařízení | Čep | Dolní pouzdro | Uložení - vůle | Oko |
| Typ | Třída | Poznámka | Ø (min) | Axiál. Vůle (max.) | Ø | axiální | Radiální (max.) | Ø (max) | Výška (min) |
| 80/40 | S (ø 40) |  | 36,5 | 5 | 31,5 | 0 | neuvádí | 42 |  |
| 575V /590 V | C 50X |  | 47 | 5 | 36,5 | 0 | neuvádí | 52 |  |
| 8500 | C 50 X |  | 47 | 5 | 41,3 | 0 | neuvádí | 52 |  |
| 5190 D | C 50 X |  | 47 | 5 | neuvádí | 0 | neuvádí | 52 |  |
| 750 V | S (ø 57) |  | 55 | 5 | 45,7 | 0 | neuvádí | 59,5 |  |
| 760 RB | S (ø 57) |  | 55 | 5 | 45,7 | 0 | neuvádí | 59,5 |  |
| 795 V /VR | S (ø 57) |  | 55 | 5 | 45,7 | 0 | neuvádí | 59,5 |  |
| 7300 D | S (ø 57) |  | 55 | 5 | 45,7 | 0 | neuvádí | 59,5 |  |