MINISTERSTVO DOPRAVY

ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor  provozu  silniČních  vozidel

METODIKA

Kontrola předepínacího zařízení bezpečnostních pásů vozidel

č. 7/2012/STK/7.1

Roman Bradáč  v.r.                                                                                        																					ředitel odboru								   		provozu silničních vozidel

Č.j.: 62/2012-150-STK3/1

V Praze dne  11.12.2012

Záznam o revizi dokumentu

| Rev. čís. | Číslo jednací / datum | Předmět revize Instrukce k provedení revize | Odpovědný pracovník STK |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Počet str. / příloh |  | Datum |
| 0 | 62/2012-150-STK3/1 | NOVÝ DOKUMENT |  |
|  | 5/0 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na rozmnožování, šíření a překlad.

Žádná část dokumentu nesmí být jakoukoliv formou bez předchozího písemného souhlasu Ministerstva dopravy reprodukována, s použitím elektronických systémů ukládána do paměti, zpracována nebo jinak šířena.

Zpracovatel podkladů pro věcný obsah metodiky:   DEKRA Automobil a.s.

Türkova 1001, Praha 4

Obsah

1. Úvod ………………………………………………………..……………………............ 3

2. Hodnocení technického stavu vozidla  ………………………………………………….. 3

3. Způsob kontroly a hodnocení závad  ……………………………………………………. 3

4. Názvosloví ……………………………………….………..…………………………….. 4

5. Označování bezpečnostního pásu  ………………………….……………….................... 4

6. Příklad značení bezpečnostního pásu ……….………………….………………………... 5

7. Funkce předepínacího zařízení bezpečnostních pásů …….……………………………… 5

1. Úvod

Metodika je určena ke kontrole předepínacího zařízení bezpečnostních pásů vozidel při technické prohlídce vozidel ve stanicích technické kontroly.

2.  Hodnocení technického stavu vozidla

Hodnocení zjištěných závad se provádí podle příslušného kontrolního úkonu uvedeného v příloze č. 7 Vyhlášky č. 302/2001Sb. v platném znění.

Kontrolní úkony

| 7.1 | Bezpečnostní pásy / zádržné systémy |
| --- | --- |
| 7.1.4 | Předepínací zařízení bezpečnostních pásů |
| Metoda kontroly | Vizuální kontrola |
| 7.1.4.1 | Předepínací zařízení bezpečnostního pásu, je-li vyžadováno, zjevně chybí nebo je-li instalováno, zjevně neodpovídá požadavkům |
| 7.1.4.1 | Předepínací zařízení bezpečnostního pásu, je-li vyžadováno, zjevně chybí nebo je-li instalováno, zjevně neodpovídá požadavkům | B |

3.  Způsob kontroly a hodnocení závad

Bezpečnostní pás musí být označen písmenem „p“. Vizuální kontrola předepínacího zařízení bezpečnostního pásu se provede pouze v případě, že navíjecí mechanismus bezpečnostního pásu je dostupný bez demontáže krytování. Kontrola navíjecího zařízení se zaměří na „znečistění výdechu“ od aktivované pyrotechnické patrony navíjecího mechanismu. Obdobně se postupuje u předepínacího zařízení umístěného u zámku bezpečnostního pásu, kde je kontrola  navíc doplněna o kontrolu stavu ochranného (plastového) povlaku ocelového lanka. Povlak (bužírka) nesmí být shrnutý.

Pokud jsou při kontrole zjištěny závady, hodnotí se stupněm závažnosti „B“ – vážná závada.

4.  Názvosloví

Výtah z předpisu EHK č.16

„Bezpečnostním pásem (sedadlový pás, pás)“ se rozumí uspořádání popruhů s uzavírací sponou, seřizovacími zařízeními a připevňovacím kováním způsobilé k ukotvení v motorovém vozidle a konstruované tak, aby se v případě srážky nebo náhlého zpomalení vozidla zmenšilo nebezpečí poranění uživatele tím, že omezuje pohyblivost jeho těla.

Bezpečnostní pás se dělí na:

- břišní - dvoubodový pás, který prochází před tělem uživatele ve výši pánve,

- diagonální - pás, který prochází úhlopříčně před hrudníkem od kyčle k protilehlému rameni,

- tříbodový - pás, který je v podstatě kombinací břišního a diagonálního popruhu.

„Seřizovacím zařízením pásu“ se rozumí zařízení umožňující seřídit pás podle individuální potřeby uživatele a polohy sedadla. Seřizovací zařízení může být součástí spony, navíječe nebo jiné části bezpečnostního pásu.

„Předepínacím zařízením“ se rozumí dodatečně montované nebo vestavěné zařízení, které utáhne popruh, aby se zmenšila vůle pásu při nárazu.

„Navíječem“ se rozumí zařízení k částečnému nebo úplnému uložení popruhu bezpečnostního pásu.

5. Označování bezpečnostních pásů

Každý bezpečnostní pás musí mít na sobě označení pro jaký účel je schválen (EHK č.16):

A - tříbodový (břišní a diagonální) pás,

B - dvoubodový (břišní) pás,

S - speciální typ pásu,

e - pás se zařízením k pohlcování energie;

r – navíječ ( zařízení k částečnému nebo úplnému uložení popruhu bezpečnostního

pásu),

p - bezpečnostní pás s předepínacím zařízením,

t  - bezpečnostní pás s navíječem s omezovačem tahu,

m- navíječ s nouzovým blokováním s vícenásobnou citlivostí,

3 - navíječ s automatickým blokováním (navíječ dovolující odvinutí požadované délky

popruhu a seřizující uživateli samočinně popruh po zapnutí spony; bez úmyslného

zásahu uživatele se popruh dále neodvíjí).

4 - navíječ s nouzovým  blokováním - navíječ, který  za  běžných  jízdních podmínek

neomezuje volnost  pohybu  uživatele  bezpečnostního pásu. Takové zařízení má

součásti   k  seřizování   délky,  které   samočinně   přizpůsobí   popruh   uživateli,

a  blokovací mechanismus uváděný v případě nouze do činnosti:

- snížením rychlosti vozidla (jednotlivá citlivost);

- kombinací  snížení  rychlosti  vozidla, odvíjení  popruhu  nebo jakýchkoli  jiných automatických prostředků (vícenásobná citlivost).

N - navíječ s nouzovým blokováním s vyšším prahem odezvy.

AIRBAG  (v obdélníku)  -  bezpečnostní   pás  je  schválen   pro   použití  ve  vozidle

s airbagem.

Z - bezpečnostní pás je součástí zádržného systému.

Poznámka:

Údaje uvedené na bezpečnostním pásu musí být zřetelně čitelné, nesmazatelné  a odolné vůči opotřebení (připevněny trvale formou štítku nebo označeny přímo na bezpečnostním pásu).

6. Příklad značení bezpečnostního pásu

Bezpečnostní pás je tříbodový pás („A“) s navíječem typu 4 („r4“) s vícenásobnou citlivostí („m“) a s předepínacím zařízením („p“), jehož typ byl schválen v Nizozemsku („E4“) pod číslem 062439.

7. Funkce předepínacího zařízení bezpečnostních pásů

Součástí bezpečnostního pásu  je seřizovací zařízení - buď ruční nebo automatické (pás má vlastní navíječ, který přitáhne popruh k připoutané osobě). Úkolem bezpečnostního pásu je v případě nárazu vozidla nebo při náhlém zpomalení vozidla zmenšit nebezpečí poranění uživatele tím, že omezuje pohyblivost jeho těla.

Seřizovací zařízení bezpečnostního pásu vybavuje zařízením, které v případě nárazu vozidla nebo při náhlém zpomalení vozidla přitáhne popruh a tím vymezí volný prostor uživatele od sedadla. Toho se dosáhne vystřelením pyrotechnické patrony v navíjecím  zařízení bezpečnostního pásu (dojde k definovanému zatažení popruhu bezpečnostního pásu do navíjecího  zařízení a přitažení uživatele co nejblíže k sedadlu).

U starších systému může být předepínací zařízení umístěno v zámku bezpečnostního pásu ( místo, kde se zapíná spona bezpečnostního pásu do zámku). Zámek bezpečnostního pásu je s navíječem (ovládaným pyrotechnickou patronou) spojen ocelovým lankem potaženým bužírkou výrazné barvy. Odpálením pyrotechnické patrony dojde k přitažení zámku bezpečnostního pásu k sedadlu a tím dojde ke shrnutí bužírky.