Posudek k ABE č. 45774 podle §22 StVZO

Příloha k posudku Nr. 55068804 (2. vydání)

Zkušební předmět:	Speciální kolo 7,5xJx17H2 Typ TS 75730

Výrobce:		Borbet GmbH

Strana 1 z 11

Zadavatel:		Borbet GmbH

Hauptstrasse 5

59969 Hallenberg 3

QA 05 102 03126

Zkušební předmět:	Speciální kolo pro osobní vozy

Model:			Borbet

Typ:			TS75730

Velikost kola:		7,5Jx17H2

Druh centrování:	středové centrování

| Provedení | Označení kol/centrování | Počet otvorů/dělící kruh(mm)/střední otvor (mm) | Zális kola | Zatížení kola (kg) | Délka odvalení (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | TS 75730 112/72,5x57,1 | 5/112/57,1 | 40 | 700 | 2200 |

Označení:

KBA-číslo:		45774

Označení výrobce:	Borbet

Typ kola a provedení:	TS75730

Velikost kola:		7,5JX17H2

Zális kola:		ET

Slévárenské označení:	Borbet

Označení původu:	Made in Germany

Datum výroby:		měsíc a rok

Upevňovací prostředky:

| Číslo | Druh upev. prostředku | Svazek | Utahovací moment (Nm) | Délka dříku (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Šroub M14x1,5 | Kulový 60° | 120 | 28,5 |
| S02 | Šroub M14x1,5 | Kulový 60° | 140 | 28,5 |
| S03 | Šroub M14x1,5 | Kulový 60° | 170 | 28,5 |

Zkoušky

Zkoušky speciálního kola byly provedeny TUV Pfalz (posudek č. 55068804)

Byly provedeny v souladu s kritérii VdTUV poučení 751 (podle nynějšího platného znění) na rozsah a použití uvedených vozidel pro nástavbu, průchodnost a zkoušku jízdních vlastností.

Rozsah použití:Výrobce:		Audi, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen

Rozchod kol:		do 2%

Posudek k ABE č. 45774 podle §22 StVZO

Příloha k posudku Nr. 55068804 (2. vydání)

Zkušební předmět:	Speciální kolo 7,5xJx17H2 Typ TS 75730

Výrobce:		Borbet GmbH

Strana  2 z 11

| Obchodní označení/typ vozidla ABE/EWG.-č. | KW-rozsah | Pneumatiky | Nařízení a odkazy ohledně pneumatik | Nařízení a odkazy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi 100,200, A6 | 169-213 | 225/45R-17 | R70 T90 T91 | A01 A02 A04 |
| C4 F619,/1 | 169-213 | 245/40R-17 | R35 R70 T91 | A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 B03 V17 S01 |
| Audi A3-/Sport back | 184-195 | 205/50R-17 | K49 K56 M+S | A01 A02 A04 |
| 8P, 8PA | 184-195 | 215/45R-17 | K49 K56 M+S T88 T91 | A05 A08 A09 |
| E1*2001/116*0217* | 184-195 | 225/45R-17 | K49 K56 | A12 A14 A16 |
| E1*2001/116*0418* | 184-195 | 235/45R-17 | K46 K49 K50 K56 | A21 B03 Flh S01 |
| Audi A3,-/Sportback | 75-147 | 205/50R-17 | R37 | A01 A02 A04 |
| 8P, 8PA | 75-147 | 215/45R-17 | R37 T87 T88 | A05 A08 A09 |
| E1*2001/116*0217* | 75-147 | 225/45R-17 |  | A12 A14 A16 |
| E1*2001/116*0241* | 75-147 | 235/45R-17 | K46 K50 | A21 Flh K49 |
| E1*2001/116*0418* | 75-147 | 235/45R-17 | K46 K50 | K56 V17 S01 |
| Audi A4 | 74-140 | 205/50R-17 | R37 T89 T93 | A02 A04 A05 |
| 8E | 74-188 | 205/50R-17 | M+S T89 T93 | A08 A09 A12 |
| E1*98/14*0151* | 74-188 | 215/45R-17 | R37 T87 T88 T91 | A14 A16 A21 |
| E1*2001/116*0151* | 74-188 | 225/45R-17 | R37 T90 T91 | Car Lim V17 |
|  | 74-188 | 235/45R-17 |  | S01 |
| Audi A4 | 55-169 | 205/50R-17 | A01 L02 T89 | A02 A04 A05 |
| B5 | 55-169 | 215/45R-17 | A01 K45 L02 T87 T88 | A08 A09 A12 |
| E1*93/81*0013* | 55-169 | 225/45R-17 | A01 K45 L02 | A14 A16 A21 |
| E1*98/14*0013* | 81-169 | 205/50R-17 | T89 Z17 | Au7 Au9 Car |
|  | 81-169 | 215/45R-17 | T87 T88 Z17 | Lim R21 V17 |
|  | 81-195 | 225/45R-17 | R35 Z17 | S01 |
| Audi A4 | 162 | 205/50R-17 | M+S T89 T93 | A02 A04 A05 |
| QB6 | 162 | 215/45R-17 | R37 T88 T91 | A08 A09 A12 |
| E1*2001/116*0243* | 162 | 225/45R-17 | T90 T91 | A14 A16 A21 |
|  | 162 | 235/45R-17 |  | Car Cbo Lim |
| Audi A4 Cabriolet | 96-147 | 205/50R-17 | R37 T89 T93 | A02 A04 A05 |
| 8H | 96-188 | 205/50R-17 | M+S T89 T93 | A08 A09 A12 |
| E1*98/14*0177* | 96-188 | 215/45R-17 | R37 T88 T91 | A14 A16 A21 |
| E1*2001/116**0177* | 96-188 | 225/45R-17 | T90 T91 T93 | Cbo V17 S01 |
|  | 96-188 | 235/45R-17 |  |  |
| Audi A4 S4 | 253 | 215/50R-17 | M+S R09 T93 T95 | A02 A04 A05 |
| 8E, 8H, QB6 | 253 | 225/45R-17 | M+S T91 T93 | A08 A09 A12 |
| E1*98/14,2001/116* |  |  |  | A14 A16 A21 |
| 0151, 0177, 0243* |  |  |  | Car Cbo,Lim S01 |
| Audi A6 | 162-184 | 205/50R-17 | M+S T89 T93 | A02 A04 A05 |
| 4B | 81-142 | 205/50R-17 | T89 T93 | A08 A09 A12 |
| E1*96/27,98/14 | 81-184 | 215/45R-17 | A01 K49 T87 T88 T91 | A14 A16 A21 |
| E1*2001/116*0051* | 81-184 | 235/40R-17 | A01 K46 K49 M27 T90 T94 | Au9 Car Lim V17 X27 S01 |
|  | 81-184 | 235/45R-17 | A01 G40 K46 K49 |  |

Posudek k ABE č. 45774 podle §22 StVZO

Příloha k posudku Nr. 55068804 (2. vydání)

Zkušební předmět:	Speciální kolo 7,5xJx17H2 Typ TS 75730

Výrobce:		Borbet GmbH

Strana 3 z 11

| Obchodní označení/typ vozidla ABE/EWG.-č. | KW-rozsah | Pneumatiky | Nařízení a odkazy ohledně pneumatik | Nařízení a odkazy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi A6-/Avant | 89-257 | 225/50R-17 | T93 | A02 A04 A05 |
| 4F | 89-257 | 235/45R-17 | T93 | A08 A09 A12 |
| E1*2001/116*0254* | 89-257 | 245/45R-17 |  | A14 A16 A21 |
| E1*2001/116*0276* |  |  |  | Car Lim V17 X27 S01 |
| Audi A6 Allroad | 120-257 | 215/55R-17 | A30 M+S T94 | A02 A04 A05 |
| 4F | 120-257 | 225/55R-17 | A12 M+S | A08 A09 A14 |
| E1*2001/116*0254* |  |  |  | A16 A21 X28 S01 |
| Audi A8, S8 | 110-250 | 225/55R-17 | R35 | A02 A04 A05 |
| D2 | 110-250 | 245/45R-17 |  | A08 A09 A12 |
| G850 | 265 | 225/55R-17 | M+S | A14 A16 A21 |
| E1*93/81*0005* |  |  |  | A8b B03 NBF |
| E1*98/14*0005* |  |  |  | R21 S01 |
| Audi TT | 147 | 225/50R-17 | A01 K46 K56 | A02 A04 A05 |
| 8J | 147 | 235/45R-17 |  | A08 A09 A12 |
| E1*2001/116* | 147 | 245/45R-17 | A01 K46 K46 | A14 A16 A21 |
| 0369, 0374,0375* | 147,184 | 225/50R-17 | A01 K46 K56 M+S | A57 Cbo Cpe |
|  | 147,184 | 235/45R-17 | M+S | S01 |
| Ford Galaxy | 66-150 | 225/45R-17 | K50 K56 T91 T93 T94 | A01 A02 A04 |
| WGR | 66-150 | 235/45R-17 | K42 K49 K50 K56 T93 T94 T97 | A05 A08 A09 |
| E1*93/81,95/54, 2001/116*0024* | 66-150 | 245/40R-17 | K42 K49 K50 K56 R70 T91 T93 | A12 A14 A16 A21 K46 V17 S03 |
| Seat Alhambra | 66-150 | 225/45R-17 | K50 K56 T91 T93 T94 140 | A01 A02 A04 |
| 7MS E1*95/54,98*14, 2001/116*0036* | 66-150 66-150 | 235/45R-17 245/40R-17 | K42 K49 K50 K56 T93 T97 140 K42 K49 K50 K56 R70 T91 T95 140 | A05 A08 A09 A12 A14 A16 A21 K46 V17 S03 |
| Seat Altea/Toledo | 63-118 | 205/50R-17 | K49 R37 | A01 A02 A04 |
| 5P | 63-118 | 215/45R-17 | K49 R37 T87 T88 | A05 A08 A09 |
| E9*2001/116*0050* | 63-147 | 205/50R-17 | K49 M+S | A12 A14 A16 |
|  | 63-147 | 215/45R-17 | K49 M+S T87 T88 | A21 A58 Flh |
|  | 63-147 | 225/45R-17 | K49 | Sth V17 S01 |
| Seat Leon | 63-110 | 205/50R-17 | K27 K49 | A01 A02 A04 |
| 1P | 63-110 | 215/45R-17 | K49 K50 T87 T88 | A05 A08 A09 |
| E9*2001/116*0052* | 63-147 | 205/50R-17 | K27 K49 M+S | A12 A14 A16 |
|  | 63-147 | 215/45R-17 | K49 K50 M+S T87 T88 | A21 A58 Flh |
|  | 63-147 | 225/45R-17 | K27 K49 K50 | S01 |
| Skoda Octavia | 55-118 | 205/50R-17 | K49 R37 T89 T93 | A01 A02 A04 |
| 1Z | 55-118 | 215/45R-17 | K49 R37 T88 T91 | A05 A08 A09 |
| E11*2001/116*0230* | 55-147 | 205/50R-17 | K49 M+S | A12 A14 A16 |
|  | 55-147 | 215/45R-17 | K49 M+S T91 | A21 Car Lim |
|  | 55-147 | 225/45R-17 | K49 T90 T91 | Npf V17 S01 |

Posudek k ABE č. 45774 podle §22 StVZO

Příloha k posudku Nr. 55068804 (2. vydání)

Zkušební předmět:	Speciální kolo 7,5xJx17H2 Typ TS 75730

Výrobce:		Borbet GmbH

Strana 4 z 11

| Obchodní označení/typ vozidla ABE/EWG.-č. | KW-rozsah | Pneumatiky | Nařízení a odkazy ohledně pneumatik | Nařízení a odkazy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skoda Octavia Scout | 103,110 | 205/50R-17 | K49 M+S T93 | A01 A02 A04 |
| 1Z | 103,110 | 225/45R-17 | K49 M+S T91 | A05 A08 A09 |
| E11*2001/116* | 103,110 | 225/50R-17 | K49 K56 | A12 A14 A16 |
| 0230*21- | 103,110 | 235/45R17 | K49 | A21 A56 Car KMV S01 |
| Škoda Superb | 74-142 | 205/50R-17 | R37 T89 T93 | A02 A04 A05 |
| 3U | 74-142 | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91 | A08 A09 A12 |
| E11*98/14*0187* | 74-142 74-142 | 225/45R-17 235/40R-17 | A01 K45 T90 T91 A01 LK6 M27 T90 T94 | A14 A16 A21 A58 Lim V17 S01 |
| VW Bus | 50-103 | 225/55R-17 | G01 K41 T01 T97 140 | A01 A02 A04 |
| 7DB | 50-103 | 235/45R-17 | R70 T94 T97 140 | A05 A08 A09 |
| E1*96/79*0067* | 50-103 | 235/50R-17 | K41 K44 T00 T96 140 | A12 A14 A16 |
| E1*98/14*0067* | 50-103 | 245/45R-17 | K41 K44 T95 T99 140 | A21 K34 K42 |
|  |  |  |  | K49 K50 S03 |
| VW Bus | 65-150 | 225/55R-17 | G67 K41 T97 140 | A01 A02 A04 |
| 7DZ | 65-150 | 235/45R-17 | R70 T97 140 | A05 A08 A09 |
| E1*97/27*0095* | 65-150 | 235/50R-17 | K41 K42 K44 K49 K50 T00 T96 140 | A12 A14 A16 |
| E1*98/14*0095* | 65-150 | 245/45R-17 | K41 K42 K44 K49 K50 T95 T99 140 | A21 K34 A03 |
| VW Bus, Transporter | 50-103 | 225/55R-17 | G01 K41 T01 T97 140 | A01 A02 A04 |
| 70x02..,70x12.. | 50-103 | 235/45R-17 | R70 T93 T94 T97 140 | A05 A08 A09 |
| H297-300,304,306 | 50-103 | 235/50R-17 | K41 K44 T00 T96 140 | A12 A14 A16 |
| H322-327 | 50-103 | 245/45R-17 | K41 K44 T95 T99 140 | A21 K34 K42 |
|  |  |  |  | K49 K50 S03 |
| VW Caddy | 51-80 | 205/50R-17 | K49 K50 T89 T93 | A01 A02 A04 |
| 2K, 2KN | 51-80 | 215/45R17 | K49 K50 T87 T88 T91 | A05 A08 A09 |
| E1*2001/116*0252* | 51-80 | 225/45R-17 | K49 K50 T90 T91 T93 | A12 A14 A16 |
| L320 |  |  |  | A21 S01 |
| VW Cross Touran | 75-125 | 205/50R-17 | M+S T89 T93 | A02 A04 A05 |
| 1T | 75-125 | 215/50R-17 | A01 K49 M+S T90 T91 | A08 A09 A12 |
| E1*2001/116 | 75-125 | 225/45R-17 | M+S T90 T91 | A14 A16 A21 |
| *211*15-.. | 75-125 | 235/45R-17 | A01 K49 M+S | KMV V17 S01 |
| VW EOS | 85-147 | 205/50R-17 | R37 | A02 A04 A05 |
| 1F | 85-147 | 215/45R-17 | R37 T87 T88 | A08 A09 A12 |
| E1*2001/116*0349* | 85-147 | 215/50R-17 | A01 K46 K50 K56 | A14 A16 A21 |
|  | 85-147 | 225/45R-17 |  | A58 Cbo V17 |
|  | 85-184 | 205/50R-17 | M+S | S01 |
|  | 85-184 | 215/45R-17 | M+S T87 T88 |  |
|  | 85-184 | 215/50R-17 | A01 K46 K50 K56 M+S |  |
|  | 85-184 | 225/45R-17 | M+S |  |
|  | 85-184 | 235/45R-17 | A01 K46 K50 K56 |  |
| VW Golf (V) | 55-169 | 205/50R-17 | K49 R37 | A01 A02 A04 |
| 1K | 55-169 | 215/45R-17 | K49 R37 T87 T88 | A05 A08 A09 |
| E1*2001/116*0248* | 55-184 | 205/50R-17 | K49 M+S | A12 A14 A16 |
|  | 55-184 | 215/45R-17 | K49 M+S T87 T88 | A21 Flh V17 |
|  | 55-184 | 225/45R-17 | K49 | S01 |

Posudek k ABE č. 45774 podle §22 StVZO

Příloha k posudku Nr. 55068804 (2. vydání)

Zkušební předmět:	Speciální kolo 7,5xJx17H2 Typ TS 75730

Výrobce:		Borbet GmbH

Strana 5 z 11

| Obchodní označení/typ vozidla ABE/EWG.-č. | KW-rozsah | Pneumatiky | Nařízení a odkazy ohledně pneumatik | Nařízení a odkazy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Golf (V) Variant | 59-147 | 205/50R-17 | K27 K44 K46 K50 K56 | A01 A02 A04 |
| 1KM | 59-147 | 215/45R-17 | K49 K50 K56 | A05 A08 A09 |
| E1*2001/116*0328* | 59-147 | 225/45R-17 | K27 K44 K46 K49 K50 K56 | A12 A14 A16 |
|  |  |  |  | A21 A58 Car V17 S01 |
| VW Golf Plus | 55-125 | 205/50R-17 | K27 K44 K49 K56 | A01 A02 A04 |
| 1KP | 55-125 | 215/45R-17 | K49 K50 K56 T87 T88 t91 | A05 A08 A09 |
| E1*2001/116*0304* | 55-125 | 225/45R-17 | K27 K44 K49 K50 K56 | A12 A14 A16 A21 A58 Flh S01 |
| VW Jetta | 75-147 | 205/50R-17 | K27 K44 K46 K50 K56 | A01 A02 A04 |
| 1KM | 75-147 | 215/45R-17 | K49 K50 K56 | A05 A08 A09 |
| E1*2001/116*0328 | 75-147 | 225/45R-17 | K27 K44 K46 K49 K50 K56 | A12 A14 A16 |
|  |  |  |  | A21 A58 Sth |
|  |  |  |  | V17 S01 |
| VW Passat | 66-142 | 205/50R-17 | T87 T88 T89 | A01 A02 A04 |
| 3B | 66-142 | 215/40R-17 | K49 R70 T85 | A05 A08 A09 |
| E1*95/54*0043* | 66-142 | 215/45R-17 | K49 T87 T88 T89 | A12 A14 A16 |
| E1*98/14*0043* | 66-142 | 225/45R-17 | K49 L02 | A21 Car K46 |
|  | 66-142 | 235/40R-17 | K49 L02 M27 | K50 Lim V17 |
| VW Passat | 74-142 | 205/50R-17 | R37 T89 | A02 A04 A05 |
| 3BG | 74-142 | 215/45R-17 | R37 T87 T88 | A08 A09 A12 |
| E1*98/14*0157* | 74-142 | 225/45R-17 | A01 L02 T90 | A14 A16 A21 |
| E1*2001/116*0157* | 74-142 | 235/40R-17 | A01 K46 L02 M27 T90 | Car Lim S01 |
| VW Passat | 184 | 205/50R-17 | A01 K46 K56 M+S | A02 A04 A05 |
| 3C | 184 | 215/45R-17 | M+S T87 T88 T91 | A08 A09 A12 |
| E1*2001/116*0307* | 184 | 215/50R-17 | A01 K46 K49 K56 M+S | A14 A16 A21 |
|  | 184 | 225/45R-17 | A01 K46 K56 M+S | Lim V17 S01 |
|  | 184 | 235/45R-17 | A01 K46 K49 K56 |  |
| VW Passat | 75-147 | 205/50R17 | A01 K46 K56 R37 | A02 A04 A05 |
| 3C | 75-147 | 215/45R-17 | R37 T87 T88 T91 | A08 A09 A12 |
| E1*2001/116*0307* | 75-147 | 215/50R-17 | A01 K46 K49 K56 | A14 A16 A21 |
|  | 75-147 | 225/45R-17 | A01 K46 K56 | Lim V17 S01 |
|  | 75-147 | 235/45R-17 | A01 K46 K49 K56 |  |
| VW Passat Variant | 184 | 205/50R-17 | M+S T93 | A02 A04 A05 |
| 3C | 184 | 215/45R-17 | M+S T91 | A08 A09 A12 |
| E1*2001/116*0307* | 184 | 215/50R-17 | A01 K46 K49 K56 M+S T91 | A14 A16 A21 |
|  | 184 | 225/45R-17 | M+S T91 | Car S01 |
|  | 184 | 235/45R-17 | A01 K46 K49 K50 K56 |  |
| VW Passat Variant | 75-147 | 205/50R-17 | R37 T89 T93 | A02 A04 A05 |
| 3C | 75-147 | 215/45R-17 | R37 T87 T88 T91 | A08 A09 A12 |
| E1*2001/116*0307* | 75-147 | 215/50R-17 | A01 K46 K49 K56 T90 | A14 A16 A21 |
|  | 75-147 | 225/45R-17 | T90 | Car V17 S01 |
|  | 75-147 | 235/45R-17 | A01 K46 K49 K50 K56 |  |

Posudek k ABE č. 45774 podle §22 StVZO

Příloha k posudku Nr. 55068804 (2. vydání)

Zkušební předmět:	Speciální kolo 7,5xJx17H2 Typ TS 75730

Výrobce:		Borbet GmbH

Strana 6 z 11

| Obchodní označení/typ vozidla ABE/EWG.-č. | KW-rozsah | Pneumatiky | Nařízení a odkazy ohledně pneumatik | Nařízení a odkazy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Passat W8 | 202 | 205/50R-17 | M+S T93 | A02 A04 A05 |
| 3BS | 202 | 215/45R-17 | M+S T91 | A08 A09 A12 |
| E1*98/14*0173* | 202 | 225/45R-17 | T90 T91 T93 | A14 A16 A21 |
| E1*2001/116*0173* | 202 |  |  | B03 B11 Car |
| VW Phaeton | 165-246 | 235/55R-17 | A11 T99 140 | A02 A04 A05 |
| 3D | 165-246 | 245/50R-17 | A12 140 | A08 A09 A14 |
| E1*98/14*0189* E1*2001/116*0189* |  |  |  | A16 A21 B03 Lim RDK |
| Ottomotor diesel |  |  |  | W11 W12 S01 |
| VW Sharan | 66-150 | 225/45R-17 | K50 K56 T91 T93 T94 140 | A01 A02 A04 |
| 7M | 66-150 | 235/45R-17 | K42 K49 K50 K56 T93 T94 T97 | A05 A08 A09 |
| E1*93/81,95/54, |  |  |  | A12 A14 A16 |
| 98/14,2001/116* 0023* | 66-150 | 245/40R-17 | K42 K49 K50 K56 R70 T91 T95 140 | A21 K46 V17 S03 |
| VW Tiguan | 100-110 | 215/60R-17 | A13 | A02 A04 A05 |
| 5N | 100-110 | 225/55R-17 | A12 | A08 A09 A14 |
| E1*2001/116*0450* | 100-110 | 235/55R-17 | A01 A12 K50 | A16 A21 A56 |
|  | 100-110 | 245/50R-17 | A01 A12 K49 K50 | S02 |
|  | 100-110 | 255/50R-17 | A01 A12 K49 K50 |  |
| VW Touran | 66-125 | 205/50R-17 | K49 T89 T93 | A01 A02 A04 |
| 1T | 66-125 | 215/45R-17 | K49 T87 T88 T91 | A05 A08 A09 |
| E1*2001/116*0211* | 66-125 | 225/45R-17 | K49 T90 T91 | A12 A14 A16 |
|  |  |  |  | A21 A58 K50 Npf V17 S01 |

Nařízení a upozornění

140 Speciální kolo (zkoušení zatížení kol) je ve spojení s touto velikostí pneumatiky přípustné pouze do zatížení 1400 kg.  Je třeba vzít v úvahu zvýšené přípustné zatížení nápravy při provozu přívěsu (viz bod 33 k bodu 16 h příp. pol 22 k pol. 7.1-8.3 v dokladech vozidla)

A01 Je třeba nechat potvrdit předpisový stav vozu úředně uznaným znalcem nebo auditorem pro provoz motorových vozidel nebo znalcem motorových vozidel nebo zaměstnancem podle čísla 4 přílohy VIIIb zákona o silniční dopravě (StVZO) na dokladu podle vzoru zveřejněném v katalogu příkladů k §19 StVZO.

A02 Pokud bude použita velikost pneumatik, která je uvedena v tomto posudku, ale ne v dokladech vozu,tak je třeba nechat údaje opravit dopravním inspektorátem. Tato oprava není nutná, pokud ABE speciálního kola obsahuje uvolnění z povinnosti opravy dokladů vozu.

A04 Minimální potřebné rychlostní oblasti a nosnosti použitých pneumatik, s výjimkou profilů M+S, je

třeba zjistit z dokladů vozu. Dále jsou přípustné pouze pneumatiky jednoho výrobce pneumatik a podle os jednoho typu profilu. Při použití rozdílných profilových typů na přední a na zadní ose je třeba potvrdit vhodnost pro daný vůz prostřednictvím výrobce pneumatik nebo vozů.

A05 Podvozek a brzdové agregáty musí odpovídat sériovému stavu s výjimkou přestavbových opatření uvedených v daném nařízení. Přípustnost dalších změn je třeba ohodnotit zvlášť.

A08 Pokud se používá sériové rezervní kolo, je třeba jezdit umírněnou rychlostí a ne déle než je

Posudek k ABE č. 45774 podle §22 StVZO

Příloha k posudku Nr. 55068804 (2. vydání)

Zkušební předmět:	Speciální kolo 7,5xJx17H2 Typ TS 75730

Výrobce:		Borbet GmbH

Strana 7 z 11

nezbytné. Je třeba používat sériové upevňovací díly. U vozů s pohonem na všechny kola, se smí používat pouze náhradní kolo se stejnou velikostí pneumatiky, resp. stejnou délkou dříku.

A09 Odběratele speciálních kol je třeba upozornit na to, že je třeba dodržovat plnící tlak pneumatik

je třeba upozornit na to, že je třeba dodržovat plnící tlak pneumatik předepsaný výrobcem pneumatik.

A11 Na hnací ose se smějí používat pouze sněhové řetězy s malými články.

A12 Používání sněhových řetězů není přípustné.

A13 Na přední ose se smějí používat pouze sněhové řetězy s malými články.

A14 K vyvážení speciálních kol se smí připevňovat na vnější straně ráfků pouze lepící závaží pod

ramenem ráfku.

A16 K vyvážení speciálních kol se smějí na vnitřní straně ráfků používat pouze nalepovací závaží

Umístění pod osazením.

A21 Přípustné jsou pouze bezdušové pneumatiky a gumové ventily nebo kovové šroubovací ventily s

upevněním z vnější strany, které vyhovují normám DIN, E.T.R.T.O nebo Tire and Rim. Vpřípadě vozidel, jejichž konstrukční provedení umožňuje maximální rychlost nad 210 km/h, jsou

přípustné pouze kovové šroubovací ventily.

A30 Použití sněhových řetězů nebylo ověřeno.

A56 Tato kombinace kol a pneumatik je přípustná pouze u vozidel v provedení s pohonem všech

kol (např. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4

A57 Tato kombinace kol a pneumatik je přípustná pouze u vozidel v provedení s pohonem

předních, popř. zadních kol, a pohonem všech kol (např. 2WD, 4WD ,Quattro, Syncro, 4-Matic,4x4.

A58 Tato kombinace kol a pneumatik není přípustná u vozidel v provedení s pohonem všech kol.

A8b Z důvodu chybějící přístupnosti k brzdovému ústrojí není dovoleno spec. kolo pro provedení vozidla s Brembo- třmeny kotoučové brzdy ve spojení s brzdovým kotoučem průměru 345 mm na ose 1.

Au7 Z důvodu nedostatečného volného chodu vůči brzdové soustavě není použití tohoto speciálního

kola přípustné u vozidel v provedení s výkonem 195 kW (Audi S4).

Au9  Z důvodu nedostatečného volného chodu vůči brzdové soustavě není použití tohoto speciálního

kola přípustné u vozidel v provedení s brzdovým sedlem typu Lucas CN2 6465/2 v kombinaci s

brzdovým kotoučem průměru 321 mm na ose 1.

B03  Použití speciálních kol není přípustné u vozidel,která jsou vybavena pouze většími nebo širšími

sériovými koly (kromě ráfků pro pneumatiky M+S.)

B11 Povoleno pouze u vozidel s brzdovým kotoučem 333x32 mm.

Car Kombinace kolo/pneu je povolena pro vozidlová provedení typu kombi (Avant, Break, Caravan, Combi, Station – Wagon, Tourer, Turnier, Touring..)

Cbo Kombinace kolo/pneu je povolena pro vozidlová provedení typu kabriolet, roadster.

Cpe Kombinace kolo/pneu je povolena pro vozidlová provedení typu kupé.

Flh Kombinace kolo/pneu je povolena pro vozidlová provedení se splývající zádí (3-dveřová a 5-ti dvéřová)

Posudek k ABE č. 45774 podle §22 StVZO

Příloha k posudku Nr. 55068804 (2. vydání)

Zkušební předmět:	Speciální kolo 7,5xJx17H2 Typ TS 75730

Výrobce:		Borbet GmbH

Strana 8 z 11

G01 Je třeba prokázat, že jsou údaje tachometru a počítadla ujetých kilometrů v rámci tolerance

stanovené zákonem (paragraf 57 nařízen íStVZO). Pokud je nutné údaje přizpůsobit, je

třeba zkontrolovat, zda jsou kombinace kola a pneumatiky uvedené v dokladech vozidla přípustné.

G40 U vozidel, která nejsou sériově vybavena pneumatikami velikosti 215/55R16 nebo

235/40R18, je třeba prokázat, že jsou údaje tachometru a počítadla ujetých kilometrů v rámci

tolerance stanovené zákonem (§ 57 StVZO). Pokud je nutné údaje přizpůsobit, nesmí být tato

kombinace kola a pneumatiky uvedena v dokladech vozidla jako volitelná výbava.

G67  U vozidel, která nejsou sériově vybavena pneumatikami velikosti 225/60R16, je třeba

prokázat, že jsou údaje tachometru a počítadla ujetých kilometrů v rámci tolerance stanovené

zákonem (§ 57 StVZO). Pokud je nutné údaje přizpůsobit, nesmí být tato kombinace kola a

pneumatiky uvedena v dokladech vozidla jako volitelná výbava.

K27  Na ose 1 je třeba úpravou upevnění plastové vnitřní části blatníku na lemu zajistit dostatečně volný chod kola s pneumatikou.

K34 Je třeba zkontrolovat funkčnost posuvných dveří.

K41  Na ose 1 je nutné úpravou okrajů výřezu dutiny kola zajistit dostatečně volný chod kola s pneumatikou.

K42 Na ose 2 je nutné úpravou okrajů výřezu dutiny kola zajistit dostatečně volný chod kola s pneumatikou.

K44 Na ose 2 je nutné rozšířením blatníků, popř. vnitřních boků zajistit dostatečně volný chod kola s pneumatikou.

K45 Na ose 1 je nutné úpravou vnitřních stran blatníků, plastových vložek, popř. jejich

upevňovacích součástí zajistit dostatečně volný chod kola s pneumatikou. Pokud je namontována

clona sání vzduchového filtru proti rozstřiku, musí zůstat zachována.

K46 Na ose 2 je nutné úpravou vnitřních stran blatníků, plastových vložek, popř. jejich upevňovacích součástí zajistit dostatečně volný chod kola s pneumatikou.

K49  Na ose 1 je třeba montáží součástí nebo jiným vhodným opatřením zajistit dostatečné zakrytí běhounů pneumatik.

K50  Na ose 2 je třeba montáží součástí nebo jiným vhodným opatřením zajistit dostatečné zakrytí běhounů pneumatik.

K56  Úpravou zadní zástěrky v místě přechodu k výřezu dutiny kola je třeba zajistit dostatečně volný chod kola s pneumatikou.

KMV Týká se jen variant vozidel se sériovým plastovým rozšířením, resp. rozšířením blatníků.

L02  Omezením vychýlení řízení nebo jiným vhodným opatřením je třeba zajistit dostatečně volný chod kola s pneumatikou.

LK6  Na ose 1 je třeba omezením vychýlení řízení nebo úpravou vnitřních stran blatníků, resp.

plastových vložek na vnitřní straně kola zajistit dostatečně volný chod kola s pneumatikou.

Lim  Použití této kombinace kola a pneumatiky je přípustné u vozidel v provedení „limuzína“.

M+S  Tuto velikost pneumatiky lze použít pouze jako pneumatiky typu M+S.

Posudek k ABE č. 45774 podle §22 StVZO

Příloha k posudku Nr. 55068804 (2. vydání)

Zkušební předmět:	Speciální kolo 7,5xJx17H2 Typ TS 75730

Výrobce:		Borbet GmbH

Strana  9 z 11

M27 Následující pneumatiky byly zkoušeny:

Výrobce 	Letní profil resp. rychlostní kategorie		Zimní profil resp. rychlostní kategorie

Dunlop		SP 8000, SP 9000					-

Bridgestone	S-01						-

Pirelli		P700-Z, P Zero Asim.				-

Uniroyal		RTT2, Rallye 440 (ZR)				-

Michelin		MXX3						-

Continental	CSC, CZ91					-

Goodyer		Eagle ZR, GSA, GSD, GSD+, Eagle F1		-

Fulda		Y 3000, Carat Extremo				-

Semperit	M800						-

Mohou být použity také jiné pneumatiky velikosti 235/40R-17,pokud je od výrobce pneumatik schválena jejich montáž na 7,5J x 17H2.

NBF Speciální kolo není povoleno pro pancéřované případně proti střelbě zabezpečené vozidla.

NpF Kombina kolo/pneu není povolena pro vozidlová provedení Fun, Cross případně Scout. (varianty vozidel s rozšířeným podběhem kola)

R09 Tato velikost pneumatik je povolena pouze pokud je připravena jako volné sériové obutí. (technický průkaz motorového vozidla, povolovací osvědčení I, EG-schválení nebo COC list)

R21  Lze použít pneumatiky stejné velikosti, které lze podle potvrzení výrobce montovat na kola

velikostí uvedených v posudku a které mají dostatečnou únosnost při maximálním úhlu sklonu a maximální rychlosti.

R35  Pokud je u této velikosti pneumatik uvedena vázanost na určité výrobky, měly by být použity

pneumatiky doporučené výrobcem vozidla.

R 37 Použití pneumatik této velikosti není přípustné u vozidel, která jsou sériově vybavena pouze

většími nebo širšími pneumatikami.

R70  Lze použít pneumatiky stejné velikosti, které lze podle potvrzení výrobce montovat na kola

velikostí uvedených v posudku a které mají dostatečnou únosnost při maximálním úhlu sklonu a maximální rychlosti.

RDK  Odběratele speciálních kol je třeba upozornit na možnost, že sériový systém RDK, popř. RDC

(elektronický systém kontroly tlaku v pneumatikách) nebude v kombinaci se speciálními koly funkční. Tento systém pak musí odborný prodejce deaktivovat nebo podle možnosti nahradit jiným vhodným systémem kontroly tlaku v pneumatikách.

S01 K upevnění spec. kola mohou být použity pouze spolu dodávané připevňovací prostředky č. S01 (viz st. 1)

S02  K upevnění spec. kola mohou být použity pouze spolu dodávané připevňovací prostředky č. S02 (viz st. 1)

S03 K upevnění spec. kola mohou být použity pouze spolu dodávané připevňovací prostředky č. S03 (viz st. 1)

Sth Použití této kombinace kola a pneumatiky je přípustné u vozidel v provedení se stupňovitou zádí.

T00  Použití pneumatik (LI 100) je přípustné pouze u vozidel s povol. zatížením osy do 1600 kg (tech. průkaz bod 16).

Posudek k ABE č. 45774 podle §22 StVZO

Příloha k posudku Nr. 55068804 (2. vydání)

Zkušební předmět:	Speciální kolo 7,5xJx17H2 Typ TS 75730

Výrobce:		Borbet GmbH

Strana 10 z 11

T01 Použití pneumatik (LI 101) je přípustné pouze u vozidel s povol. zatížením osy do 1650 kg (tech. průkaz, bod 16.)

T85  Použití pneumatik (LI 85) je přípustné pouze u vozidel s povol. zatížením osy do 1030 kg (tech. průkaz bod 16.)

T87 Použití pneumatik (LI 87) je přípustné pouze u vozidel s povol. zatížením osy do 1090 kg (tech .průkaz bod 16.)

T88  Použití pneumatik (LI 88) je přípustné pouze u vozidel s povol. zatížením osy do 1120 kg (tech. průkaz bod 16.)

T89  Použití pneumatik (LI 89) je přípustné pouze u vozidel s povol. zatížením osy do 1160 kg (tech. průkaz bod 16).

T90  Použití pneumatik (LI 90) je přípustné pouze u vozidel s povol. zatížením osy do 1200 kg (tech. průkaz bod 16).

T91  Použití pneumatik (LI 91) je přípustné pouze u vozidel s povol. zatížením osy do 1230 kg (tech. průkaz bod 16).

T93  Použití pneumatik (LI 93) je přípustné pouze u vozidel s povol. zatížením osy do 1300 kg (tech. průkaz bod 16).

T94  Použití pneumatik (LI 94) je přípustné pouze u vozidel s povol. zatížením osy do 1340 kg (tech. průkaz bod 16).

T95  Použití pneumatik (LI 95) je přípustné pouze u vozidel s povol. zatížením osy do 1380 kg (tech. průkaz bod 16).

T96  Použití pneumatik (LI 96) je přípustné pouze u vozidel s povol. zatížením osy do 1420 kg (tech. průkaz bod 16).

T97  Použití pneumatik (LI 97) je přípustné pouze u vozidel s povol. zatížením osy do 1460 kg (tech. průkaz bod 16).

T99 Použití pneumatik (LI 99) je přípustné pouze u vozidel s povol. zatížením osy do 1550 kg (tech. průkaz bod 16).

V17  V případě použití pneumatik různé velikosti na přední a zadní ose jsou možné tyto kombinace

pneumatik, pokud je příslušná velikost pneumatiky uvedena ve sloupci „Pneumatiky“:

Přední osa		Zadní osa

Č. 1	195/40R17		215/35R17

Č. 2	205/40R17		225/35R17

Č. 3	205/45R17		235/40R17

Č. 4	205/50R17		225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17

Č. 5	215/40R17		245/35R17

Č. 6	215/45R17		225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17

Č. 7	215/50R17		235/45R17, 245/45R17, 275/40R17

Č. 8	225/45R17		245/40R17, 255/40R17, 265/40R17

Č. 9	225/50R17		245/45R17, 255/45R17

Č. 10	225/55R17		245/50R17, 255/50R17

Č. 11	235/40R17		265/35R17, 275/35R17

Č. 12	235/45R17		255/40R17, 265/40R17

Č. 13	235/50R17		255/45R17

Posudek k ABE č. 45774 podle §22 StVZO

Příloha k posudku Nr. 55068804 (2. vydání)

Zkušební předmět:	Speciální kolo 7,5xJx17H2 Typ TS 75730

Výrobce:		Borbet GmbH

Strana 11 z 11

Č. 14	235/55R17		255/50R17

Č. 15	245/40R17		255/40R17, 275/35R17

Č. 16	245/45R17		265/40R17, 275/40R17

Č. 17	255/45R17		285/40R17

Jsou povoleny pouze pneumatiky jednoho výrobce a na jedné ose stejného typu profilu, pro které výrobce pneumatik nebo výrobce vozidla potvrzuje způsobilost pro dané vozidlo. Podklady a poznámky platí pro jednotlivé osy.

W11  Z důvodu nedostatečně volného chodu vůči brzdové soustavě není použití těchto speciálních

kol přípustné u vozidel v provedení s brzdovým kotoučem průměru 365 mm na ose 1 (VW Phaeton V10-230 kW + W12-309 kW).

W12  Z důvodu nedostatečně volného chodu vůči brzdové soustavě není použití těchto speciálních

kol přípustné u vozidel v provedení s brzdovým kotoučem průměru 360 mm na ose 1 (Audi A8, W12, 309 kw)

X27  Tato kombinace kola a pneumatiky není přípustná u vozidel v provedení se sériovými koly velikosti 7,5 x 17 ET25 (A6 Allroad).

X28 Tato kombinace kola a pneumatiky je přípustná pouze u vozidel v provedení se sériovými koly velikosti 7,5 x 17 ET25 (A6 Allroad).

Z17  Tato kombinace kola a pneumatiky je přípustná pouze u vozidel v provedení se sériovými

pneumatikami průměru 17 palců (letními).

Výsledek  zkoušek

Na základě provedených zkoušek nejsou žádné technické pochybnosti k používání výše uvedených speciálních kol s respektováním upozornění a pokynů.

Typy vozidel uvedených v tomto odborném posudku odpovídají také podle vybavení současně platným předpisům StVZO. Posudek ztrácí svoji platnost pokud se změní odpovídající specifikace StVZO nebo nastanou změny na vozidlech, které by ovlivnily body posudku.

Posudek zahrnuje listy 1 – 11 a platí pro speciální kolo od výrobního data únor 2004.

Předkládá se doklad QM systému podle přílohy XIX k § 19 StVZO.

Zkušební laboratoř Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrwesen GmbH  akreditováno od Akkreditierungstelle des Kraftfahr-Bundesamtes, Spolková republika Německo podle DAR-registračního čísla KBA-P-00008-95.