# INFORMACE PRO VÝROBCE PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL KAT. O2

Směrnice 2007/35/ES ze dne 18.06.2007, kterou se mění směrnice Rady 76/756/ES o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, sjednocuje požadavky s homologačním předpisem č 48 (jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže světelných zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci).

Na základě požadavků těchto předpisů musí být přívěsy kat. O2, které jsou výrobcem deklarované v rámci jeho vnitřního evidenčního systému jako vyrobené po 10.07.2008, vybavené zpětnými světlomety.

Dle homologačního předpisu EHK/OSN č. 48 je přívěs do délky 6 000 mm vybaven povinně jedním zpětným světlometem a druhým volitelně, přívěsy delší než 6 000 mm povinně dvěma zpětnými světlomety homologovaného typu.

Jejich umístění je na zádi vozidla, na šířku není žádný zvláštní požadavek, výška nejméně 250 mm a nejvýše 1 200 mm nad vozovkou.