| Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel | Systém jednotných zkušebních metodik | ZM – A/19.13.X |
| --- | --- | --- |
| ZM - A | ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL |
| 19 - | POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN |
| 13 - | KONTROLA VOZIDEL MALÉ SÉRIE V POVĚŘENÉ ZKUŠEBNĚ PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ |
| X - | DRUHÉ VYDÁNÍ |

| Počet listů: | 26 | Datum vydání: | 1. 3. 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet příloh: | - | Platnost od : | 1. 7. 2009 |
| Zpracoval: | pracoviště : | DEKRA Automobil a.s. |
|  | pracovník: | Ing. Milan Woitsch |
| Odsouhlaseno : | Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel |
| Za správnost : |

| ZM – A/19.01.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZÁZNAM O REVIZÍCH A DOPLŇCÍCH |
| Boř. čís. | Dne | Oprava provedena na základě | Opraven list č. | Vyměněn list č. | Navíc zařazen list č. |

O B S A H :		                        		                                              list

1.0 	Účel a platnost metodiky      	               	        				4

2.0 	Názvosloví a zkratky	 							4

3.0 	Hlavní součásti plynového zařízení					            5

4.0 	Rozsah kontroly hromadně přestavovaných vozidel			7

4.1	Kontrola montáže jednotlivých komponent				8

4.2	Kontrola vlastností vozidla						13

4.2.1	Hmotnosti								13

4.2.2	Výkon motoru								13

4.2.3	Umístění a upevnění palivové nádrže				15

4.2.4	Funkční zkouška							18

4.2.5	Emise škodlivin							22

5.0	Označení přestavěných vozidel						23

6.0	Vyhodnocení kontroly								24

7.0	Bezpečnostní opatření							25

8.0	Související předpisy								25

### 1.0 	Účel  a platnost metodiky

Metodika poskytuje informace o požadavcích na zástavbu zařízení pro pohon vozidel kategorie M a N stlačeným zemním plynem (CNG) a na vlastnosti vozidla po zástavbě.

Stanoví rozsah kontroly provedení montáže zástavby do vozidla a jeho vlastností s ohledem na platné legislativní předpisy.

Metodika uvádí přehled komponent zařízení pro provoz vozidla na CNG.

Metodika se vztahuje na vozidla přestavovaná v malé sérii s ohledem na platné legislativní předpisy v pověřené zkušebně.

Metodika respektuje požadavky zákona č. 56/2001Sb. a jeho prováděcích předpisů  v posledním znění.

### Názvosloví a zkratky

| ZEMNÍ PLYN | Natural Gas (NG) – je přírodní plyn s objemovým podílem metanu nejméně 85% ve směsi uhlovodíků s kritickou teplotou nižší než 263°K (-10°C) |
| --- | --- |
| BIOPLYN | Plynné palivo vzniklé biologickými procesy z organických hmot, které je pro účely pohonu v silničních vozidlech zbaveno podílu CO2 tak, aby odpovídalo svým složením požadavkům na zemní plyn |
| STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN | Compressed Natural Gas ( dále jen „CNG“) – stlačený zemní plyn nebo upravený bioplyn stlačený na nejvyšší přetlak do 26MPa |
| EHK | Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů |
| EU | Evropská unie (1.1.1995) |
| Zákon č. 56/2001 Sb. | Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích s účinností dnem 1.7.2001 v platném znění |
| Přestavba | Je změna nebo úprava podstatných částí mechanizmu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla |
| Plynové zařízení | Soubor všech mechanických a elektrických částí, které tvoří soustavu pohonu vozidla na plyn |
| STK | Stanice technické kontroly |
| SME – CNG | Stanice měření emisí oprávněná měřit vozidla s pohonem CNG |
| OBD (EOBD) | Palubní diagnostický systém (v evropské verzi) |
| Malá série hromadné přestavby | Rozumí se hromadná přestavba, u které celkový počet přestavěných vozidel v průběhu 1 kalendářního roku nepřesáhne 50 ? kusů |
| Pověřená zkušebna | Právnická osoba pověřená ministerstvem k provádění stanoveného rozsahu zkoušek z technických předpisů požadovaných pro schválení vozidla, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků a výbavy vozidel. Toto pracoviště musí mít zavedený systém řízení jakosti . |
| Ministerstvo | MD ČR – Ministerstvo dopravy České republiky Odbor provozu silničních vozidel Nábřeží L. Svobody 12/22 110 15 Praha 1 |

3.     	Hlavní součásti zařízení k pohonu motorového vozidla na  CNG

3.1    	Nádrž (tlaková láhev) na CNG   je tlaková nádoba použitelná pro skladování stlačeného zemního plynu v provedení:

• CNG1	- kovová (tzv. celokovová)

• CNG2	- kovová vložka vyztužená spojitým vláknem impregnovaným pryskyřicí

(přerušované vyztužení ve tvaru obručí, tzv. obručovitě ovinutá)

• CNG3 	- kovová vložka vyztužená spojitým vláknem impregnovaným pryskyřicí

(souvisle navinuté vyztužení, tzv. plně ovinutá)

• CNG4 	- spojité vlákno impregnované pryskyřicí s nekovovou vložkou

(tzv. plně kompozitní)

3.2	Příslušenství nádrže (tlakové láhve)

- jsou komponenty připevněné k nádrži buď jednotlivě nebo v kombinaci:

3.2.1 	Ruční ventil

ventil pevně spojený s tlakovou láhví

3.2.2 	Tlakový snímač / ukazatel

3.2.3 	Přetlakový ventil (bezpečnostní pojistný - odpouštěcí ventil)

znamená zařízení, které zabraňuje překročení předem nastaveného protitlaku

    - Přetlakové zařízení (bezpečnostní pojistné zařízení iniciované teplotou)

znamená zařízení určené pro jedno použití iniciované překročením teploty a/nebo tlaku, odvádějící plyn za účelem zamezení roztržení tlakové láhve

3.2.5	Automatický ventil tlakové láhve (dálkově ovládaný provozní ventil)

automatický ventil pevně spojený s tlakovou láhví, který řídí průtok plynu k palivovému systému

3.2.6	Přepadový ventil (regulátor pro omezení průtoku)

znamená ventil, který automaticky uzavře nebo omezí proud plynu, když proudění překročí nastavenou hodnotu

3.2.7	Plynotěsná skříň

znamená zařízení odvětrávající unikající plyn vlivem netěsnosti mimo vozidlo, zahrnuje i odvětrávací hadici

3.3	Další komponenty plynové soustavy

3.3.1	Ventil

znamená zařízení, který, lze řídit průtok média

3.3.2	Automatický ventil

ventil, který není ovládán ručně

3.3.3 	Zpětný ventil

automatický ventil, který dovoluje plynu proudit pouze jedním směrem

3.3.4	Přetlakový ventil plynového potrubí (regulátor pro omezení průtoku)

ventil, který automaticky uzavře nebo omezí proud plynu, když proudění přeskočí nastavenou hodnotu

3.3.5 	Ruční ventil

ventil pevně spojený s tlakovou láhví

3.3.6	Přetlakový ventil (bezpečnostní pojistný - odpouštěcí ventil)

zařízení, které zabraňuje překročení předem nastaveného protitlaku

3.3.7	Servisní ventil

odpojovací ventil, který je uzavřen pouze v případě provádění servisních prací

3.3.8	Filtr CNG

ochranná přepážka, která odstraňuje cizí úlomky (nečistoty) z proudu plynu

3.3.9	Fitink

spojovací materiál používaný v potrubním nebo hadicovém systému

3.3.10	Ohebné vedení paliva

palivové vedení (potrubí nebo hadice), kterými proudí zemní plyn

3.3.11	Pevné vedení paliva

potrubí, které není určeno k ohybu při běžných provozních podmínkách a kterým proudí zemní plyn

3.3.12	Směšovač plyn/vzduch nebo vstřikovače

znamená zařízení pro zavedení plynného paliva do sacího potrubí motoru

3.3.13	Nastavovač průtoku plynu

znamená zařízení omezující průtok plynu umístěné za tlakovým regulátorem, řídící tok plynu k motoru

3.3.14	Plynotěsná skříňka

znamená  zařízení odvětrávající unikající plyn vlivem netěsnosti mimo vozidlo včetně odvětrávací hadice

3.3.15	Snímač tlaku / teploty

zařízení snímající tlak/teplotu plynu

3.3.16	Tlakový regulátor

znamená zařízení používané ke kontrole a řízení tlaku plynného paliva dodávaného do motoru

3.3.17 	Přetlakové zařízení (bezpečnostní pojistné zařízení iniciované teplotou)

zařízení určené pro jedno použití iniciované překročením teploty a/nebo tlaku odvádějící plyn za účelem zamezení roztržení tlakové láhve

    - Plnicí jednotka nebo hrdlo

zařízení upevněné vně nebo uvnitř vozidla (v motorovém prostoru) používané k plnění nádrže v plnicí stanici

    - Elektronická řídicí jednotka (pro provoz na CNG)

zařízení, které řídí požadavky motoru na plyn a ostatní parametry motoru a automaticky uzavírá automatický ventil, pokud to vyžadují bezpečnostní důvody

    - Elektrické vedení

el. kabely zajišťující vzájemné propojení el.prvků soustavy pro pohon CNG a jeho napojení do původního el.systému vozidla

Příklad homologační značky:

kde:

E8   	   - 	označení státu, který homologaci udělil

110 R  - 	číselné označení homologačního Předpisu EHK OSN

00    	   -  	označení série změn k danému Předpisu

1234	   - 	číslo homologačního protokolu (3. až 6. číslic)

class (třída) určuje :

Třída 0  -	vysokotlaké části zahrnující trubky a fitinky, obsahující CNG pod tlakem

vyšším než 3 MPa a až do tlaku 26 MPa

Třída 1  -	středotlaké části zahrnující trubky a fitinky, obsahující CNG pod tlakem vyšším

než 450 kPa a až do tlaku 3 000 kPa (3 MPa)

Třída 2  -	nízkotlaké části zahrnující trubky a fitinky, obsahující CNG pod tlakem vyšším

než 20 kPa a až do tlaku 450 kPa

Třída 3  -	středotlaké části jako jsou bezpečnostní ventily nebo části, chráněné

bezpečnostními ventily, zahrnující trubky a fitinky, obsahující CNG pod tlakem

vyšším než 450 kPa a až do tlaku 3 000 kPa (3 MPa)

Třída 4 -	části, které jsou v kontaktu s plynem vystavené nižšímu tlaku než 20 kPa.

4.	Rozsah kontroly vozidla v pověřené zkušebně

Kontrolu  zástavby  zařízení  pro  pohon   vozidel  CNG  provádí pověřená zkušebna MD ČR.

Žadatel je povinen zapůjčit (přistavit) zkušební organizaci na přiměřenou dobu   
vybrané kontrolované vozidlo.

Před zahájením kontroly musí být zkušební organizaci poskytnuta technická dokumentace  nejméně v následujícím rozsahu:

1) Doklad o homologaci 	zařízení včetně jeho částí (viz odst. 3.1 až 3.3) podle předpisu EHK č. 110 v posledním znění (kopie homologačních certifikátů)

2) Soupiska všech přístrojů a dílů 	(podléhajících i nepodléhajících homologaci)

3) Montážní a instalační instrukce 	včetně schématu zabudování zařízení do vozidla

4) Schéma zapojení elektrické části instalace

5)  Technický popis   		zařízení pro provoz na CNG

6)  Návod k obsluze  		(v českém jazyce) s výstižným označením ovládacích prvků

7)  Dokumentace       		pro ověření systému OBD, pokud je jím vozidlo vybaveno.

4.1	Kontrola montáže jednotlivých komponent plynové soustavy do  vozidla

4.1.1	Kontrola instalovaných přístrojů a částí instalace schválených nebo
 	povinně značených podle zvláštních předpisů:

A) Kontrola částí homologovaných  podle  EHK č. 110 v platném znění,  porovnání  s údaji v předané  dokumentaci,  výpis  údajů  firemních,  výrobních  a  homologačních štítků, výrobních čísel a pod., kontrola, zda komponenty jsou zamontovány v předepsané poloze, kontrola označení vozidla. U homologovaných hadic kontrola typu hadic (pro CNG).

B)   Kontrola   přístrojů  a  dílů  nepodléhajících   homologaci  podle   EHK  č. 110, avšak povinně  značených:

( vstřikovač nebo zařízení pro vstřik plynu nebo směšovač (výrobce, typ, výrobní číslo) - pokud pracují s provozním tlakem < 20 kPa

( nízkotlaké hadice pro CNG v motorovém prostoru (pro provozní tlak plynu < 20 kPa)   
               - značení, upevnění, ochrana 
       	( hadice pro přívod tepelného média – značení (HOT WATHER)
 	( elektromagnetické uzavírací ventily přívodu benzinu
 	( úchytný rám tlakové láhve na LPG
 	( elektrická instalace.

4.1.2	Kontrola provedení instalace podle předané dokumentace

CNG soustava montovaná na vozidlo musí fungovat takovým způsobem, aby maximální  provozní tlak, na který byla konstruována a homologována, nebyl překročen.

- materiály použité v systému musí být vhodné pro použití LPG

- všechny díly systému musí být upevněny řádným způsobem

-   CNG systém nesmí vykazovat žádné netěsnosti

- CNG systém musí být namontován tak, aby poskytoval nejlépe možnou ochranu 
   	proti poškození pohybujícími se částmi vozidla, kolizí, štěrkem, nakládáním nebo   
   	vykládáním vozidla nebo posuvem nákladu

- žádné zařízení se nesmí připojit na CNG systém, vyjma těch, které jsou striktně      
  	vyžadovány pro chod motoru vozidla, avšak:

( motorové vozidlo kat. M2, M3, N2, N3 a M1 o celkové hmotnosti > 3 500 kg může být vybaveno topením vytápějícím prostor pro cestující, které je napojeno na CNG systém pro pohon vozidla

( vytápěcí systém je přípustný tehdy, když z pohledu pověřené zkušebny odpovědné za provedení zkoušky pro schválení technické způsobilosti je vytápěcí systém odpovídajícím způsobem chráněn a neovlivňuje požadovanou funkci CNG systému pro pohon vozidla

( jednopalivové vozidlo bez systému pro nouzové dojetí může být vybaveno servisní spojkou v CNG systému; servisní spojka je přípustná pouze tehdy, když z pohledu  pověřené  zkušebny  odpovědné  za  provedení zkoušky  pro  schválení  technické způsobilosti je servisní spojka odpovídajícím   způsobem  chráněna  a  neovlivňuje  požadovanou  funkci  CNG systému;  servisní  spojka může být kombinována s odděleným plynotěsným zpětným ventilem, čímž je umožněna pouze funkce motoru

- žádný komponent CNG systému včetně  ochranných  materiálů,  které jsou součástí

takových  komponentů se nesmí promítat za vnější obrys vozidla, pokud  tento nepřesahuje o více než 12 mm při splnění požadavků předpisu na vnější výčnělky

- s výjimkou  CNG  tlakové láhve nesmí žádný komponent CNG systému včetně ochranných  materiálů, které jsou součástí takových komponentů, v žádném příčném řezu  vozidla  přesahovat  za spodní okraj; pokud další  část vozidla uvnitř  
poloměru 150 mm není umístěna níže

- žádný  komponent CNG  systému nesmí být umístěn v menší vzdálenosti  než 100 mm od výfuku, nebo obdobného tepelného zdroje, pokud takové komponenty nejsou adekvátně odstíněny vůči teplu.

4.1.3 	Tlaková láhev (nádrž) na CNG

1. Tlaková  láhev CNG  musí být vybavena alespoň následujícími komponenty, které mohou být zvlášť nebo v kombinaci:

1.1 Ruční ventil

1.2 Automatický ventil tlakové láhve

1.3 Přetlakové zařízení

1.4 Přepadový ventil

1.5 Plynotěsná skříň (je-li to nezbytné)

- Tlaková láhev CNG musí být trvale namontována ve vozidle a nesmí být
namontována v motorovém prostoru.

- Tlaková láhev CNG musí být namontována tak, aby nedošlo ke styku kov na kov s výjimkou připevňovacích bodů nádrže.

- Tlaková láhev CNG nesmí být namontována níže než 200 mm nad povrchem vozovky při provozní hmotnosti vozidla, v opačném případě musí být chráněna zepředu a po stranách a žádná část nádrže nesmí být umístěna níže než její ochranný systém.

- Tlaková láhev (resp. láhve) musí být namontována tak, aby mohla absorbovat bez poškození následující zrychlení (zpomalení) při jejich plném naplnění:

| Kategorie vozidla | M1, N1 | M2, N2 | M3, N3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ve směru jízdy | 20 g | 10 g | 6,6 g |
| Ve směru vodorovně-kolmém na směr jízdy | 8 g | 5 g | 5 g |

Místo praktických zkoušek lze použít výpočtové metody v případě prokázání rovnocennosti.

6.	Pro ověření dalších požadavků na umístění palivové nádrže se provedou tyto kontroly:

( přístupnost  ke kontrole víceúčelové armatury

( vzdálenost  od  kritických míst z hlediska  ochrany proti sálání resp.
   účelnost krytování

( poloha  vůči výfukovému potrubí a jeho vyústění (včetně výfukového potrubí  instalovaného nezávislého topení)

( poloha a krytování vůči možnému slunečnímu osvitu (ve sporných případech ověření, zda teplota povrchu nádrže nepřekročí 85° C )

( umístění  mimo  obvyklou  deformační  zónu  vozidla  při  nárazu zezadu nebo zepředu

( přístupnost k dotažení  upevňovacích pásů  nebo jiných prvků a utahovacího momentu vůči dokumentaci

( uchycení držáku nádrže ke karoserii (k nosné části vozidla), zda dosedá jen v  předepsaných  místech   "kov  na  kov" (nikoli  přes tlumící  vrstvy)  zda  uchycení i opěra nádrže jsou provedeny tak, aby nenarušovaly  povrchovou  ochranu  nádrže  proti  korozi  (podložení pásů i opěr   plastovými  nebo  koženými  podložkami  z  materiálu  zaručujícího stálost  tvaru - podložení  plstí nebo pryží není přípustné),  zda úchytné pasy (lanka nejsou  přípustná)  jsou  dostatečně jištěny (překrytí pasů min. 150 mm - pokud jsou použity)

( při umístění nádrže v dopravním prostoru vozidla se posoudí, zda spoje palivového potrubí jsou kryty proti možnému úniku plynu do tohoto prostoru a možný únik odveden mimo vozidlo

( provedení průchodek všech potrubí a elektrických vedení do plynotěsné skříně pro splnění podmínek plynotěsnosti

( zda  tlaková láhev, její  armatury, plynotěsná skříňka a její odvětrání, plnící i odběrové palivové potrubí jsou dostatečně chráněny proti poškození od ústrojí vozidla, přepravovaným nákladem či osobami při servisní manipulaci, event. odletujícími nečistotami a kamínky od kol.

    - Kontrola příslušenství nádrže

4.1 4.1   Ruční ventil

( ventil musí být pevně spojený s tlakovou lahví

( zajištění přístupnosti

( zachování plynotěsnosti

4.1.4.2   Tlakový snímač / ukazatel

( údaj ukazatele tlaku musí být snadno kontrolovatelný, pokud není, musí být vybaven zařízením pro přenos údaje do kabiny řidiče

      - Přetlakový ventil (odpouštěcí ventil) a přetlakové zařízení (iniciované teplotou)

( materiály přetlakového ventilu (PV) a přetlakového zařízení (PZ), které jsou ve styku s CNG, když je ventil nebo zařízení v provozu, musí být slučitelný s CNG.

4.1.4.4    Automatický ventil tlakové láhve

( materiály automatického ventilu (AV), které jsou ve styku s CNG, když je ventil v provozu, musí být slučitelné s CNG

( AV aktivovaný elektrickým proudem musí být v pozici „zavřeno“, když je proud vypnutý

4.1.4.5    Přepadový ventil

( materiály přepadového ventilu, které jsou ve styku s CNG, když je ventil v provozu, musí být slučitelné s CNG

( musí být namontován na tlakovou láhev tak, že může odpouštět do plynotěsné skříňky, vhodný  pro  danou  nádrž  a  musí  být  namontován ve vhodné poloze

( musí být namontován uvnitř tlakové láhve

      - Plynotěsná skříňka

( plynotěsná skříň slouží k ochraně příslušenství tlakové láhve, musí splňovat níže 
 	uvedené požadavky a musí být k nádrži neprodyšně připevněna

( musí obsahovat všechny komponenty montované uvnitř prostorů pro zavazadla  a pro cestující

( pokud  se  nádrž  nachází  vně  vozidla , plynotěsná  skříň  slouží  pouze k ochraně příslušenství proti znečistění a vodě

( plynotěsná skříň musí být v otevřeném propojení s atmosférou, v případě
nutnosti prostřednictvím propojovací hadice a výstupní průchodky odolnými proti CNG

( otvor pro odvětrání plynotěsné skříně musí směřovat nahoru v místě výstupu 
z vozidla, avšak nesmí ústit do podběhu kola ani být nasměrován k tepelnému zdroji (výfuk)

( víko  plynotěsné  skříně  a  její  průchodky musí být snadno přístupné (pro 
dovolenou manipulaci a kontrolu)

( odvětrací potrubí musí  mít  průřez nejméně 450 mm2  (průměr cca 24 mm)

( připojení spojovacích hadic k plynotěsné skříni a výstupní průchodce musí být provedeno náležitým způsobem, zajišťujícím těsnost.

      - Zpětný ventil

( materiály zpětného ventilu, které jsou ve styku s CNG, když je ventil v provozu, musí být slučitelné s CNG

4.1.5    Ohebné palivové potrubí nebo hadice

a/  Vysokotlaké hadice 	(Třída 0)

( hadice musí být značena ve vzdálenosti do 0,5 m jasně čitelnými a nesmazatelnými popisy, nejméně těmito:

- obchodním názvem nebo značkou výrobce

- rok a měsícem výroby

- rozměrem a typovým značením

- identifikačním označením „C.N.G. Třída (Class) O“

( každá spojka musí nést obchodní název  nebo značku výrobce soustavy

b/  Středotlaké hadice	(Třída 1)

( hadice musí být značena ve vzdálenosti do 0,5 m jasně čitelnými a nesmazatelnými popisy, nejméně těmito:

- obchodním názvem nebo značkou výrobce

- rok a měsícem výroby

- rozměrem a typovým značením

- identifikačním označením „C.N.G. Třída (Class) 1“

( každá spojka musí nést obchodní název  nebo značku výrobce soustavy

c/ Nízkotlaké hadice  	(Třída 2)

( hadice musí být značena ve vzdálenosti do 0,5 m jasně čitelnými a nesmazatelnými popisy, nejméně těmito:

- obchodním názvem nebo značkou výrobce

- rok a měsícem výroby

- rozměrem a typovým značením

- identifikačním označením „C.N.G. Třída (Class) 2“

( každá spojka musí nést obchodní název  nebo značku výrobce soustavy

Hadice musí být vždy označena podstatnou částí nápisu. Pokud sériové prvky vozidla nelze nahradit prvkem odolným plynu, není v takovém případě přestavba možná.

4.1.6. Filtr CNG

4.1.7  Regulátor tlaku

( materiály použité pro regulátor, které jsou za provozu ve styku s horkým výměnným médiem, musí být s ním slučitelné

4.1.8   Tlakové a teplotní snímače

( elektrický systém musí být předepsaným způsobem izolován

    - Plnicí jednotka

    - Nastavovač průtoku plynu

( elektricky ovládané komponenty obsahující CNG musí mít :

- oddělené ukostření

- elektrický systém předepsaným způsobem izolován od tělesa

4.1.11  Směšovač plyn / vzduch nebo vstřikovač(e)

( elektricky ovládané komponenty obsahující CNG musí mít:

- oddělené ukostření

- elektrický systém komponenty musí být izolován od tělesa

- vstřikovač musí být v uzavřené poloze, když je elektrický proud vypnut

4.1.12  Elektronická řídící jednotka

( elektronická řídící jednotka (EŘJ) může být jakékoliv zařízení, které řídí požadavky motoru na CNG a uzavírá automatický ventil  v případě poškození přívodní palivové trubky, nebo v případě zastavení motoru, nebo během havárie

( prodleva ve vypnutí automatického ventilu po zastavení motoru nesmí být větší více než 5 vteřin

( zařízení může být vybaveno automatickým časováním předstihu zážehu, které je integrováno do elektronického modulu nebo je oddělené

( zařízení může být sloučené s fiktivními vstřikovači k zajištění správné funkce benzinové ŘJ při provozu na CNG

( EŘJ musí být konstruována pro provoz při teplotách stanovených v předpisu

4.2       Kontrola vlastností vozidla se zástavbou

4.2.1    Hmotnosti

# 4.2.1.1 Obecně

Kontrolní zkouškou hmotnosti se objektivně zjišťuje:

### A)   Provozní hmotnost vozidla

### B)   Největší povolená hmotnost

C)   Největší povolená hmotnost na nápravu

4.2.1.2 Požadavky na měřicí zařízení, provedení zkoušky

Zkouška  se  provádí  podle  požadavků  ČSN  ISO 1176 - Kontrola hmotností vozidla.

V případě nutnosti korekce obsaditelnosti vozidla se připouští tolerance ±5% od 
tzv. užitečné hmotnosti vozidla.

4.2.2   Upevnění a umístění palivové nádrže ve vozidle

4.2.2.1 Obecně

Kontrolní prohlídkou, eventuálně zkouškou se ověří:

A) upevnění palivové nádrže

B) umístění palivové nádrže

4.2.2.2 Měřící zařízení 
 	Běžná měřidla, nárazový vozík (dynamická zkouška), pojízdná bariera dle  EHK č. 32   
            (náraz zezadu)

4.2.2.3 Provedení zkoušky

- Upevnění tlakové láhve

- Nárazová zkouška  - podle požadavků metodiky ZM-A/20.11

- Výpočet - žadatel může předložit výpočet,  lze-li uspokojivě prokázat jeho

rovnocennost s praktickou zkouškou.

3.   Kontrolní prohlídka - upevnění tlakové láhve lze považovat za bezpečné,

pokud je k vozidlu připevněna s použitím materiálu dle níže uvedené tabulky:

| Objem tlakové nádrže (l) | Minimální rozměry podložek (mm) | Minimální rozměry a počet připevňovacích pásků nádrže (mm) | Minimální průměr a počet připevňovacích šroubů (mm) – třída 8.8(min) |
| --- | --- | --- | --- |
| Do 85 | Kulaté 30 x 1,5 kulaté 25 x 2,5 | 20 x 3 – 2 ks 30 x 1,5 – 2 ks | 8 - 4 ks |
| 85 – 100 | Kulaté 30 x 1,5 kulaté 25 x 2,5 | 30 x 3 – 2 ks 20 x 3 – 3 ks | 10 - 4 ks 8- 4 ks |
| 100 – 150 | Kulaté 50 x 2,0 kulaté 30 x 3,0 | 50 x 6 – 2 ks 50 x 3 – 4 ks | 12 - 4 ks 10 - 4 ks |

Budou-li použity podložky jiného tvaru (např. čtvercové, jejich rozměry musí odpovídat výše uvedeným požadavkům.

V případě použití láhví o vyšším vodním objemu se postupuje podle požadavků předpisu EHK č. 110 v platném znění.

B)  Umístění tlakové láhve

Provede se kontrola, zda umístění tlakové láhve splňuje požadavky předpisu EHK

č.110  v platném znění, eventuálně zkouška nárazem zezadu (zepředu).

4.2.2.4 Požadavky

A/  Upevnění tlakové láhve

- tlaková láhev musí  mít  trvalé  upevňovací body k jejímu připevnění 
    	v motorovém vozidle, nebo láhev může být připevněna k  motorovému 
    	vozidlu  prostřednictvím rámu nádrže a třmenů

- rám láhve, pokud je použit, musí zajišťovat její bezpečné upevnění,  tj.  musí být

upevněn  pevnostními  šrouby vyhovujícího rozměru, případně tyto doplněny

velkoplošnými podložkami pro pevné uchycení do karoserie (viz tabulka).

- tlaková láhev (láhve) musí být tak namontovány a upevněny, aby mohly absorbovat

(aniž by došlo k jejich poškození) zrychlení (zpomalení) při jejich plném obsahu, uvedené v kap. 4.1.3. této metodiky.

##### B/    Umístění tlakové láhve

- tlaková láhev musí být trvale namontována ve vozidle a nesmí být 
namontována v motorovém prostoru

- tlaková láhev musí být namontována ve správné poloze dle pokynů 
výrobce   láhve

- tlaková láhev musí být namontována způsobem, aby nedošlo ke styku kovu s kovem

jinde než v bodech trvalého upevnění nádrže

- u vozidla připraveného k jízdě nesmí tlaková láhev být méně než 200 mm nad povrchem vozovky

- ustanovení předchozího bodu neplatí, pokud je láhev dostatečně 
chráněna zepředu a po stranách a žádná část nádrže není umístěna níže než tento  ochranný systém

- je-li tlaková láhev ve vozidle instalována podélně, musí být v přední části rámu vytvořena zarážka těchto parametrů:

( tloušťka materiálu zarážky nejméně jako materiál rámu

( výška zarážky nejméně 30 mm

( výška vrcholu zarážky nad nejnižší částí nádrže nejméně 30 mm

- tlaková láhev musí být umístěna mimo obvyklou deformační zónu 
vozidla při nárazu zepředu nebo zezadu. Za tu se považuje část vozidla přesahující vnější příčnou svislou tečnou rovinu od obrysu zadních nebo předních kol vozidla.  V zadní části vozidla toto platí v případě, že výše definovaná tečna je vzdálena  od zadního obrysu vozidla méně než 300 mm. V případě, že je vzdálena více jak 
300 mm od zadního obrysu vozidla, může být umístění láhve včetně 
armatur umístěných na této láhvi provedeno tak, aby žádná z jejich částí tento   rozměr nepřekročila – viz obrázek.

prostor pro umístění

tlakové láhve			  pneumatiky

Min.			       deformační zóna

300 mm

nárazník

- pro vozidla kategorie  M2, M3  se  za  splnění  předchozího  požadavku považuje umístění tlakové láhve (láhví)  ve vzdálenosti > 600 mm od předního nebo zadního  nárazníku a při podélném umístění na bocích vozidla v podpodlahovém prostoru mezi nápravami vzdálenost od bočního obrysu vozidla 100 mm a aby případný posun   tlakových láhví při nárazu neumožňoval jejich proniknutí do prostoru pro cestující.

Přípustné je i umístění tlakových láhví na střeše autobusu, jsou-li splněny podmínky  dostatečné  pevnosti  umístění  jejich  uchycení  i nosného skeletu autobusu (kontrolní výpočet).

- u vozidel kategorie N2, N3 se doporučuje umístění tlakové láhve (láhví) mimo 
 	prostor ohraničený prostorem kabiny

- pokud tlaková láhev zasahuje do definované deformační zóny, je nutné bezpečnost umístění ověřit nárazovou zkouškou dle předpisu EHK č. 32, resp. 33 v platném znění.

4.2.3	Funkční zkouška

Rozsah funkční zkoušky závisí na použitém palivovém a zapalovacím systému motoru vozidla:

I – vozidla s přípravou  směsi karburátorem nebo neřízeným vstřikováním kategorie M1, N1

II– vozidla s řízeným systémem bez  systému OBD

III- vozidla s řízeným systémem se systémem OBD

4.2.3.1  Vozidla s přípravou  směsi karburátorem

Podmínkou pro zahájení zkoušky je pouze kontrola nastavení diagnostických a emisních parametrů na obě paliva (BA i CNG) podle předpisu výrobců před provedením jediného emisního testu dle příslušného emisního předpisu.

Současně výrobce soustavy CNG předkládá prohlášení o plné funkčnosti soustavy CNG po

dobu trvání stanoveného údržbového intervalu. Tento dokument výrobce předkládá i při schvalování vozidel s řízeným systémem bez a s OBD.

Jízdní zkouška se neprovádí.

      - Vozidla s řízeným systémem bez  OBD

Provádí se kontrola nastavení diagnostických a emisních parametrů na obě paliva (BA i CNG). Součástí této kontroly je čtení paměti chyb řídícího systému motoru pro provoz na základní palivo podle požadavků předpisu výrobce vozidla, případně ověření bloků naměřených hodnot řídicího systému motoru pro provoz na základní palivo.

Součástí kontroly je i čtení paměti chyb řídícího systému motoru pro provoz na palivo alternativní, případně kontrola hodnot dle předpisu výrobce soustavy alternativního pohonu.  Před zahájením zkoušky musí být paměti řídících systémů motoru pro provoz na základní i alternativní palivo bez záznamu chyb.

V případě zcela nově schvalovaného systému, který ještě nebyl na žádném vozidle ověřován, se pro ověření funkce soustavy alternativního pohonu CNG realizuje zkušební provoz s celkovým proběhem nejvýše 2000 km s využitím základního (BA) i alternativního paliva.

Emisní test podle příslušného předpisu EHK se provádí na závěr funkční zkoušky pouze  při pohonu na CNG.

4.2.3.3   Vozidla  s řízeným  systémem  s  OBD

Funkční  zkouška  se skládá  z následujících úkonů :

## 4.2.3.3.1 Úkony před zahájením zkušebního provozu

Provede se kontrola nastavení diagnostických a emisních parametrů na obě paliva (BA i  CNG) podle předpisu výrobců.

V rámci ověření funkce řídících systémů motoru pro provoz na základní i alternativní palivo se  provedou následující kontrolní úkony:

a) Ověření základní funkce indikátoru  chybné  funkce „MI“ (kontrolka  OBD)  při

pohonu na BA - před připojením diagnostického zařízení se ověří, zda indikátor chybné funkce „MI“ se rozsvítí po zapnutí zapalování a zhasne po spuštění motoru (pouze při provozu na BA)

b) Navázání komunikace s OBD  a   řídicím  systémem  motoru  pro  provoz  na

základní  palivo (BA), ověření funkčnosti zápisu hodnot v jednotlivých módech OBD :

- pouze při provozu na BA

- ověří se, zda lze spolehlivě navázat a udržet komunikaci s řídícím systémem motoru

pro provoz na základní palivo (BA) a se systémem OBD (funkce řídícího systému motoru pro provoz na BA včetně OBD nesmí být ovlivněna zástavbou soustavy alternativního pohonu)

- po spuštění motoru ověřit stav indikátoru chybné funkce „MI“ dle údaje diagnostického zařízení

c) Čtení paměti chyb řídicího systému   motoru  pro  provoz  na  základní palivo (BA) a paměti OBD

- ověří se, zda nedochází k zápisu chyb do paměti řídícího systému motoru  pro  provoz  na  základní   palivo  (BA)  a   do   paměť  i chyb   OBD (ani po opakovaném přepínání volby paliva,  tzn. základní  / alternativní  /  základní

- před zahájením zkoušky vymazat paměť chyb

- při mazání paměti chyb OBD dojde obvykle i k vymazání chyb v řídicí jednotce motoru pro

provoz na benzín a naopak k resetu adaptačních map

- je-li při provozu na alternativní palivo (CNG) systém OBD aktivní a dochází k zápisu chyb, zápis chyb se pak přenáší do provozu na základní palivo (BA); okamžik zápisu některých chyb do paměti ŘJ BA nemusí být totožný se zápisem stabilizovaných (potvrzených chyb do 
paměti OBD)

d) Vyvolání kódu připravenosti (READINESSCODU)  postupem stanoveným výrobcem vozidla

-  pouze na základní palivo (BA)

- ověří se, zda cíleným  postupem dle předpisu výrobce vozidla dojde k vybudování hodnot READINESSCODU, tzn. k nastavení bitového kódování odpovídajícího osmimístného číselného bloku na hodnoty „0“ (postupné vyvolání podmínek pro proběhnutí testů jednotlivých periodicky sledovaných systémů – katalyzátoru, systému odpařování paliva, systému sekundárního vzduchu, klimatizace, lambda-sond, katalyzátoru, zpětného vedení výfukových plynů)

- opakovaným přepínáním volby paliva (základní / alternativní / základní) se ověří, zda nedochází  ke změně vybudovaných hodnot READINESSCODU (tzn. návrat bitového kódování do výchozího postavení bez vnějšího cíleného zásahu diagnostickým zařízením)

Nejsou-li známy údaje výrobce vozidla o podmínkách pro cílené vyvolání 
READINESSCODU, je přípustné ověřit vybudování a stabilitu odpovídajících  hodnot  READINESSCODU  jízdní  zkouškou.

e) Ověření bloků naměřených hodnot  řídicího systému na základní palivo

- ověří se, zda všechny hodnoty čtené v blocích naměřených hodnot leží v tolerancích uváděných výrobcem vozidla (pouze při provozu na základní palivo - BA)

-   postupovat dle dokumentace  výrobce ( zde  stanoven  rozsah  a  tolerance)

- pouze dílčí část veličin obsažených v blocích naměřených hodnot řídicího systému provozu na základní palivo je převzata do odpovídajícího modu OBD, ověření bloků naměřených hodnot prostřednictvím odpovídajícího modu OBD je proto neúplné

f) Čtení paměti chyb řídicího systému motoru pro provoz na alternativní palivo, kontrola hodnot dle předpisu výrobce soustavy alternativního pohonu

- ověří se paměť chyb a hodnoty stanovené výrobcem soustavy alternativního pohonu (pokud jsou výrobcem předepsány)

- nutno použít diagnostické zařízení dle předpisu výrobce soustavy alternativního pohonu

-před zahájením jízdní zkoušky uvést řídící systém do stavu dle předpisu výrobce soustavy alternativního pohonu (paměť řídící jednotky bez zápisu chyb, případně nastavení odpovídajících hodnot předepsaných veličin)

g) Orientační ověření regulačních odchylek a adaptačních hodnot řídicího systému   
motoru pro provoz na základní palivo

- orientačně se ověří, zda nedochází k  abnormálním změnám regulačních odchylek (např. regulační odchylka lambda, lambda regulace před katalyzátorem, lambda integrátor apod.) a adaptací (např. načtená hodnota lambda při částečné zátěži, načtená hodnota lambda při volnoběhu, naučená hodnota regulace volnoběhu apod.), případně k destrukci v provozu vybudovaných naučených adaptačních hodnot

- zásadní význam má sledování těchto hodnot po přepnutí pohonu z alternativního paliva na základní, přičemž je vhodné sledovat i emisní vlastnosti těsně po přepnutí

- výběr regulačních odchylek a adaptačních hodnot včetně povoleného rozsahu hodnot pro základní palivo dle dokumentace výrobce

- nejsou-li  údaje výrobce k  dispozici, využít k  ověření alespoň údaje veličin dostupné v systému OBD

-  u některých veličin je překročení stanovených mezí provázeno zápisem do chybové paměti až po určité době trvání chybového stavu

- regulační systém je po změně paliva obvykle schopen za určitou dobu přebudovat naučené hodnoty z provozu na předchozí palivo (zpravidla pokud se nenachází v nouzovém režimu)

h) Ověření  aktivní  funkce  činnosti  OBD  cíleným vyvoláním závady

- záměrným  vyvoláním chybové ho stavu ověřit, zda  je  systém OBD aktivní (při provozu na základní palivo - BA), pro ověření je možné provést krátkou jízdní zkoušku

- rozsvícení indikátoru chybné funkce „MI“ po zapnutí zapalování a jeho zhasnutí po spuštění motoru ještě není zárukou aktivní činnosti systému OBD (lze obejít např. elektronicky dodatečným nepovoleným zásahem)

V případě zcela nově schvalovaného systému, který ještě nebyl na žádném vozidle ověřován, se pro ověření funkce soustavy alternativního pohonu CNG realizuje  zkušební  provoz  s celkovým  proběhem  nejvýše 2000  km s  využitím základního (BA) i alternativního paliva.

Emisní test podle příslušného předpisu EHK se provádí na závěr funkční zkoušky pouze při pohonu na CNG.

## 4.2.3.3.2  Úkony prováděné během zkušebního provozu

Sledování paměti chyb řídicích systémů motoru pro provoz na základní (BA) a alternativní palivo  (CNG), paměti chyb a případné aktivace indikátoru chybné funkce „MI“ systému OBD

-  v průběhu jízdní zkoušky se ověřuje, zda nedochází k zápisu chyb do pamětí řídících systémů motoru pro provoz na základní a alternativní   palivo,   k   zápisu   chyb   do  paměti  OBD, případně k aktivaci indikátoru chybné funkce „MI“ systému OBD

-  k  aktivaci indikátoru chybné funkce „MI“ systému OBD dochází u 
některých chyb až po potvrzení výskytu chyby v  opakovaném testovacím cyklu

-  při výskytu zápisu chyby či aktivaci indikátoru chybné funkce „MI“ 
systému OBD se provede rozbor příčin vzniku chybového stavu včetně stanovení případných opatření

## 4.2.3.3.3   Úkony prováděné v rámci ukončení zkušebního provozu

Vyhodnocení správné funkce soustavy CNG se provádí po ujetí cca 2.000 km 
ve zkušebním provozu pracovníky pověřené zkušebny.

V rámci vyhodnocení funkce řídících systémů motoru pro provoz na základní i alternativní   palivo se provedou následující kontrolní úkony:

a) Čtení paměti chyb řídícího systému motoru pro provoz na základní  palivo (BA) a paměti OBD

- ověří se, zda během jízdní zkoušky nedošlo k zápisu chyb do paměti chyb řídícího systému motoru pro provoz na základní palivo (BA) a do paměti chyb OBD (diagnostikování v režimu pohonu na základní  palivo – BA; diagnostikování v režimu pohonu na  alternativní palivo – CNG – nemusí být aktivní, provoz na alternativní palivo však nesmí ovlivnit funkci řídící systém motoru pro provoz na palivo základní a funkci OBD)

b)   Přečtení READINESSCODU

- při  pohonu  na  základní  palivo se  ověří, zda během jízdní zkoušky  došlo k vybudování   hodnot   READINESSCODU  (bitové  kódování odpovídajícího osmimístného číselného bloku nastaveno na „0“)

- opakovaným přepínáním volby paliva (základní / alternativní / základní)  se  ověří, zda nedochází ke změně vybudovaných postavení bez vnějšího cíleného zásahu diagnostickým zařízením)

c) Ověření bloků naměřených hodnot řídicího systému na základní  palivo

- ověří se, zda všechny hodnoty čtené v blocích naměřených hodnot leží v tolerancích uváděných výrobcem (pouze na základní palivo - BA)

-  postupovat dle dokumentace výrobce (zde stanoven rozsah a tolerance)

d) Orientační ověření regulačních odchylek a adaptačních hodnot řídicího    
systému motoru pro provoz na základní palivo

- na základní palivo se orientačně ověří, zda jízdní zkouškou nedošlo k abnormálním změnám regulačních odchylek a naučených adaptačních hodnot

- zásadní význam má sledování těchto hodnot po přepnutí pohonu z alternativního paliva na základní, přičemž je vhodné sledovat i emisní vlastnosti těsně po přepnutí.

e)  Čtení paměti chyb řídicího systému motoru pro provoz na alternativní palivo,   
kontrola hodnot dle předpisu výrobce soustavy alternativního  pohonu

-  ověří se, zda jízdní zkouškou nedošlo k zápisu do paměti chyb a zda hodnoty stanovené výrobcem soustavy alternativního pohonu (CNG) leží ve stanovených tolerancích (pokud jsou výrobcem předepsány).

Funkční zkouška je ukončena provedením emisního testu dle příslušného  emisního 
předpisu při pohonu na CNG.

Pro výše uvedené kontroly musí žadatel o schválení předložit 
následující údaje:

• blokové a  elektrické  schéma zapojení prvků dodatečně zabudované 
soustavy alternativního pohonu  do  sériové  elektrické  instalace  vozidla

• popis celkového principu řešení řídicího systému pro provoz na  alternativní palivo      
včetně možnosti seřizování z hlediska emisí a podrobné specifikace případného   
ovlivnění původních funkcí systému  OBD  na základní palivo, zejména z hledisek:

- monitorování katalyzátoru

- detekce výpadků spalování

- monitorování lambda-sond

- monitorování akčního elektronického systému dodávky paliva

- monitorování dalších komponent ovlivňujících tvorbu emisí

- aktivace kontrolky „MI“.

# 4.2.4  	Emise  škodlivin

4.2.4.1 Obecně

Při zkoušení a hodnocení vozidla, není-li stanoveno jinak, je postupováno 
 	podle předpisů EHK nebo směrnic ES, platných pro daný typ vozidla.

Pro určení příslušného předpisu EHK nebo směrnice ES jsou rozhodující 
údaje uvedené v Základním technickém popisu vozidla (ZTP), popřípadě 
v Technickém průkazu (nebo Osvědčení o registraci vozidla, část II), resp. v Osvědčení o technickém průkazu (nebo Osvědčení o registraci vozidla, část I).

4.2.4.2 Druhy zkoušek

4.2.4.2.1 S vozidlem  kategorie  M1, N1  se  provedou následující typy zkoušek při pohonu    
               alternativním palivem :

- zkouška typu I 	- jízdní test

- zkouška typu II 	- emise oxidu  uhelnatého  při volnoběhu (je-li předepsána)

Z případných negativních výsledků zkoušek může zkušebna usoudit, že způsob provedení přestavby vyžaduje provedení těchto zkoušek též se základním palivem. V tom případě se vozidlo zkouší s oběma palivy.

4.2.4.2.2 Rozšíření měření o stanovení hodnot pro pravidelné kontroly typu vozidla v provozu:

-   měření   CO a  HC  při volnoběžných otáčkách

-   měření   CO a  HC  a směšovacího poměru ( při zvýšených volnoběžných    
otáčkách  (zvýšenými volnoběžnými otáčkami se rozumí otáčky motoru  v rozmezí 2500-2800 min-1, nestanoví-li výrobce jinak)

4.2.4.2.3 Zkouška OBD je řešena samostatným bodem metodiky

4.2.4.2.4 Vozidla kategorie M2, M3, N2, N3 (motory pro zástavbu do těchto vozidel)

Zkouší  se  na  alternativní  palivo  podle  příslušejících   předpisů   EHK,  které   byly v platnosti  v době výroby vozidla. 
Pro  kontrolu  vozidel  v provozu  se postupuje dle odst. 4.2.4.2.2 s  tím  rozdílem, že  zvýšenými volnoběžnými otáčkami se rozumí   ½  max otáček motoru ( 10%.

4.2.4.3 Palivo

Veškeré zkoušky budou prováděny s palivem obchodního složení.

Na přání zadavatele zkoušky může být použito referenčního paliva dle požadavků

EHK 110 v platném znění.

4.2.4.4 Výsledky zkoušek, opakování zkoušky

Výsledek zkoušky typu I – jízdní test musí při pohonu na alternativní palivo 
splňovat předepsané limity včetně aplikace tzv. faktoru zhoršení (DF), pokud jej předpis obsahuje. Jestliže předpis rozlišuje úrovně limitů pro typovou zkoušku a pro kontrolu shodnosti sériové výroby, použijí se limity pro typovou zkoušku.

Počet prováděných zkoušek se řídí příslušnými ustanoveními předpisu EHK č. 83.

4.2.4.5 Rozšíření typového schválení

Rozšíření je možné v souladu se specifikacemi, týkajícími se základního vozidla a             
         	jednotlivých  členů  rodiny  vozidel  vybavených  shodným  typem systému, dle  
          	předpisu EHK č. 115 v platném znění.

### 5.0	Označování  přestavěných vozidel

### Všechna přestavěná vozidla musí být označena nálepkou umístěnou :

• 	na zadní části vozidla v pravém horním nebo dolním rohu                             
                       (pro vozidla kategorií M1 a N1, N2, N3 - viz obr. 1)

•	vpředu, vzadu a na vnější straně pravostranných dveří

(pro vozidla kategorií  M2 a M3 – viz obr. 2)

Obrázek 1 - Označení vozidel kategorie M1 a N samolepicí nálepkou

| Barevné provedení |  |
| --- | --- |
| pozadí - žluť chromová střední písmena - černá |  |
| Rozměry: | ohraničení a písmena | Černá |
|  | kruh o vnějším průměru | 70 mm |
|  | šířka černého okraje | 3 mm |
| Nápis "CNG" | výška písmene | 30 mm |
|  | šířka písmene | 15 mm |
|  | tloušťka čar | 3 mm |
|  | mezera mezi písmeny | 3 mm |

Obrázek 2 - Označení vozidel kategorie N2, N3 a M2, M3 samolepicí nálepkou

| Barevné provedení |  |
| --- | --- |
| pozadí - zelená písmena - bílá nebo reflexní bílá |  |
| Rozměry: | ohraničení a písmena | bílá nebo reflexní bílá |
|  | šířka ohraničení | 4 - 6 mm |
|  | výška nálepky | 80 – 110 mm |
|  | šířka nálepky | 110 – 150 mm |
| Nápis "CNG" | výška písma | ≥ 25 mm |
|  | tloušťka písma | ≥ 4 mm |
|  | tloušťka čar | 3 mm |
|  | Nápis CNG musí být vystředěn uprostřed nálepky |

# 6.0	Vyhodnocení kontroly

O provedené kontrole se pořizuje zkušební záznam jehož obsah i forma respektuje metodickou praxi zkušebny.

Zkušební záznam musí obsahovat nejméně:

- název zkušebny

- označení výrobce a typu vozidla

- výrobce zařízení k pohonu vozidla LPG

- výsledky kontroly s vyjádřením zkušebny o plnění požadavků

- podpisy zodpovědných pracovníků zkušebny

- razítko zkušebny

- porovnání výsledků s platnými technickými předpisy

- soupis značek a typů vozidel, která plní požadavky na členy rodiny podle předpisu

EHK č. 115 v platném znění.

Tento zkušební záznam slouží  v případě vyhovujícího výsledku zkoušky zkušebně jako doklad o splnění jednoho z požadavků při provádění schvalovací zkoušky typu vozidla podle příslušné kmenové metodiky.

# 7.0	Bezpečnostní opatření

Při provádění kontroly je nutno dodržovat následující bezpečnostní opatření:

- kontrola smí být prováděna jedině v místnostech schválených pro vjezd 
vozidel provozovaných s CNG (tj. s opatřeními vylučujícími důsledky hromadění plynu v nejvyšších částech místnosti)

- je zakázáno používat jakékoli zdroje zážehu (zápalky, cigarety, zdroj elektrických  jisker) v prostoru umístění plynového zařízení vozidla

- pokud se musí provést kontrola těsnosti spojů plynového zařízení, provádí se detektorem schváleného typu

- pracoviště musí splňovat požadavky dané prováděcím předpisem MD ČR platným pro vozidla s pohonem CNG.

# 8.0	Související předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb.

Vyhláška MDS ČR  č. 341/2002 Sb.

Vyhláška MDS ČR č. 302/2001 Sb.

Vyhláška MD ČR č. 99/2003 Sb.

Vyhláška MD ČR č. 100/2003 Sb.

Věstníky MD ČR

Předpis EHK č. 110 v platném znění

Předpis EHK č.10 v platném znění

Předpis EHK č. 26 v platném znění

Předpisy EHK č. 32 a 33 v platném znění

Předpis EHK č. 49 v platném znění

.	Předpis EHK č. 85 v platném znění

Předpis EHK č. 83 v platném znění

Předpis EHK č. 115 v platném znění

Příslušná kmenová metodika KM-A

# Footnotes

dle řady  ČSN  EN ISO  9000 a ČSN EN ISO/IEC 17025 a to nejpozději do 12 měsíců od vydání této  metodiky.

Homologaci dle předpisu EHK R 110 (v platném znění) podléhají následující komponenty plynové soustavy:            
•  ad 3.1, 3.2.1 až 3.2.7, 3.3.1 až 3.3.6, 3.3.8 až 3.3.10,  3.3.12 až 3.3.19.

může být součástí  montážní a instalační instrukce

Platí i v případě použití více nádrží najednou

Platí pouze pro ostatní kategorie kromě M1, kde lze stanovit provozní hmotnost výpočtem (např. provozní hmotnost se zvyšuje o xx kg dle hmotnosti soupravy) bez fyzického zjišťování hmotnosti

Lze stanovit pro všechny kategorie vhodným výpočtem (např. dle směrnice EHS 92/21)

pokud jsou výrobcem vozidla na základní palivo, resp. výrobcem plynové soustavy na CNG, předepsány

dtto