| Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel | Systém jednotných zkušebních metodik | ZM – A/19.12.X |
| --- | --- | --- |
| ZM - A | ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL |
| 19 - | POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN |
| 12 - | KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG – MALÁ SÉRIE NA ZKUŠEBNÍ STANICI |
| X - | DRUHÉ VYDÁNÍ ? |

| Počet listů: | 8 | Datum vydání: | 1. 3. 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet příloh: | - | Platnost od : | 1. 7. 2009 |
| Zpracoval: | pracoviště : | DEKRA Automobil a.s. |
|  | pracovník: | Ing. Milan Woitsch |
| Odsouhlaseno : | Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel |
| Za správnost : |

| ZM – A/19.14.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZÁZNAM O REVIZÍCH A DOPLŇCÍCH |
| Boř. čís. | Dne | Oprava provedena na základě | Opraven list č. | Vyměněn list č. | Navíc zařazen list č. |

O B S A H :		                        		                                              list

1.0 	Účel a platnost metodiky      	               	        				4

2.0 	Definice používaných pojmů a zkratek					4

3.0 	Hlavní součásti plynového zařízení					            5

4.0 	Zástavba plynového zařízení ve vozidle					7

5.0	Ověření přestavby vozidla							14

6.0	Emise ve výfukových plynech							15

7.0	Jednotlivě dovezené vozidlo							16

8.0	Dokumentace předkládaná na zkušební stanici (v pověřené zkušebně)	16

9.0	Dokumentace vydaná zkušební stanicí (pověřenou zkušebnou)		17

10.0	Schválení technické způsobilosti po přestavbě				17

11.0	Přílohy:

P 1: 	Technický protokol vydaný příslušným schvalovacím orgánem

P.2:	Příloha k technickému průkazu

### 1.0 	Účel  a platnost metodiky

Metodika uvádí přehled všech částí pro pohon vozidla na CNG včetně těch, které podléhají schválení podle předpisu EHK č. 110.

Metodika stanoví rozsah kontroly provedení montáže zástavby do vozidla a jeho vlastností s ohledem na platné legislativní předpisy ve zkušební stanici.

Metodika platí pouze pro kontrolu vozidel přestavěných v malé sérii na zkušební stanici.

### Definice používaných pojmů a zkratek

| ZEMNÍ PLYN | Natural Gas (NG) – je přírodní plyn s objemovým podílem metanu nejméně 85% ve směsi uhlovodíků s kritickou teplotou nižší než 263°K (-10°C) |
| --- | --- |
| BIOPLYN | Plynné palivo vzniklé biologickými procesy z organických hmot, které je pro účely pohonu v silničních vozidlech zbaveno podílu CO2 tak, aby odpovídalo svým složením požadavkům na zemní plyn |
| STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN | Compressed Natural Gas ( dále jen „CNG“) – stlačený zemní plyn nebo upravený bioplyn stlačený na nejvyšší přetlak do 26MPa |
| EHK | Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů |
| Předpis EHK | Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů |
| EU | Evropská unie (1.1.1995) |
| Směrnice EHS/ES | Směrnice Evropského hospodářského společenství / Evropského společenství |
| Malá série hromadné přestavby | Výroba nebo dovoz nejvýše 500 kusů silničních vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných konstrukčních celků vozidel vyrobených nebo dovezených v průběhu jednoho kalendářního roku |
| Přestavba | Změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla. |
| Plynové zařízení | Soubor všech mechanických a elektrických částí, které tvoří soustavu pohonu vozidla na plyn. |
| Příloha k technickému průkazu (dále jen Příloha k TP) | Příloha, která obsahuje údaje o použité plynové soustavě (včetně homologačních a výrobních čísel) a údaje o změnách parametrů vozidla. Vzor přílohy je uveden v příloze. |
| Zkušební stanice | Stanice technické kontroly (STK) pověřená ministerstvem k provádění technické kontroly jednotlivých vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích. |
| Pověřená zkušebna | Právnická osoba pověřená schvalovacím orgánem k provádění stanoveného rozsahu zkoušek z technických předpisů požadovaných pro schválení vozidla, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků a výbavy vozidel. Toto pracoviště, které je současně SME – CNG (v souladu se zákonem č.56/2001Sb. a jeho prováděcích předpisů), musí mít zavedený systém řízení jakosti. |
| Kontrolní technik typu „K“ | Osoba, která je držitelem profesního osvědčení kontrolního technika typu „K“ a je pracovníkem zkušební stanice. |
| SME – CNG | Stanice měření emisí oprávněná měřit vozidla s pohonem CNG |
| Technický protokol | Protokol o ověření zkoušeného výrobku, např. vozidla, samostatného konstrukčního celku, systému, vypracovaný v rozsahu technických předpisů, který o tomto ověření vydala pověřená zkušebna, popřípadě zkušební stanice. |
| Technický protokol vydaný příslušným schvalovacím orgánem | Protokol o ověření přestavěného vozidla, který potvrzuje zkušební stanice, SME – CNG nebo pověřená zkušebna. Vzor Technického protokolu vydaného příslušným schvalovacím orgánem při povolení přestavby je uveden v příloze. |
| Žadatel | Právnická či fyzická osoba, která žádá příslušný schvalovací orgánem o jednotlivou přestavbu. |
| Jednotlivě dovezené vozidlo | Vozidlo, u něhož nebyla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a které není registrováno. |
| Ministerstvo | MD ČR – Ministerstvo dopravy České republiky Odbor provozu silničních vozidel Nábřeží L. Svobody 12/22 110 15 Praha 1 |
| Příslušný schvalovací orgán | Schvalovací orgán, který přestavbu vozidla povolil |
| Provozní hmotnost | Hmotnost nenaloženého vozidla s karoserií a se spojovacím zařízením v pohotovostním stavu. |

3.     	Hlavní součásti zařízení k pohonu motorového vozidla na  CNG

(včetně charakteristiky)

3.1    	plnící jednotka (hrdlo) - slouží  k plnění nádrže;

## 3.2	nádrž ( tlaková láhev ) -  nádoba   použitá   pro  skladování  stlačeného   plynu  v provedení:

# CNG – 1	kovová

CNG – 2	kovový vnitřní plášť vyztužený spojitým vláknem impregnovaným

pryskyřicí (přerušované vyztužení ve tvaru obručí)

CNG – 3	kovový vnitřní plášť vyztužený spojitým vláknem impregnovaným

pryskyřicí (souvisle navinuté vyztužení)

CNG – 4	spojité vlákno impregnované pryskyřicí s nekovovým vnitřním

pláštem (celokompositní)

3.3  	příslušenství nádrže (znamená zejména následující součásti, připevněné k nádrži buď jednotlivě nebo v kombinaci):

- ruční ventil ( ventil = zařízení, kterým lze řídit průtok média )

##### tlakový snímač/ukazatel

- přetlakový ventil (odpouštěcí ventil) - zabraňuje překročení předem nastaveného protitlaku)

- přetlakové zařízení (tavná pojistka) -  zařízení iniciované překročením teploty a nebo tlaku odvádějící plyn za účelem zamezení roztržení nádrže; určeno pro jedno použití

- automatický ventil nádrže - řídí průtok plynu k palivovému systému; automatický ventil nádrže je také nazýván dálkově řízený servisní ventil

- automatický ventil = ventil, který není ovládán ručně,

##### přepadový ventil (omezuje nadměrný průtok ) -   automaticky uzavře nebo omezí  proud plynu, když proudění překročí nastavenou hodnotu,

- 	plynotěsná skříň - odvětrává unikající plyn vlivem netěsnosti mimo vozidlo; zahrnuje i odvětrávací hadici

3.4  	uzavírací ventil - zařízení k uzavření toku CNG

3.5  	zpětný ventil 2)  - dovoluje plynu proudit pouze jedním  směrem

3.6  	filtr 2) - ochranná přepážka odstraňující cizí úlomky z proudu plynu

3.7  	tlakový nebo teplotní snímač 2)  - zařízení, které měří tlak nebo teplotu

3.8  	přídavný automatický ventil 2)  - uzavírá plyn do regulátoru tlaku

3.9  	regulátor tlaku - slouží k řízení tlaku plynného paliva dodávaného do motoru

3.10 		nastavovač průtoku plynu - omezuje průtok plynu, je umístěn za regulátorem tlaku

3.11 	směšovač plyn/vzduch (karburátor nebo vstřikovač) - přivádí plynné palivo do sacího potrubí motoru

3.12 	elektronická řídicí  jednotka -  řídí požadavky motoru na plyn a ostatní  parametry motoru, automaticky uzavírá automatický ventil, pokud to vyžadují bezpečnostní důvody

3.13 ohebné palivové vedení - ohebné potrubí nebo hadice, kterými proudí zemní plyn).

Hadice  musí   být   označeny  ve vzdálenosti  ne  větší  než  0,5 m,  jasně   čitelným a nesmazatelným identifikačním značením, sestávající z popisů, čísel nebo symbolů :

- obchodní název nebo značka výrobce,

- rok a měsíc výroby,

- rozměr a typové označení,

- identifikační označení "C.N.G. Class (Třída) 0 /resp.  1 nebo 2/".

3.14 servisní ventil - ventil, který je uzavřen pouze v případě provádění servisních prací ;

3.15 ukazatel tlaku  - zařízení ukazující tlak plynu;

Uvedené součásti musí být homologovány podle předpisu EHK č. 110. Tyto součásti musí mít dostatečně prostorné místo pro umístění homologační značky. Homologační značka musí být snadno čitelná a nesmazatelná.

Příklad homologační značky:

kde:

E8   	   - 	označení státu, který homologaci udělil

110 R  - 	číselné označení homologačního Předpisu EHK OSN

00    	   -  	označení série změn k danému Předpisu

1234	   - 	číslo homologačního protokolu (3. až 6. číslic)

class (třída) určuje :

Třída 0  -	vysokotlaké části zahrnující trubky a fitinky, obsahující CNG pod tlakem

vyšším než 3 MPa a až do tlaku 26 MPa

Třída 1  -	středotlaké části zahrnující trubky a fitinky, obsahující CNG pod tlakem vyšším

než 450 kPa a až do tlaku 3 000 kPa (3 MPa)

Třída 2  -	nízkotlaké části zahrnující trubky a fitinky, obsahující CNG pod tlakem vyšším

než 20 kPa a až do tlaku 450 kPa

Třída 3  -	středotlaké části jako jsou bezpečnostní ventily nebo části, chráněné

bezpečnostními ventily, zahrnující trubky a fitinky, obsahující CNG pod tlakem

vyšším než 450 kPa a až do tlaku 3 000 kPa (3 MPa)

Třída 4 -	části, které jsou v kontaktu s plynem vystavené nižšímu tlaku než 20 kPa.

Další části plynového zařízení :

3.16	pevné palivové vedení - potrubí, které není určeno k ohybu při běžných provozních podmínkách a kterým proudí zemní plyn

3.17   	fitink - spojovací materiál používaný v potrubním nebo hadicovém systému

3.18		hadice přívodu tepelného média - hadice, která přivádí tepelným médiem (obvykle chladící kapalinou motoru) teplo potřebné k ohřevu regulátoru;

3.19 	uzavírací elektromagnetický ventil průtoku benzinu - zařízení, které je použito u dvoupalivových systémů (bez vstřikování a bez řídicí jednotky BA) k uzavření přívodu benzínu

3.20	instalační materiál - jde zejména o:

a) úchytný rám nádrže na CNG (v případě, že upevňovací body nejsou součástí nádrže) - zajišťuje upevnění nádrže ke konstrukci vozidla a zabezpečuje odolnost  před jejím posunem při předepsaném zrychlení

b) konzoly a úchyty dalších přístrojů

c) úchyty a příchytky potrubí

d) průchodky a těsnění

e) spojovací materiál.

4.	Dokumentace předkládaná na zkušební stanici

#### Před zahájením kontroly musí být na zkušební stanici předloženo:

  - Osvědčení o registraci vozidla – část II. S platným osvědčením o technické způsobilosti vozidla.

  - Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti vozidla hromadné výroby, resp. hromadné přestavby v malé sérii pro daný typ vozidla, které vydalo ministerstvo. Zde je uvedeno, jaká dokumentace musí být před zahájením vlastní kontroly předložena na zkušební stanici (kopie).

  - Vyplněnou Přílohu k TP

- Rozsah kontroly ve zkušební stanici

Rozsah kontroly vozidla, jehož technická způsobilost je schválena v rámci malé série vozidel (§28 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění) spočívá v kontrole vozidla v rozsahu kontrolní dokumentace stanovené při schválení jeho technické způsobilosti.

Nedílnou součástí kontroly je kontrola těsnosti plynové soustavy.

#### 6.  	Dokumentace vydaná zkušební stanicí

Zkušební stanice o provedení kontroly vystaví Protokol o kontrole vozidla vyráběného v malé sérii (dále jen protokol).

Protokol může být vyhovující (vozidlo odpovídá požadavkům uvedených v rozhodnutí) nebo nevyhovující (vozidlo neodpovídá požadavkům). Protokol se vyhotoví ve dvou provedeních, jedno pro žadatele, druhé do archívu zkušební stanice. Zkušební stanice si do archívu rovněž uloží kopii rozhodnutí, podle kterého bylo vozidlo kontrolováno, případně další podklady potřebné pro kontrolu a dodané žadatelem.

V případě, že vozidlo odpovídá předložené dokumentaci stanovené při schválení jeho technické způsobilosti (včetně těsnosti), potvrdí kontrolní technik typu „K“ Přílohu k technickému průkazu otiskem „svého“ razítka v části „Jiné záznamy.“

Zkušební stanice neprovádí žádný zápis do dokladů od vozidla (technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla) a kontrolní nálepku osvědčující technickou způsobilost silničního vozidla neodstraní.

7.	Zápis do dokladů od vozidla

Po provedené přestavbě a zapsání předepsaných údajů do technického průkazu nositelem typového schválení, provede registrační místo zápis do registru a do dokladů od vozidla a stvrdí Přílohu k TP.