| Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel | Systém jednotných zkušebních metodik | ZM – A/19.04.XX |
| --- | --- | --- |
| ZM - A | ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL |
| 19 - | POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN |
| 04 - | KONTROLA VOZIDEL JEDNOTLIVĚ PŘESTAVĚNÝCH NA LPG NEBO DOVEZENÝCH – NA ZKUŠEBNÍ STANICI NEBO V POVĚŘENÉ ZKUŠEBNĚ |
| X- | DRUHÉ VYDÁNÍ |

| Počet listů: | 31 | Datum vydání: | 1. 3. 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet příloh: | - | Platnost od : | 1. 7. 2009 |
| Zpracoval: | pracoviště : | DEKRA Automobil a.s. |
|  | pracovník: | Ing. Milan Woitsch |
| Odsouhlaseno : | Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel |
| Za správnost : |

| ZM – A/19.14.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZÁZNAM O REVIZÍCH A DOPLŇCÍCH |
| Boř. čís. | Dne | Oprava provedena na základě | Opraven list č. | Vyměněn list č. | Navíc zařazen list č. |

O B S A H :		                        		                                              list

1.0 	Účel a platnost metodiky      	               	        				4

2.0 	Definice používaných pojmů a zkratek					4

3.0 	Hlavní součásti plynového zařízení					            5

4.0 	Zástavba plynového zařízení ve vozidle					7

5.0	Ověření přestavby vozidla							14

6.0	Emise ve výfukových plynech							15

7.0	Jednotlivě dovezené vozidlo							16

8.0	Dokumentace předkládaná na zkušební stanici (v pověřené zkušebně)	16

9.0	Dokumentace vydaná zkušební stanicí (pověřenou zkušebnou)		17

10.0	Schválení technické způsobilosti po přestavbě				17

11.0	Přílohy:

P 1: 	Technický protokol vydaný příslušným schvalovacím orgánem

P.2:	Příloha k technickému průkazu

### 1.0 	Účel  a platnost metodiky

Metodika uvádí přehled všech částí pro pohon vozidla na LPG včetně těch, které podléhají schválení podle předpisu EHK č. 67 v platném znění.

Metodika stanoví rozsah kontroly provedení montáže zástavby do vozidla a jeho vlastností s ohledem na platné legislativní předpisy ve zkušební stanici.

Metodika platí pouze pro kontrolu jednotlivě přestavěných vozidel a jednotlivě dovezených vozidel na zkušební stanici nebo v pověřené zkušebně.

### Názvosloví a zkratky

| LPG | Liguefied Petroleum Gas (LPG) – je zkapalněný uhlovodíkový (ropný) plyn – propan, butan a jejich směsi |
| --- | --- |
| EHK | Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů |
| Předpis EHK | Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů |
| EU | Evropská unie (1.1.1995) |
| Směrnice EHS/ES | Směrnice Evropského hospodářského společenství / Evropského společenství |
| Zkušební stanice | Stanice technické kontroly (STK) pověřená ministerstvem k provádění technické kontroly jednotlivých vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích. |
| Pověřená zkušebna | Právnická osoba pověřená schvalovacím orgánem k provádění stanoveného rozsahu zkoušek z technických předpisů požadovaných pro schválení vozidla, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků a výbavy vozidel. Toto pracoviště, které je současně SME – LPG (v souladu se zákonem č.56/2001Sb. a jeho prováděcích předpisů), musí mít zavedený systém řízení jakosti. |
| Kontrolní technik typu „K“ | Osoba, která je držitelem profesního osvědčení kontrolního technika typu „K“ a je pracovníkem zkušební stanice. |
| SME – LPG | Stanice měření emisí oprávněná měřit vozidla s pohonem LPG |
| Technický protokol | Protokol o ověření zkoušeného výrobku, např. vozidla, samostatného konstrukčního celku, systému, vypracovaný v rozsahu technických předpisů, který o tomto ověření vydala pověřená zkušebna, popřípadě zkušební stanice. |
| Technický protokol vydaný příslušným schvalovacím orgánem | Protokol o ověření přestavěného vozidla, který potvrzuje zkušební stanice, SME – LPG nebo pověřená zkušebna. Vzor Technického protokolu vydaného příslušným schvalovacím orgánem při povolení přestavby je uveden v příloze. |
| Žadatel | Právnická či fyzická osoba, která žádá příslušný schvalovací orgánem o jednotlivou přestavbu. |
| Přestavba | Změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla. |
| Plynové zařízení | Soubor všech mechanických a elektrických částí, které tvoří soustavu pohonu vozidla na plyn. |
| Pověřená zkušebna | Právnická osoba pověřená ministerstvem k provádění stanoveného rozsahu zkoušek z technických předpisů požadovaných pro schválení vozidla, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků a výbavy vozidel. Toto pracoviště musí mít zavedený systém řízení jakosti |
| Příloha k technickému průkazu (dále jen Příloha k TP) | Příloha, která obsahuje údaje o použité plynové soustavě (včetně homologačních a výrobních čísel) a údaje o změnách parametrů vozidla. Vzor přílohy je uveden v příloze. |
| Jednotlivě dovezené vozidlo | Vozidlo, u něhož nebyla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a které není registrováno. |
| Ministerstvo | MD ČR – Ministerstvo dopravy České republiky Odbor provozu silničních vozidel Nábřeží L. Svobody 12/22 110 15 Praha 1 |
| Příslušný schvalovací orgán | Schvalovací orgán, který přestavbu vozidla povolil |
| Provozní hmotnost | Hmotnost nenaloženého vozidla s karoserií a se spojovacím zařízením v pohotovostním stavu. |

3.     	Hlavní součásti zařízení k pohonu motorového vozidla na  LPG

(včetně charakteristiky)

3.1    	Nádrž na LPG   je tlaková nádoba v provedení:

• standardní válcová s válcovým pláštěm, dvěma miskovitými dny a to buď 
 	 torisférickými nebo eliptickými a požadovanými otvory pro příslušenství

•  speciální, jiná  než  standardní  válcová (eliptická, toroidní, dvojitá, dvojnásobná)

3.2	Příslušenství tlakové nádrže

Nádrž musí být vybavena následujícím příslušenstvím, které může být zvlášť nebo v kombinaci (tzv. víceúčelový ventil):

3.2.1 	80ti procentní uzavírací ventil

(omezovač plnění nádrže) znamená zařízení omezující naplnění nádrže max.  na 80% jejího obsahu

3.2.2 	Stavoznak

znamená zařízení k ověření úrovně hladiny kapaliny v nádrži

3.2.3 	Přetlakový ventil (odpouštěcí)  - tzv. PRD

znamená zařízení k omezení přetlaku vytvořeného v nádrži

    - Přetlakové zařízení

znamená zařízení k ochraně nádrže před roztržením, které může nastat v případě požáru, prostřednictvím ventilace obsahu LPG

3.2.5	Dálkově ovládaný provozní (obslužný) ventil s přepadovým ventilem  
 	znamená zařízení, které dovoluje zavést a přerušit dodávku LPG 
 	k odpařovači/regulátoru tlaku, dálkově ovládaný znamená, že provozní 
 	ventil je ovládán elektronickou řídící jednotkou; když je motor v klidu, je 
 	ventil uzavřen; přepadový ventil znamená zařízení k omezení průtoku LPG

3.2.6	Víceúčelový ventil

znamená zařízení obsahující celé nebo jen část výše uvedeného příslušenství a elektrickou průchodku (viz bod 3.2.9)

Nádrž může být dále vybavena  následujícím příslušenstvím:

3.2.7	Plynotěsná skříň

znamená zařízení k ochraně příslušenství a k odvětrání jakéhokoli úniku do    okolního vzduchu, pokud je to nevyhnutelné

3.2.8	Palivové čerpadlo

znamená zařízení k zavedení dodávky kapalného LPG do motoru zvýšením tlaku v nádrži prostřednictvím přívodního tlaku palivového čerpadla

3.2.9	Elektrická průchodka

pro  palivové  čerpadlo / ovladače / stavoznak

3.2.10 	Zpětný ventil

znamená zařízení umožňující proudit kapalnému LPG v jednom směru a zabraňující kapalnému LPG proudit ve směru opačném

Uvedené součásti musí být homologovány podle předpisu EHK č. 67. Tyto součásti musí mít dostatečně prostorné místo pro umístění homologační značky. Homologační značka musí být snadno čitelná a nesmazatelná.

Příklad homologační značky:

kde:

E8   	   - 	označení státu, který homologaci udělil

67 R  - 	číselné označení homologačního Předpisu EHK OSN

00    	   -  	označení série změn k danému Předpisu

1234	   - 	číslo homologačního protokolu (3. až 6. číslice)

class (třída) určuje :

Class 1 (Třída 1) – 	Vysokotlaké části včetně trubek armatur obsahující tekutý LPG o tlaku

par nebo zvýšeném tlaku par až do 3 000 kPa

Class 2 (Třída 2) – 	Nízkotlaké části včetně trubek armatur obsahující odpařený LPG o maximálním provozním tlaku pod 450 kPa a přes 20 kPa nad

atmosférickým tlakem

Class 2A (Třída 2A) – Nízkotlaké části pro omezený pracovní rozsah včetně trubek a

armatur obsahující odpařený LPG o maximálním provozním tlaku pod

120 kPa a přes 20 kPa nad atmosférickým tlakem

Class 3 (Třída 3) – 	Uzavírací ventily a přetlakové ventily pracující v kapalné fázi

LPG komponenty konstruované pro maximální provozní tlak pod 20 kPa nad atmosférickým tlakem nejsou předmětem Předpisu EHK OSN č. 67.

4.	Zástavba plynového zařízení ve vozidle

#### 4.1. Obecné požadavky

a) 	všechny součásti musí být řádně upevněny a systém nesmí vykazovat žádné netěsnosti,

b) 	u předepsaných součástí musí být čitelná homologační značka, příp. další označení,

c) 	žádná součást LPG systému, včetně ochranných materiálů, se nesmí promítat za vnější obrys vozidla s výjimkou průmětu plnící jednotky (hrdla), pokud tento

nepřesahuje o více než 10 mm nominální obrys panelu karoserie,

d) 	žádná součást LPG systému nesmí být umístěna méně než 100 mm od výfuku nebo obdobného tepelného zdroje, pokud tyto součásti nejsou adekvátně odstíněny vůči teplu,

e) 	součásti LPG soustavy musí být dostatečně chráněny proti poškození od ústrojí

vozidla, přepravovaného nákladu či osobami, při manipulaci s nákladem, event.

odletujícími nečistotami, štěrkem apod. od kol,

f)	žádné zařízení se nesmí připojit na LPG systém, vyjma těch, které jsou vyžadovány

pro řádný chod motoru vozidla. To neplatí pro vytápění prostoru pro cestující nebo

nákladního prostoru za předpokladu, že pověřená zkušebna konstatuje, že LPG

systém pro pohon vozidla je odpovídajícím způsobem chráněn a není ovlivněna

požadovaná funkce tohoto systému,

h) 	musí být zajištěna čitelnost homologační značky, jestliže tomuto požadavku součást

podléhá.

4.2	Tlaková nádrž na LPG

Tlaková  nádrž LPG  musí  být trvale namontována ve vozidle a nesmí být namontována v motorovém prostoru,

-  musí být namontována ve správné poloze, dle pokynů výrobce nádrže

-  musí být namontována způsobem, aby nedošlo ke styku kovu s kovem jinde než v bodech   trvalého připevnění nádrže

-  musí mít trvalé upevňovací body k jejímu připevnění v motorovém  vozidle, nebo nádrž  může být připevněna k motorovému vozidlu prostřednictvím rámu nádrže a třmenů

- u vozidla připraveného k jízdě nesmí tlaková nádrž LPG být méně než 200 mm nad povrchem vozovky; tento požadavek neplatí, pokud je nádrž dostatečně chráněna zepředu a po stranách a žádná část nádrže není umístěna níže než tento ochranný systém

-  tlaková nádrž LPG musí být namontována tak, aby mohla absorbovat (aniž by došlo k jejímu poškození) zrychlení (zpomalení):

| Kategorie vozidla | M1, N1 | M2, N2 | M3, N3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ve směru jízdy | 20 g | 10 g | 6,6 g |
| Ve směru vodorovně-kolmém na směr jízdy | 8 g | 5 g | 5 g |

- v  případě, že  je  připojeno  na  jediné  potrubí  k motoru  více  tlakových nádrží  LPG, každá nádrž musí být opatřena zpětným ventilem namontovaným ve směru toku za dálkově řízeným provozním (obslužným) ventilem a přetlakový ventil potrubí musí být namontován v potrubí k motoru za zpětným ventilem ve směru toku. Odpovídající filtrační systém musí  být umístěn před zpětnými ventily ve směru toku k zabránění jejich znečištění.

- zpětný ventil a přetlakový ventil potrubí se nevyžadují v případě, že zpětný
tlak dálkově řízeného provozního (obslužného) ventilu v uzavřené poloze 
převyšuje 500 kPa. V tomto případě ovládání dálkově řízeného 
provozního (obslužného) ventilu musí být provedeno takovým způsobem, 
aby bylo zabráněno otevření více než jednoho dálkově řízeného 
provozního (obslužného) ventilu ve stejnou dobu. Přípustná doba překrytí 
pro přepnutí je omezena na 2 sekundy

- v  případě  použití  více  tlakových nádrží LPG nádrže musí být plněny z jednoho místa

- pro ověření dalších požadavků na umístění tlakové nádrže se provedou tyto kontroly:

(   přístupnost ke kontrole víceúčelové  armatury
(   vzdálenost od  kritických míst z hlediska ochrany proti sálání resp. účelnost krytování

( poloha  vůči výfukovému potrubí a jeho vyústění (včetně výfukového potrubí instalovaného nezávislého topení)

( poloha a krytování vůči možnému slunečnímu osvitu (ve sporných případech ověření, zda teplota povrchu nádrže nepřekročí  +85 °C

(  umístění mimo obvyklou deformační zónu vozidla při nárazu zezadu nebo zepředu 
( přístupnost k dotažení  upevňovacích pasů  nebo jiných prvků a utahovacího momentu vůči dokumentaci

( uchycení držáku nádrže ke karoserii (nosné části vozidla), zda dosedá jen v předepsaných  místech  "kov na kov" (nikoli  přes tlumící  vrstvy)  zda  uchycení i opěra nádrže jsou provedeny tak, aby nenarušovaly povrchovou ochranu  nádrže proti  korozi  (podložení pasů i opěr plastovými nebo koženými podložkami z materiálu zaručujícího stálost tvaru - podložení  plstí  nebo pryží není přípustné), zda úchytné pásy (lanka nejsou přípustná) jsou dostatečně jištěny (překrytí pasů min. 150 mm - pokud jsou použity)

( při umístění nádrže v dopravním prostoru vozidla se posoudí, zda spoje palivového potrubí jsou kryty proti možnému úniku plynu do tohoto prostoru a možný únik odveden pod vozidlo

( provedení průchodek všech potrubí a elektrických vedení do plynotěsné skříně   
pro splnění podmínek plynotěsnosti

( zda nádrž, její armatury, plynotěsná skříňka a její odvětrání, plnící i odběrové palivové potrubí jsou dostatečně chráněny proti poškození od ústrojí vozidla, přepravovaným nákladem či osobami při servisní manipulaci, eventuálně odletujícími nečistotami a štěrkem  od kol.

Upevnění a umístění tlakové nádrže

A) Upevnění tlakové nádrže

1. 	Výpočet - žadatel může předložit výpočet, lze-li uspokojivě prokázat jeho

rovnocennost s popisovanou zkouškou.

- Kontrolní prohlídka - upevnění palivové nádrže lze považovat za bezpečné, pokud je k

vozidlu připevněna s použitím materiálu dle níže uvedené tabulky:

| Objem tlakové nádrže (l) | Minimální rozměry podložek (mm) | Minimální rozměry a počet připevňovacích pásků nádrže (mm) | Minimální průměr a počet připevňovacích šroubů (mm) – třída 8.8(min) |
| --- | --- | --- | --- |
| Do 85 | Kulaté 30 x 1,5 kulaté 25 x 2,5 | 20 x 3 – 2 ks 30 x 1,5 – 2 ks | 8 - 4 ks |
| 85 – 100 | kulaté 30 x 1,5 kulaté 25 x 2,5 | 30 x 3 – 2 ks 20 x 3 – 3 ks | 10 - 4 ks 8- 4 ks |
| 100 – 150 | kulaté 50 x 2,0 kulaté 30 x 3,0 | 50 x 6 – 2 ks 50 x 3 – 4 ks | 12 - 4 ks 10 - 4 ks |

Budou-li použity podložky jiného tvaru (např. čtvercové), jejich rozměry musí odpovídat výše uvedeným požadavkům.

V případě použití nádrží o vyšším vodním objemu se postupuje podle požadavků předpisu EHK č. 67 v platném znění.

B)  Umístění tlakové nádrže

Provede se kontrola, zda umístění tlakové nádrže splňuje požadavky předpisu EHK 67 v platném znění.

- je-li válcová nádrž ve vozidle instalována podélně, musí být v přední 
části rámu vytvořena zarážka těchto parametrů:

( tloušťka materiálu zarážky nejméně jako materiál rámu

( výška zarážky nejméně 30 mm

( výška vrcholu zarážky nad nejnižší částí nádrže nejméně 30 mm

- tlaková nádrž válcového tvaru musí být umístěna mimo obvyklou deformační zónu vozidla při nárazu zepředu nebo zezadu. Za tu se považuje část vozidla přesahující vnější příčnou svislou tečnou rovinu od obrysu zadních nebo předních kol vozidla. V zadní části vozidla toto platí v případě, že výše definovaná tečna je vzdálena od zadního obrysu vozidla méně než 300 mm. V případě, že je vzdálena více jak 300 mm od zadního obrysu vozidla, může být umístění nádrže včetně armatur umístěných na této nádrži provedeno tak, aby žádná z jejich částí tento rozměr nepřekročila – viz obrázek.

prostor pro umístění

nádrže			  pneumatiky

Min			  deformační zóna

300 mm

nárazník

- pro tlakovou nádrž jiného než válcového tvaru se připouští její umístění zasahující svou částí do tzv. deformační zóny

- pro vozidla kategorie  M2, M3  se  za  splnění  předchozího  požadavku        
považuje umístění tlakové nádrže (nádrží) ve vzdálenosti > 600 mm od předního  nebo    
zadního nárazníku a při podélném umístění na bocích vozidla v podpodlahovém prostoru mezi nápravami vzdálenost od bočního obrysu vozidla 100 mm a aby případný  posun   tlakových nádob při nárazu neumožňoval jejich proniknutí do prostoru pro cestující.

Přípustné je i umístění tlakových nádob na střeše autobusu, jsou-li splněny              podmínky dostatečné pevnosti umístění jejich uchycení i nosného skeletu autobusu (kontrolní výpočet):

- u vozidel kategorie N2, N3 se doporučuje umístění tlakové nádrže (nádrží) mimo prostor ohraničený prostorem kabiny

- pokud palivová nádrž zasahuje do definované deformační zóny, je nutné 
 	bezpečnost umístění ověřit nárazovou zkouškou dle předpisu  EHK č. 32, resp. 33

v platném znění.

C) Držák náhradního kola

- v případě použití speciální nádrže umístěné v prostoru náhradního kola zajišťuje držák jeho upevnění. Držák musí splňovat požadavky na pevnost upevnění palivové nádrže LPG (viz odstavec A).

4.2.1  	Kontrola příslušenství nádrže

4.2.1.1   80ti procentní uzavírací ventil

- automatický omezovač hladiny naplnění nádrže musí být vhodný pro danou    
 nádrž a musí být namontován ve vhodné poloze k zajištění omezení plnění na  
 80 %

- zařízení musí mít trvalé označení udávající typ nádrže, pro kterou je 
 určeno,  její průměr a úhel montáže, případně montážní značku.

4.2.1.2   Stavoznak

- stavoznak musí být nepřímého typu (mezi vnitřkem a vnějškem nádrže) vhodný pro danou nádrž a musí být namontován ve vhodné poloze

- pokud zařízení k ověření úrovně hladiny kapaliny v nádrži je přímého typu, musí spoje elektrického proudu splňovat specifikace Třídy 1

- údaj stavoznaku musí být snadno kontrolovatelný; pokud není, musí být 
vybaven zařízením pro přenos údaje do kabiny řidiče

4.2.1.3   Pružinový přetlakový ventil

- pružinový přetlakový ventil musí být namontován uvnitř palivové nádrže takovým   
způsobem, že je propojen s plynným prostorem a může odpouštět do okolní   
atmosféry nebo do plynotěsné skříně, když její montáž je předepsána a  
plynotěsná skříň splňuje požadavky předpisu EHK č. 67 v platném  znění

4.2.1.4    Přetlakové zařízení

- přetlakové zařízení musí být namontováno na nádrži v oblasti plynu

-  přetlakové zařízení musí být připevněno k palivové nádrži takovým způsobem, aby mohlo odpouštět do plynotěsné skříně, když její montáž je předepsaná a když plynotěsná  skříň splňuje požadavky  předpisu  EHK č. 67 v platném znění

4.2.1.5    Dálkově řízený provozní (obslužný) ventil s přepadovým ventilem

-   musí být namontován přímo na nádrži bez jakýchkoliv mezičlánků

- musí být ovládán takovým způsobem, že se automaticky uzavře při zastavení   
motoru bez ohledu na polohu vypínače zapalování a musí zůstat uzavřený po  
celou dobu, co je motor v klidu

4.2.1.6  Víceúčelový ventil

- musí být vhodný pro danou nádrž a musí být namontován ve vhodné poloze

- je-li palivová nádrž ve vnitřním prostoru vozidla, musí být umístěn v plynotěsné skříni

- je-li palivová nádrž vně vozidla, musí být chráněn proti odletujícím nečistotám od kol a proti průniku vody

4.2.1.7 Plynotěsná skříň

- plynotěsná skříň slouží k ochraně příslušenství nádrže, musí splňovat níže uvedené požadavky a musí být k nádrži neprodyšně připevněna

-  pokud se nádrž nachází vně vozidla, plynotěsná skříň slouží pouze k ochraně  příslušenství proti znečistění a vodě

- plynotěsná skříň musí být v otevřeném propojení s atmosférou, v případě
nutnosti prostřednictvím propojovací hadice a výstupní průchodky

- otvor pro odvětrání plynotěsné skříně musí směřovat dolů v místě výstupu z vozidla, avšak nesmí vypouštět do podběhu kola ani nesmí směřovat k tepelnému zdroji (např. výfuk)

- víko plynotěsné skříně a její průchodky musí být snadno přístupné (pro dovolenou manipulaci a kontrolu)

- odvětrací potrubí musí mít průřez 450 mm2 (průměr cca 24 mm) a musí být vedeno pod  trvalým spádem pod vozidlo do místa, kde by nemohlo dojít k jeho ucpání nečistotami (podběhy apod.) a musí být vzdáleno o více než 100 mm od vedení  výfukového potrubí nebo jiných zdrojů tepla. Pokud nelze ze závažných důvodů dodržet vzdálenost min. 100 mm, je nutno vyústění odstínit kovovou clonou, odolávající korozi

- jakékoliv spojovací hadice a výstupní průchodka ve dnu karoserie motorového vozidla pro odvětrání plynotěsné skříně musí mít minimální průřez 450 mm2

- pokud je plynové potrubí, nebo jiné potrubí, nebo elektrické vedení, instalováno ve spojovací hadici a průchodce, musí zůstat čistý průchozí průřez alespoň 450 mm2

- plynotěsná  skříň  a spojovací hadice musí být plynotěsné při tlaku 10 kPa při   
zavřených  otvorech  a  nesmí   vykazovat   jakékoli   trvalé   deformace; 	maximální zvolený únik je 100 cm3/h

- připojení spojovacích hadic k plynotěsné skříni a výstupní průchodce musí být provedeno náležitým způsobem, zajišťujícím těsnost.

4.2.1.8  Palivové čerpadlo

- může být umístěno uvnitř nebo vně nádrže eventuálně kombinováno s dálkově ovládaným provozním (obslužným) ventilem, v tomto případě musí být identifikace čerpadla provedena označením „ČERPADLO UVNITŘ“ a tato identifikace čerpadla musí být buď na identifikačním štítku LPG nádrže, nebo na víceúčelovém ventilu, pokud je použit

- elektrická průchodka (palivové čerpadlo/ovladače/snímač hladiny paliva) k zajištění izolovaného a těsného elektrického spojení musí být neprodyšně utěsněného typu

- napájení palivového čerpadla musí být vypnuto, když dojde k poruše elektronické  řídící jednotky nebo je tato bez napětí

4.2.1.9  Zpětný ventil

- je-li více  nádrží  připojeno  na jediné potrubí k motoru, každá nádrž musí být opatřena zpětným ventilem namontovaným ve směru toku za dálkově ovládaným provozním (obslužným) ventilem

- před zpětnými ventily ve směru toku musí být umístěn odpovídající 
filtrační systém k zabránění jejich znečistění

4.2.1.10  Přetlakový ventil potrubí

- je-li více nádrží připojeno na jediné potrubí k motoru, každá nádrž musí
být opatřena přetlakovým ventilem potrubí namontovaným za zpětným
ventilem ve směru toku

4.2.2 	Kontrola provedení a uspořádání plnící přípojky

- konstrukce a rozměry plnicí jednotky musí splňovat požadavky předpisu    
EHK č. 67 v platném znění, příloha 9, tj. pro vozidla kategorie M1, N1 (o max. celkové hmotnosti < 3 500 kg) dle obrázku 2 zmíněné přílohy, pro vozidla kategorie M2, M3, N2, N3 a M1 (o max. celkové hmotnosti > 3 500 kg) dle obrázku 3 zmíněné přílohy

- musí být vybavena alespoň jedním plynotěsným zpětným ventilem

- musí  být  přístupná  jen z vnějšku vozidla (plynotěsná vůči interiéru), musí být zajištěna proti otáčení a chráněná proti znečištění a vodě

- nesmí  přesahovat  obrys  panelu  karoserie o více než 12 mm, ani prostor vymezený nájezdovými úhly vozidla (při jejich určení se nebere v úvahu vyústění výfukového potrubí)

- musí být zakrytá víčkem nebo krytkou proti nečistotám a označená nápisem LPG; musí splňovat předpis o vnějších výčnělcích

- nesmí zasahovat do úhlů geometrické viditelnosti předepsaného  osvětlení

- vedení od plnícího hrdla k nádrži:

( pokud je provedeno trubkou, pak vnitřní průměr, včetně nalisovaných
koncovek, nejméně 6 mm a tloušťka stěny 0,8 mm

(     pokud hadice, pak tato musí být homologovaná

( kontrola z hlediska ochrany proti prodírání, poškození nákladem, cestujícími nebo při servisní manipulaci.

4.2.3	Servisní spojka

- musí být umístěna v palivovém potrubí mezi nádrží a motorem

- musí být kombinována s odděleným plynotěsným zpětným ventilem

- musí být označena štítkem „FOR SERVICE PURPOSES ONLY“

4.2.4	Palivové potrubí

- plynové potrubí musí být vyrobeno z bezešvých materiálů, buď mědi nebo nerezavějící oceli, nebo oceli s povlakem odolným korozi

- pokud je použito bezešvé mědi, musí být potrubí chráněno pryžovým nebo plastovým návlekem

- plynové potrubí může být vyrobeno z nekovového materiálu, pokud tento splňuje požadavky předpisu EHK č. 67 v platném znění

- vnější průměr plynového potrubí nesmí překročit 12 mm a tloušťka stěny plynového potrubí musí být alespoň 0,8 mm

- plynové potrubí může být nahrazeno plynovou hadicí, pokud splňuje požadavky předpisu EHK č. 67 v platném znění

- plynová potrubí jiná než nekovová musí být připevněna takovým způsobem, aby nebyla vystavena vibracím nebo pnutí

- plynové hadice a nekovová potrubí musí být připevněny takovým způsobem, aby nebyly vystaveny pnutí

- v upevňovacích bodech plynová potrubí nebo plynové hadice musí být připevněny prostřednictvím ochranného materiálu

- v místech průchodů plynové potrubí a hadice musí být opatřeny ochranným materiálem bez ohledu na to, jsou-li nebo nejsou opatřena ochranným rukávcem

- plynové potrubí musí být:

( chráněné proti agresivnímu ostřiku nečistot nebo kamínkům a předmětům odhozeným koly vozidla

( vedené tak, aby nemohlo být poškozeno při servisní manipulaci s vozidlem (např. v blízkosti opěr pro dílenský zvedák)

( umístěno tak, aby nepřesahovalo obrys vozidla a nájezdové úhly vpředu a vzadu
( dostatečně  vzdálené od výfukového potrubí motoru i nezávislého topení (min. 100 mm, jinak musí být vhodným způsobem odstíněno)

( vzdálenost  příchytek  u měděného potrubí 400 mm (ocelové až do 1 000 mm), uchycení  u průchodů potrubí stěnami takové, aby zajišťovalo polohu tak, že nedojde k prodírání a  aby byla zajištěna  řádná  funkce  průchodky i jako těsnícího prvku

( všechny ohyby vedení musí být provedeny tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění průchodu plynu trubkou

Kontrola způsobů jištění potrubí proti přetlaku v důsledku ohřevu paliva 
 v kapalném stavu, zachyceného po uzavření přívodů v potrubí:

- buď musí být zajištěno konstrukcí dálkově řízeného provozního (obslužného) ventilu, jehož zpětný tlak v uzavřené poloze převyšuje 500 kPa

- nebo instalací přetlakového ventilu potrubí, chráněného proti účinkům nečistot, který otevírá při přetlaku (3,2 ±  0,1) MPa.

4.2.5 	Spojení mezi komponenty LPG systému

- spojení pájením nebo svařováním a mačkané tlakové spoje nejsou přípustné

- plynové potrubí může být spojováno pouze kompatibilními dílci s ohledem na korozi

- potrubí z nerezavějící oceli musí být spojováno pouze dílci ze stejného materiálu

- rozváděcí blok musí být vyroben pouze z korozivzdorného materiálu

- plynová potrubí musí být spojena pomocí vhodných spojek, např. dvoudílnými tlakovými spojkami u ocelových trubek a spojeními s olivami s kužely na obou stranách nebo dvěma přírubami u měděných trubek; plynová potrubí musí být spojována pouze odpovídajícími spojkami; v žádném případě nesmí být použito spojení, při kterém by došlo k
poškození potrubí; tlak na roztržení u montovaných spojek musí být stejný
nebo vyšší než je tlak stanovený pro trubku

- počet spojů musí být omezen na minimum

- veškeré spoje musí být provedeny v místech přístupných k jejich inspekci

- v prostoru pro cestující nebo v uzavřeném prostoru pro zavazadla plynová
potrubí nebo hadice nesmí být delší než je nezbytně nutné; toto opatření
je splněno, když plynové potrubí nebo hadice nezasahuje dále než od
palivové nádrže na bok vozidla

- v prostoru  pro  cestující a v uzavřeném zavazadlovém prostoru nesmí být žádné spoje plynového vedení s výjimkou:

• spojů na plynotěsné skříni

• spojení mezi plynovým potrubím nebo hadicí a plnící jednotkou a když toto spojení je opatřeno manžetou odolnou LPG a veškerý unikající plyn bude odveden přímo do atmosféry

- ustanovení dvou předchozích odstavců neplatí pro vozidla kategorie M2,
M3, pokud plynová potrubí nebo hadice a spojení jsou opatřena manžetou
(rukávcem), která je odolná LPG a propojená do atmosféry. Otevřený 
konec manžety nebo vyústění musí být umístěny v nejnižším bodě

- potrubí ani spoje nesmí být v prostorech, kudy je veden vzduch k větrání nebo vytápění vnitřního prostoru karoserie

- spoje nesmějí být v blízkosti možných zdrojů iniciace (včetně akumulátoru apod.)

4.2.6 	Regulátor a odpařovač

- provádí se kontrola:
	( polohy dle instrukce výrobce
	( způsobu uchycení ke konstrukci vozidla (zajištění proti nežádoucím vibracím)
	( vzdálenosti od zdrojů tepla v motorovém prostoru min. 100  mm  nebo  jejich stínění
	( přístupnosti  regulačních prvků při seřizování 
	( připojení na zdroj tepla pro odpařovač (přívod a odvod chladící kapaliny)

( u vzduchem chlazených motorů způsob připojení a převodu tepla (např. od výfukového systému)

( hadice vyhřívacího média - musí odolávat možným provozním teplotám a přenášeným mediím.

4.2.7   Dálkově řízený uzavírací ventil LPG

- musí být namontován co nejblíže k regulátoru tlaku/odpařovači dle doporučení výrobce na plynovém potrubí (pokud to uspořádání motorového prostoru umožňuje) vedoucím od palivové nádrže k regulátoru tlaku/odpařovači a musí být dodržena montážní poloha

- dálkově  řízený  uzavírací  ventil  může  být  začleněn  do regulátoru tlaku / odpařovače

- dálkově řízený uzavírací ventil může být namontován v motorovém prostoru na místě  stanoveném výrobcem LPG systému; pokud je použito vratného palivového systému mezi regulátorem tlaku/odpařovačem a palivovou nádrží, bez ohledu na výše uvedený požadavek

- dálkově řízený uzavírací ventil musí být ovládán takovým způsobem, že dodávka paliva  je přerušena při zastavení motoru a nebo když byla provedena volba alternativního paliva u vozidel, vybavených dalším palivovým systémem; je povolena prodleva 2 s pro diagnostické účely.

4.2.8 Dálkově řízený uzavírací ventil benzinu

- uzávěr průtoku benzinu mezi palivovým čerpadlem a karburátorem (eventuálně ústrojím vstřikování paliva), eventuálně může být nahrazen odpojením elektrického palivového čerpadla, pokud je přerušení dodávky okamžité; u palivových systémů s vratným palivovým potrubí je účelný zpětný ventil ve vratné větvi potrubí.

4.2.9 Zařízení pro vstřik plynu nebo vstřikovač nebo směšovač

- označení výrobce, typu a výrobního čísla, kontrola, zda odpovídá dle 
 technických údajů výrobce parametrům motoru,

- za předpokladu, že obsahují odpařený LPG o provozním tlaku ≥ 20 kPa, 
 musí být homologovány

- kontrola polohy a uchycení dle instalačních instrukcí výrobce

- montáž  směšovače  u  provedení  pro  dvoupalivový  provoz  je  přípustná pouze  bezprostředně  před  vstupem  do  tělesa  škrtící klapky vstřikování  (karburátoru), nebo pod  tělesem škrtící klapky vstřikování (karburátoru) mezi jeho přírubou a přírubou sacího potrubí. Zásahy do ústrojí vstřikování (karburátoru) nejsou přípustné, přípustná není ani montáž předřazená čističi vzduchu

- kontrola důsledků případné změny polohy komory čističe vzduchu způsobené montáží směšovače na prostorové podmínky zástavby motoru v motorovém prostoru

- kontrola průřezu směšovače – větší nebo nejvýše roven průtokovým průřezům difuzérů karburátoru (jednotky jednobodového vstřikování), a/nebo je nutné prokázat, že parametry motoru na benzin nejsou nijak ovlivněny (platí pro směšovače montované před vstupem do karburátoru nebo jednotky jednobodového vstřikování)

- kontrola,  zda  nedošlo  k zásahům  do konstrukce karburátoru (změny navrtáním apod. jsou nepřípustné)

- kontrola těsnění mezi hlavními prvky a jeho těsnosti a provedení průchodek plynového vedení k směšovači a ochrany proti jeho prodírání

- kontrola, zda zůstávají zachovány podmínky pro řádnou filtraci vzduchu 
nasávaného  motorem

- kontrola vedení a uchycení přívodních hadic k zařízení pro vstřik plynu,
vstřikovači nebo směšovači, vzdálenost od zdrojů tepla, ochrana prodírání

- kontrola přívodní hadice od regulátoru tlaku/odpařovače k zařízení pro vstřik plynu, vstřikovačům nebo směšovači

- kontrola funkce předehřívání nasávaného vzduchu (přípustné je jen tehdy, je-li automaticky řízeno termostatem)

- kontrola prvků seřízení max. průtoku plynu ke směšovači (u směšovačů montovaných před karburátorem), popřípadě prvků vzájemné vazby mezi škrticími klapkami karburátoru a regulačním ústrojím směšovače (u směšovače montovaného pod karburátorem).

4.2.10 Dávkovací jednotka plynu

- samostatná, nebo kombinovaná se zařízením pro vstřik plynu
- umístění, odstínění od zdrojů tepla
- elektrická  instalace
- u  mechanicky seřizovaných regulačních prvků musí být možnost jejich zaplombování proti neoprávněné manipulaci.

4.2.11 Ohebné hadice

NÍZKOTLAKÉ (max. pracovní tlak < 20 kPa)

Hadice musí být

• odolná proti účinkům podtlaku, (zejména u systémů se směšovačem
montovaným za karburátorem)

• nesmí mít kovové opředení

• nemusí mít nalisovaná šroubení, ale svorkování je povinné a použité svorky (spojky) musí zajišťovat přítlak po celém obvodu hadice

• musí být určena pro LPG a označena především obchodním názvem nebo značkou     výrobce, rozměry a typovou značkou, rokem a měsícem výroby, identifikačním označením L.P.G.

NÍZKOTLAKÉ  - kl. tř. 2 (max. pracovní tlak 450 kPa)

Hadice musí být:

• označena především obchodním názvem nebo značkou výrobce, rozměry a typovou značkou, rokem a měsícem výroby, identifikačním označením „L.P.G. Class 2“ a homologační značkou

• každá spojka musí nést obchodní název nebo značku výrobce

VYSOKOTLAKÉ SE SPOJKAMI - kl. třída 1 (max. pracovní tlak 3 000 kPa)

Hadice musí být:

• označena především obchodním názvem nebo značkou výrobce, rozměry a typovou 
značkou, rokem a měsícem výroby, identifikačním označením „L.P.G.
Class 1“, homologační značkou

• každá spojka musí nést obchodní název nebo značku výrobce

VYSOKOTLAKÉ SYNTETICKÉ HADICE - kl. třída 1 (max. pracovní tlak 3 000 kPa)

Hadice musí být:

• označena především obchodním názvem nebo značkou výrobce, rozměry a typovou značkou,  rokem  a  měsícem  výroby,  identifikačním  označením „L.P.G. Class 1“, homologační značkou

• spojky musí být vyrobeny z oceli nebo mosazi a povrch musí být korozivzdorný
• spojky musí být typu s uchycovací obrubou a v uspořádání jako hadicové
spojky nebo jako bendžo se šroubem (v souladu s DIN 7643), těsnění musí být odolné LPG

• každá spojka musí nést obchodní název nebo značku výrobce

Hadice musí být označena podstatnou částí nápisu. Pokud sériové prvky vozidla nelze nahradit prvkem odolným plynu, není v takovém případě přestavba možná.

4.2.12 Snímače tlaku a teploty

- mohou být v provedení pro kl. třídu 2 nebo 2A

4.2.13 Filtrační jednotka

- může být integrována do jiných komponentů LPG soustavy
- umístění zpravidla na vstupu do uzavíracího ventilu v případě použití více palivových nádrží před zpětnými ventily

4.2.14 Palivová lišta

- umístění, upevnění

4.2.15 Elektrické příslušenství a zapojení

- musí být  izolováno  takovým  způsobem,  že  žádný  proud není veden  částmi 
obsahujícími LPG

- elektrická průchodka (palivové čerpadlo/ovladače/snímač hladiny paliva) k 
zajištění izolovaného a těsného elektrického spojení musí být neprodyšně 
utěsněného typu

- zvláštní ustanovení pro ventily aktivované elektricky nebo externí energií (hydraulikou, pneumaticky):
	• v případech ventilů aktivovaných elektrickou/externí energií (např. 80ti procentní uzavírací ventil, dálkově ovládaný provozní (obslužný) ventil, uzavírací ventil, zpětný ventil, přetlakový ventil plynového potrubí, servisní přípojka) musí být tyto ventily při vypnutém přívodu energie v poloze zavřeno

• napájení palivového čerpadla musí být vypnuto, když dojde k poruše elektronické řídící jednotky nebo je tato bez napětí

- elektrické komponenty LPG systému musí být chráněny proti přetížení a 
napájecí kabel musí mít alespoň jednu samostatnou pojistku. Pojistka musí být umístěna na známém místě a musí být přístupná bez použití nářadí

- elektrický proud ke komponentům LPG systému, které také dopravují plyn,
nesmí být vedeny prostřednictvím plynového potrubí

- všechny elektrické komponenty namontované v části LPG systému, kde
pracovní tlak přesahuje 20 kPa, musí být spojeny a izolovány takovým
způsobem, aby žádný proud nebyl veden částmi obsahujícími LPG

- elektrické kabely musí být přiměřeným způsobem chráněny proti poškození.  
Elektrická spojení uvnitř zavazadlového prostoru a prostoru pro cestující musí splňovat   izolační třídu IP 40 dle IEC 529. Veškerá ostatní elektrická spojení musí splňovat izolační třídu IP 54 dle IEC 529

- vozidla s více než jedním palivovým systémem musí být vybavena systémem volby paliva (ovládací modul) k zajištění, že v jakoukoliv dobu je ne více než jeden druh paliva  dodáván do motoru  .Pro přepnutí je povolen krátký překrývací čas; ovládací modul musí být umístěn v operačním dosahu řidiče a musí odpovídat požadavkům na vnitřní bezpečnost

- jedná-li se o motory, které využívají soustavu, která je konstruována pro současný provoz na obě paliva, je povoleno dodávat do motoru více než jedno palivo

- elektrická spojení a komponenty v plynotěsné skříni musí být konstruovány tak, aby nedošlo ke vzniku elektrické jiskry

- připojení dalších elektrických systémů k základnímu zapojení vozidla vyžaduje kontrolu, zda zapojení po zástavbě dále splňuje požadavky na systém jako celek. Zvláštní požadavky pak vyplývají z možných důsledků zapojení na funkci elektronicky řízených jiných systémů vozidla.

Zejména se kontroluje:

- funkce a účinky funkce elektromagnetických ventilů systému LPG
a systému uzavírání dodávky benzinu:

• při ztrátě elektrické energie musí být v uzavřené poloze t.j. jak při poruše, tak při  odpojení spínací skříňkou nebo řídicí jednotkou (proto preference polohy solenoidu se svislou osou nad přístrojem napomáhající přirozenému uzavírání)

• elektrické zapojení musí vylučovat současné otevření ventilu LPG i benzinu (při otevření jednoho musí být druhý samočinně uzavřen, současné uzavření obou musí být možné

• cívky elektromagnetů nesmějí být kostřeny přes šroubení, t.j. musí mít vlastní kostřicí vedení

4.2.16 Elektronická řídící jednotka

- musí automaticky přerušit dodávku el. proudu do el. ovládaných ventilů LPG systému při zastavení motoru nebo proražení palivové trubky způsobené nehodou

-  prodleva v uzavření uzavíracích ventilů nesmí být delší než 5 s

- musí splňovat požadavky předpisu EHK-R10 v platném znění na elektromagnetickou   kompatibilitu

- porucha elektrického systému vozidla nesmí vést k nekontrolovatelnému otevření jakéhokoli ventilu

- výstup elektronické řídící jednotky musí být neaktivní při vypnutí nebo odstranění zdroje el. proudu

4.2.17  Utěsnění motorového prostoru vůči prostoru pro posádku / cestující

Kontrola se zaměřuje hlavně na:

- průchodky elektrické instalace, náhonu rychloměru aj.

- případy, kdy  příčnou  stěnou procházejí při svém pohybu pedály spojky a brzdy, táhlo   ruční brzdy a jiné mechanické ovladače (v těchto případech může možnost utěsnění vyžadovat značné zásahy do konstrukce systémů ovládání)

- účinnost utěsnění prostoru motoru vůči prostoru, z něhož je odebírán vzduch pro větrání a vytápění vozidla.

- Ověření přestavby vozidla

Žadatel po provedené přestavbě vozidla žádá o ověření přestavby  na zkušební stanici  nebo pověřené  zkušebně, přičemž je povinen přistavit přestavěné  vozidlo.  Je povinen předložit  doklady vydané příslušným schvalovacím orgánem pro provedení přestavby a předepsanou dokumentaci. Posouzení vozidla a s tím spojené vypracování příslušných protokolů  se provede na náklad žadatele.

  - Kontrola těsnosti

Kontrola těsnosti plynového zařízení se provádí za pomoci schváleného detektoru zjišťujícího únik plynu. Kontrola těsnosti se provádí při chodu motoru na plyn. Na místech, kde lze očekávat případný únik plynu (např. spoje), se přiloží detektor. Plyn nesmí unikat.

V případě, že je zjištěn únik plynu, kontrola vozidla se ukončí. V kontrole lze pokračovat až po odstranění závady.

###### Kontrola zástavby

Provede se vizuální kontrola v rozsahu požadavků daných bodem 3 a 4 této metodiky a to s ohledem na homologaci použitých dílů, umístění, polohu a upevnění jednotlivých plynových zařízení. K návodu, doporučení a podmínkám daných výrobcem plynové soustavy nebo jejich dílů se přihlíží v případě, jestliže není  v rozporu s uvedenou právní úpravou a touto metodikou.

###### Kontrola hmotností vozidla

Vozidlo z hlediska hmotností posoudí zkušební stanice.

Při přestavbě je nutné ověřit změnu provozní hmotnosti vozidla ve vztahu k případnému snížení tzv. užitečného zatížení a obsaditelnosti vozidla. Celková hmotnost a dovolené zatížení jednotlivých náprav vozidla nesmí být vyšší než u vozidla před jeho přestavbou (údaj uvedený v Osvědčení o registraci vozidla – část II. přestavovaného vozidla.

Výpočet provozní hmotnosti vozidla po přestavbě se provede  tak,  že  k maximální provozní hmotnosti vozidla (vozidlo s max. možnou výbavou dodávanou výrobcem - viz údaj zapsaný  v technickém průkazu vozidla) před  jeho přestavbou, se přičte hmotnost plynové soupravy a hmotnost plynu při maximálním naplnění nádrže (tyto hodnoty dodá montážní firma, která  provedla zástavbu zařízení do vozidla). V  případě, že hmotnost soustavy není známa, výpočet provozní hmotnosti vozidla se provede tak, že k provozní hmotnosti vozidla před   jeho přestavbou (údaj zapsaný v technickém průkazu nebo  v osvědčení  o  registraci  vozidla) se přičte hmotnost nádrže na LPG a hmotnost náplně (obsahu) této nádrže prostým přepočtem  litrů na kilogramy v poměru 1:1. Při přepočtu se počítá s tím,  že nádrž je možno naplnit pouze na  80 % jejího  obsahu a jeden  litr LPG není přesně  jeden  kilogram.  Rozdíl  je kvalifikovaným odhadem přiřazen k  celkové hmotnosti dalších komponentů soustavy a spojovacímu materiálu. Poté se vypočte užitečné zatížení vozidla prostým odečtením vypočtené provozní hmotnosti vozidla od největší povolené hmotnosti vozidla uvedené v technickém průkazu vozidla. Výsledné užitečné zatížení je nutno porovnat se schválenou obsaditelností vozidla (jedná se o údaj uvedený v technickém průkazu).

Pokud žadatel (držitel vozidla) nebude s tímto prostým přepočtem souhlasit, provede se kontrola hmotností vozidla a její stanovení na náklady žadatele v pověřené zkušebně.

(Pro vozidla kat. M1 a N1 platí: provozní hmotnost = pohotovostní hmotnost  + 75 kg).

  - Kontrola vnější a vnitřní bezpečnosti vozidla

Provede se vizuální kontrola podle požadavků daných pro provedení zástavby z technických požadavků daných vyhláškou MDS ČR č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích a to zejména kontrola posouzení vnějších a vnitřních výčnělků a umístění  zařízení z pohledu plnění pasivní bezpečnosti vozidla (vnější výčnělky – plnící jednotka apod., vnitřní výčnělky – přepínač druhu pohonu, nádrž, její příslušenství apod.).

5.5		Kontrola elektrického příslušenství a zapojení plynového zařízení

Provede se kontrola zapojení elektrických systémů souvisejících se zástavbou plynového zařízení podle technických požadavků daných vyhláškou MDS ČR č. 341/2002 Sb. a příslušnou částí této metodiky. K návodu, doporučením a podmínkám daných výrobcem plynové soustavy nebo jejich částí, se přihlédne tehdy, pokud nejsou v rozporu s právní úpravou a touto metodikou.

5.6		Označení vozidla

Všechna přestavěná vozidla musí být označena nálepkou umístěnou:

• 	u přípojky dálkového plnění, pokud není na krytu přípojky viditelně

vyznačen druh plynu, na jehož pohon je vozidlo přestavěno (LPG)

• 	na zadní části vozidla v pravém horním nebo dolním rohu (pro vozidla kategorií M1 a N1, N2, N3 - viz obr. 1)

•	vpředu, vzadu a na vnější straně pravostranných dveří

(pro vozidla kategorií  M2 a M3 – viz obr. 2)

Obrázek 1 - Označení vozidel kategorie M1 a N samolepicí nálepkou

| Barevné provedení |  |
| --- | --- |
| pozadí - žluť chromová střední písmena - černá |  |
| Rozměry: | ohraničení a písmena | Černá |
|  | kruh o vnějším průměru | 70 mm |
|  | šířka černého okraje | 3 mm |
| Nápis "LPG" | výška písmene | 30 mm |
|  | šířka písmene | 15 mm |
|  | tloušťka čar | 3 mm |
|  | mezera mezi písmeny | 3 mm |

Obrázek 2 - Označení vozidel kategorie N2, N3 a M2, M3 samolepicí nálepkou

| Barevné provedení |  |
| --- | --- |
| pozadí - zelená písmena - bílá nebo reflexní bílá |  |
| Rozměry: | ohraničení a písmena | bílá nebo reflexní bílá |
|  | šířka ohraničení | 4 - 6 mm |
|  | výška nálepky | 80 – 110 mm |
|  | šířka nálepky | 110 – 150 mm |
| Nápis "LPG | výška písma | ≥ 25 mm |
|  | tloušťka písma | ≥ 4 mm |
|  | tloušťka čar | 3 mm |
|  | Nápis LPG musí být vystředěn uprostřed nálepky |

#### 6.  Emise ve výfukových plynech

# 6.1	Pro jednotlivě přestavěné vozidlo na LPG z hlediska škodlivin emisí ve  výfukových plynech platí stejný Předpis EHK nebo Směrnice EHS/ES, podle kterého bylo vozidlo homologováno na základní palivo.

6.2	Jednotlivě přestavěná vozidla  se z hlediska rozsahu kontroly přípustných limitů škodlivých exhalací ve výfukových plynech, dělí do dvou skupin:

    - Vozidla s motorem vybaveným karburátorem nebo vstřikováním bez katalyzátoru výfukových plynů, resp. s neřízeným emisním systémem.

Tato vozidla se podrobují pouze měření emisí škodlivin ve výfukových plynech v rozsahu   stanoveném pro  pravidelnou kontrolu vozidel ve SME - LPG. Ověření se provádí podle vyhlášky MDS ČR  č. 302/2001 Sb.

O výsledku měření SME - LPG vystavuje protokol o měření emisí a při  kladném výsledku vystaví osvědčení o měření emisí a vylepí kontrolní nálepku na zadní registrační značku.

SME - LPG  provede zápis do Technického protokolu vydaného příslušným schvalovacím orgánem, který zákazník předložil před zahájením měření emisí.

    - Vozidla s motory s řízeným emisním systémem a katalyzátorem.

Tato vozidla se podrobují ověření plnění stanovených limitů škodlivých exhalací ve výfukových plynech (emisnímu  testu), které provádí pověřená zkušebna, která je současně SME – LPG.

Emisní test se provádí podle metodiky příslušného předpisu EHK, příp. směrnice ES. Součástí je i kontrola přípustných limitů škodlivých exhalací podle bodu 6.2.1.

Pověřená zkušebna vydá o výsledku emisního chování vozidla Technický protokol a Protokol o měření emisí. V případě kladného výsledku vydá Osvědčení o měření emisí a vylepí kontrolní nálepku na zadní registrační značku.

Pověřená zkušebna rovněž provede zápis do Technického protokolu vydaného příslušným schvalovacím orgánem, který zákazník předložil před zahájením zkoušky.

### Jednotlivě dovezené vozidlo

U jednotlivě dovezeného vozidla, které nemá osvědčení o homologaci typu ES nebo osvědčení o homologaci podle předpisu EHK OSN č. 115 a je v něm  zabudován pohon na LPG, musí být splněny následující podmínky:

- v dokladech k vozidlu (Osvědčení o registraci vozidla – část II.) musí být zapsán alternativní pohon vozidla na plyn,

- díly plynového zařízení musí být homologovány podle předpisu EHK č. 67 v platném znění,

- zástavba plynového zařízení musí plnit požadavky bodu 5 této metodiky.

Při vydání dokumentace se zkušební stanice řídí platnými pokyny týkající se jednotlivě dovezeného vozidla s tím, že do příslušných částí Technického protokolu zaznamená další údaje vztahující se k plynovému pohonu (např. palivo, hmotnosti, poznámka o vydání Přílohy k TP).

V případě, že zástavba plynového zařízení do vozidla odpovídá požadavkům daných touto metodikou, vystaví technik typu „K“ Přílohu k technickému průkazu podle přistaveného vozidla a vepíše předepsané identifikační údaje o vozidle. Přílohu potvrdí svým podpisem a otiskem razítka technika typu „K“ a rovněž tak učiní i zástupce zkušební stanice.

Kontrola emisního chování vozidla se provádí pouze v  rozsahu stanoveném  pro pravidelnou kontrolu vozidel ve SME - LPG. Ověření  se provádí podle vyhlášky MDS ČR  č. 302/2001 Sb. O výsledku měření SME - LPG vystavuje protokol o měření emisí a při  kladném výsledku vystaví osvědčení o měření emisí.

### 8.    Dokumentace předkládaná na zkušební stanici

Při ověřování přestavby vozidla musí být předložena potřebná dokumentace k přestavěnému vozidlu a to zejména :

a) dokumenty vydané příslušným schvalovacím orgánem při povolení přestavby, technický průkaz vozidla (Osvědčení o registraci vozidla – část II.),

b) technický popis a výkresová dokumentace přestavby,

c) návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu (např. hmotnostní údaje o vozidle po jeho přestavbě, údaje o namontovaném  plynovém zařízení),

d)  doklady o homologaci zařízení, včetně jeho částí, podle  Předpisu  EHK OSN č. 67 (pouze na vyžádání zkušební stanice nebo pověřené  zkušebny),

e) soupiska ostatních zařízení, přístrojů a dílů použitých při přestavbě vozidla nepodléhajících homologaci, které mají přímý vliv na funkci zařízení,

f)  pasport (certifikát) k nádrži (pouze na vyžádání zkušební stanice nebo pověřené    zkušebny),

g)  návod k obsluze a údržbě jednotlivých celků palivového systému na plyn z hlediska použitého plynového zařízení (v nejnutnějším rozsahu).

### 9. 	Dokumentace vydaná zkušební stanicí   (pověřenou zkušebnou)

Po kontrole vozidla technikem typu „K“ zkušební stanice (pověřená zkušebna) provede zápis do Technického protokolu vydaného příslušným schvalovacím orgánem, zda uvedené požadavky dané touto metodikou plní či neplní. Zápis potvrdí svým podpisem a otiskem razítka technika typu „K“ a rovněž tak učiní i zástupce zkušební stanice (pověřené zkušebny).

V případě, že  zástavba plynového zařízení do vozidla odpovídá požadavkům daných touto metodikou, vystaví technik typu „K“ Přílohu k TP podle přistaveného vozidla a vepíše předepsané identifikační údaje o vozidlu a plynové soustavě. Přílohu potvrdí  svým podpisem a otiskem razítka technika typu „K“ a rovněž tak učiní i zástupce zkušební stanice (pověřené zkušebny).

Zkušební stanice dále vystaví k vozidlu „Protokol o technické prohlídce před schválením technické způsobilosti“ a to podle požadavků daných vyhláškou č.302/2001 Sb. V poznámce tohoto protokolu musí být proveden zápis „Přestavba na LPG.“

Zkušební stanice neprovádí žádný zápis do dokladů od vozidla a kontrolní nálepku, osvědčující technickou způsobilost silničního vozidla, neodstraní.

V případě jednotlivě dovezeného vozidla zapíše výsledek kontroly (zástavba a těsnost) do Technického protokolu v části „Jiné záznamy.“

Doklady týkající se kontroly vozidla si  zkušební stanice okopíruje a  založí.

10.   Schválení technické způsobilosti po přestavbě

Příslušný schvalovací orgán po kontrole předložených dokladů rozhodne o schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě.

Příslušný schvalovací orgán provede zápis do technického průkazu vozidla, osvědčení o registraci silničního motorového vozidla, registru silničních motorových vozidel a stvrdí Přílohu k TP.

11.    PŘÍLOHY

Příloha č. 1 -Technický protokol vydaný příslušným schvalovacím orgánem

Příloha č. 2 - Příloha k technickému průkazu

#### Příloha č. 1

Č.j.: schvalovacího orgánu: ………………………….

číslo protokolu o TK: ………………………………….

TECHNICKÝ PROTOKOL

o kontrole vozidla k přestavbě na pohon zkapalněnými ropnými plyny (LPG) –

- stlačeným plynem (CNG)* pro schválení technické způsobilosti.

Příloha k rozhodnutí o povolení přestavby vozidla na pohon LPG – CNG*  č.j.                       ze dne: ……………

Žadatel o provedení TK : ………………………………………………………………..…

adresa : ……………………………………………………………………………………….

……….……………………………………………………………………………………….

Tovární značka a typ vozidla : …………………………………………………………….

Výrobní číslo karoserie (VIN) : ……………………………………………………………

Řízený katalytický systém :               ANO          NE

……………………………………

razítko a podpis schvalovacího orgánu

1. TECHNICKÁ KONTROLA

- Zástavba a těsnost plynové soustavy ve vozidle

(podle příslušné metodiky Ministerstva  dopravy)

Zjištěné závady :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vozidlo vyhovuje – nevyhovuje *  technickým podmínkám.

…………………………………….                  ………………………………………..

razítko a podpis                                razítko a podpis zástupce zkušební

kontrolního technika                               stanice nebo pověřené zkušebny

- Kontrola hmotností vozidla přestavěného na pohon CNG

Zjištěné závady :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vozidlo vyhovuje – nevyhovuje *  technickým podmínkám.

……………………………………                     ..…..…………………….………...

razítko a podpis                               razítko a podpis zástupce zkušební

kontrolního technika                              stanice nebo pověřené zkušebny

- Kontrola hmotností vozidla přestavěného na pohon CNG, umístění a upevnění nádrže.

(Žadatel doloží protokolem pověřené zkušebny)

……………………………………..

razítko a podpis zástupce

pověřené zkušebny

2. EMISE ŠKODLIVIN

- u vozidel přestavěných na pohon CNG bez katalyzátoru, nebo s neřízeným katalytickým systémem se provádí měření emisí škodlivin ve výfukových plynech v rozsahu stanoveném pro kontrolu vozidla v příslušné stanici měření emisí (SME).

Zjištěné závady :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vozidlo vyhovuje – nevyhovuje *  technickým podmínkám.

………………………………..

razítko a podpis

zástupce SME

- u vozidel přestavěných na pohon CNG bez katalyzátoru nebo s neřízeným katalytickým systémem a u vozidel přestavěných na pohon LPG nebo CNG s řízeným katalytickým systémem se provádí ověření plnění stanovených limitů škodlivých exhalací ve výfukových plynech (emisní test), které provádí pověřená zkušebna se statutem SME podle příslušného homologačního předpisu. Pověřená zkušebna současně provede měření emisí škodlivin ve výfukových plynech v rozsahu stanoveném pro kontrolu vozidla ve stanici měření emisí (SME).

Zjištěné závady :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vozidlo vyhovuje – nevyhovuje *  technickým podmínkám.

……………………………………..

razítko a podpis

zástupce pověřené zkušebny

*) Nehodící se zřetelně škrtne.

#### Příloha č. 2

# PŘÍLOHA K TECHNICKÉMU PRŮKAZU

MOTOROVÉHO – PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA

číslo …………………………………

Registrační značka vozidla

Výrobní číslo karoserie (VIN)

## SCHVÁLENÉHO INDIVIDUÁLNĚ K PROVOZU NA POHON

## ZKAPALNĚNÝM ROPNÝM PLYNEM (LPG) * - STLAČENÝM PLYNEM (CNG) *

Zapsáno do registru sil. vozidel dne ………………….                                 …………………………………

razítko a podpis

Změny údajů v technickém průkazu :

| Kolonka | Položka | Nová hodnota |
| --- | --- | --- |
| Motor | Palivo |  |
| Karoserie | Počet míst k sezení |  |
| Hmotnosti | Provozní [kg] |  |
|  | Celková [kg] |  |

Seznam homologovaných prvků soustavy :

| Poř. číslo | Prvek soustavy | Výrobní číslo/výrobce | Homologační číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Přípojka dálkového plnění |  |  |
| 2 | Ohebné hadice |  |  |
| 3 | Nádrž |  |  |
| 4 | Víceúčelový ventil |  |  |
| 5 | Plynotěsná skříň |  |  |
| 6 | Uzavírací ventil plynu |  |  |
| 7 | Regulátor tlaku/Vypařovač |  |  |
| 8 | Filtr |  |  |
| 9 | Zpětný ventil |  |  |
| 10 | Palivová lišta |  |  |
| 11 | Vstřikovací zařízení |  |  |
| 12 | El. řídící jednotka |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

*)  nehodící se zřetelně škrtne

Další záznamy :

Přílohu vyhotovil kontrolní technik ………………………………..  dne …………………………

……………………………………………..

razítko a podpis

Zástupce pověřené zkušební stanice nebo pověřené zkušebny ………………………………..

……………………………………………

razítko a podpis

# Footnotes

dle řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO/IEC 17025 a to nejpozději do 12 měsíců od vydání této metodiky.

Zařízení je možné homologovat jako PRD, pokud obsahuje tavnou pojistku nebo přetlakový – odpouštěcí ventil (za předpokladu plnění podmínek daných R67), nebo kombinaci obojího, anebo jakékoliv další ekvivalentní technické řešení, pokud zajišťuje stejný stupeň výkonnosti

přetlakové zařízení (tavná pojistka) není povinné v případě, kdy jeho funkci přebírá přetlakový (odpouštěcí) ventil

Platí i v případě použití více nádrží najednou

Pokud z technických a konstrukčních důvodů není tento požadavek splněn a jsou-li splněny ostatní podmínky pro zachování pasivní bezpečnosti vozidla, může zkušebna rozhodnout o přiměřené aplikaci této části předpisu na konkrétní typ vozidla

s výjimkou soustavy, která je konstruována pro současný provoz na obě paliva

s výjimkou soustavy, která je konstruována pro současný provoz na obě paliva

Pokud je druh plynu pro pohon vyznačen na vnitřní straně krytu víčka hrdla palivové nádrže

(nádrží), není nutné označení tohoto víčka z vnější strany