| Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel | Systém jednotných zkušebních metodik | ZM – A/19.04.X |
| --- | --- | --- |
| ZM - A | ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL |
| 19 - | POHON NA ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN |
| 04 - | KONTROLA PŘESTAVBY NA LPG – MALÁ SÉRIE NA ZKUŠEBNÍ STANICI |
| 2 - | DRUHÉ VYDÁNÍ ? |

| Počet listů: | 8 | Datum vydání: | 1. 3. 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet příloh: | - | Platnost od : | 1. 7. 2009 |
| Zpracoval: | pracoviště : | DEKRA Automobil a.s. |
|  | pracovník: | Ing. Milan Woitsch |
| Odsouhlaseno : | Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel |
| Za správnost : |

| ZM – A/19.04.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZÁZNAM O REVIZÍCH A DOPLŇCÍCH |
| Boř. čís. | Dne | Oprava provedena na základě | Opraven list č. | Vyměněn list č. | Navíc zařazen list č. |

O B S A H :		                        		                                              list

1.0 	Účel a platnost metodiky      	               	        				4

2.0 	Definice používaných pojmů a zkratek					4

3.0 	Hlavní součásti plynového zařízení					            5

4.0 	Zástavba plynového zařízení ve vozidle					7

5.0	Ověření přestavby vozidla							14

6.0	Emise ve výfukových plynech							15

7.0	Jednotlivě dovezené vozidlo							16

8.0	Dokumentace předkládaná na zkušební stanici (v pověřené zkušebně)	16

9.0	Dokumentace vydaná zkušební stanicí (pověřenou zkušebnou)		17

10.0	Schválení technické způsobilosti po přestavbě				17

11.0	Přílohy:

P 1: 	Technický protokol vydaný příslušným schvalovacím orgánem

P.2:	Příloha k technickému průkazu

### 1.0 	Účel  a platnost metodiky

Metodika uvádí přehled všech částí pro pohon vozidla na LPG včetně těch, které podléhají schválení podle předpisu EHK č. 67.

Metodika stanoví rozsah kontroly provedení montáže zástavby do vozidla a jeho vlastností s ohledem na platné legislativní předpisy ve zkušební stanici.

Metodika platí pouze pro kontrolu jednotlivě přestavěných vozidel a jednotlivě dovezených vozidel na zkušební stanici nebo v pověřené zkušebně.

### Definice používaných pojmů a zkratek

| LPG | Liguefied Petroleum Gas (LPG) – je zkapalněný uhlovodíkový (ropný) plyn – propan, butan a jejich směsi |
| --- | --- |
| EHK | Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů |
| Předpis EHK | Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů |
| EU | Evropská unie (1.1.1995) |
| Směrnice EHS/ES | Směrnice Evropského hospodářského společenství / Evropského společenství |
| Malá série hromadné přestavby | Výroba nebo dovoz nejvýše 500 kusů silničních vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných konstrukčních celků vozidel vyrobených nebo dovezených v průběhu jednoho kalendářního roku |
| Přestavba | Změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla. |
| Plynové zařízení | Soubor všech mechanických a elektrických částí, které tvoří soustavu pohonu vozidla na plyn. |
| Příloha k technickému průkazu (dále jen Příloha k TP) | Příloha, která obsahuje údaje o použité plynové soustavě (včetně homologačních a výrobních čísel) a údaje o změnách parametrů vozidla. Vzor přílohy je uveden v příloze. |
| Zkušební stanice | Stanice technické kontroly (STK) pověřená ministerstvem k provádění technické kontroly jednotlivých vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích. |
| Pověřená zkušebna | Právnická osoba pověřená schvalovacím orgánem k provádění stanoveného rozsahu zkoušek z technických předpisů požadovaných pro schválení vozidla, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků a výbavy vozidel. Toto pracoviště, které je současně SME – LPG (v souladu se zákonem č.56/2001Sb. a jeho prováděcích předpisů), musí mít zavedený systém řízení jakosti. |
| Kontrolní technik typu „K“ | Osoba, která je držitelem profesního osvědčení kontrolního technika typu „K“ a je pracovníkem zkušební stanice. |
| SME – LPG | Stanice měření emisí oprávněná měřit vozidla s pohonem LPG |
| Technický protokol | Protokol o ověření zkoušeného výrobku, např. vozidla, samostatného konstrukčního celku, systému, vypracovaný v rozsahu technických předpisů, který o tomto ověření vydala pověřená zkušebna, popřípadě zkušební stanice. |
| Technický protokol vydaný příslušným schvalovacím orgánem | Protokol o ověření přestavěného vozidla, který potvrzuje zkušební stanice, SME – CNG nebo pověřená zkušebna. Vzor Technického protokolu vydaného příslušným schvalovacím orgánem při povolení přestavby je uveden v příloze. |
| Žadatel | Právnická či fyzická osoba, která žádá příslušný schvalovací orgánem o jednotlivou přestavbu. |
| Jednotlivě dovezené vozidlo | Vozidlo, u něhož nebyla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a které není registrováno. |
| Ministerstvo | MD ČR – Ministerstvo dopravy České republiky Odbor provozu silničních vozidel Nábřeží L. Svobody 12/22 110 15 Praha 1 |
| Příslušný schvalovací orgán | Schvalovací orgán, který přestavbu vozidla povolil |
| Provozní hmotnost | Hmotnost nenaloženého vozidla s karoserií a se spojovacím zařízením v pohotovostním stavu. |

3.     	Hlavní součásti zařízení k pohonu motorového vozidla na  LPG

(včetně charakteristiky)

3.1    	Nádrž na LPG   je tlaková nádoba v provedení:

• standardní válcová s válcovým pláštěm, dvěma miskovitými dny a to buď 
 	 torisférickými nebo eliptickými a požadovanými otvory pro příslušenství

•  speciální, jiná  než  standardní  válcová (eliptická, toroidní, dvojitá, dvojnásobná)

3.2	Příslušenství tlakové nádrže

Nádrž musí být vybavena následujícím příslušenstvím, které může být zvlášť nebo v kombinaci (tzv. víceúčelový ventil):

3.2.1 	80ti procentní uzavírací ventil

(omezovač plnění nádrže) znamená zařízení omezující naplnění nádrže max.  na 80% jejího obsahu

3.2.2 	Stavoznak

znamená zařízení k ověření úrovně hladiny kapaliny v nádrži

3.2.3 	Přetlakový ventil (odpouštěcí)  - tzv. PRD

znamená zařízení k omezení přetlaku vytvořeného v nádrži

    - Přetlakové zařízení

znamená zařízení k ochraně nádrže před roztržením, které může nastat v případě požáru, prostřednictvím ventilace obsahu LPG

3.2.5	Dálkově ovládaný provozní (obslužný) ventil s přepadovým ventilem  
 	znamená zařízení, které dovoluje zavést a přerušit dodávku LPG 
 	k odpařovači/regulátoru tlaku, dálkově ovládaný znamená, že provozní 
 	ventil je ovládán elektronickou řídící jednotkou; když je motor v klidu, je 
 	ventil uzavřen; přepadový ventil znamená zařízení k omezení průtoku LPG

3.2.6	Víceúčelový ventil

znamená zařízení obsahující celé nebo jen část výše uvedeného příslušenství a elektrickou průchodku (viz bod 3.2.9)

Nádrž může být dále vybavena  následujícím příslušenstvím:

3.2.7	Plynotěsná skříň

znamená zařízení k ochraně příslušenství a k odvětrání jakéhokoli úniku do    okolního vzduchu, pokud je to nevyhnutelné

3.2.8	Palivové čerpadlo

znamená zařízení k zavedení dodávky kapalného LPG do motoru zvýšením tlaku v nádrži prostřednictvím přívodního tlaku palivového čerpadla

3.2.9	Elektrická průchodka

pro  palivové  čerpadlo / ovladače / stavoznak

3.2.10 	Zpětný ventil

znamená zařízení umožňující proudit kapalnému LPG v jednom směru a zabraňující kapalnému LPG proudit ve směru opačném

Uvedené součásti musí být homologovány podle předpisu EHK č. 67. Tyto součásti musí mít dostatečně prostorné místo pro umístění homologační značky. Homologační značka musí být snadno čitelná a nesmazatelná.

Příklad homologační značky:

kde:

E8   	   - 	označení státu, který homologaci udělil

67 R  - 	číselné označení homologačního Předpisu EHK OSN

00    	   -  	označení série změn k danému Předpisu

1234	   - 	číslo homologačního protokolu (3. až 6. číslice)

class (třída) určuje :

Class 1 (Třída 1) – 	Vysokotlaké části včetně trubek armatur obsahující tekutý LPG o tlaku

par nebo zvýšeném tlaku par až do 3 000 kPa

Class 2 (Třída 2) – 	Nízkotlaké části včetně trubek armatur obsahující odpařený LPG o maximálním provozním tlaku pod 450 kPa a přes 20 kPa nad

atmosférickým tlakem

Class 2A (Třída 2A) – Nízkotlaké části pro omezený pracovní rozsah včetně trubek a

armatur obsahující odpařený LPG o maximálním provozním tlaku pod

120 kPa a přes 20 kPa nad atmosférickým tlakem

Class 3 (Třída 3) – 	Uzavírací ventily a přetlakové ventily pracující v kapalné fázi

LPG komponenty konstruované pro maximální provozní tlak pod 20 kPa nad atmosférickým tlakem nejsou předmětem Předpisu EHK OSN č. 67.

4.	Dokumentace předkládaná na zkušební stanici

#### Před zahájením kontroly musí být na zkušební stanici předloženo:

  - Osvědčení o registraci vozidla – část II. S platným osvědčením o technické způsobilosti vozidla.

  - Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti vozidla hromadné výroby, resp. hromadné přestavby v malé sérii pro daný typ vozidla, které vydalo ministerstvo. Zde je uvedeno, jaká dokumentace musí být před zahájením vlastní kontroly předložena na zkušební stanici (kopie).

  - Vyplněnou Přílohu k TP

- Rozsah kontroly ve zkušební stanici

Rozsah kontroly vozidla, jehož technická způsobilost je schválena v rámci malé série vozidel (§28 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění) spočívá v kontrole vozidla v rozsahu kontrolní dokumentace stanovené při schválení jeho technické způsobilosti.

Nedílnou součástí kontroly je kontrola těsnosti plynové soustavy.

#### 6.  	Dokumentace vydaná zkušební stanicí

Zkušební stanice o provedení kontroly vystaví Protokol o kontrole vozidla vyráběného v malé sérii (dále jen protokol).

Protokol může být vyhovující (vozidlo odpovídá požadavkům uvedených v rozhodnutí) nebo nevyhovující (vozidlo neodpovídá požadavkům). Protokol se vyhotoví ve dvou provedeních, jedno pro žadatele, druhé do archívu zkušební stanice. Zkušební stanice si do archívu rovněž uloží kopii rozhodnutí, podle kterého bylo vozidlo kontrolováno, případně další podklady potřebné pro kontrolu a dodané žadatelem.

V případě, že vozidlo odpovídá předložené dokumentaci stanovené při schválení jeho technické způsobilosti (včetně těsnosti), potvrdí kontrolní technik typu „K“ Přílohu k technickému průkazu otiskem „svého“ razítka v části „Jiné záznamy.“

Zkušební stanice neprovádí žádný zápis do dokladů od vozidla (technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla) a kontrolní nálepku osvědčující technickou způsobilost silničního vozidla neodstraní.

7.	Zápis do dokladů od vozidla

Po provedené přestavbě a zapsání předepsaných údajů do technického průkazu nositelem typového schválení, provede registrační místo zápis do registru a do dokladů od vozidla a stvrdí Přílohu k TP.

# Footnotes

Zařízení je možné homologovat jako PRD, pokud obsahuje tavnou pojistku nebo přetlakový – odpouštěcí ventil (za předpokladu plnění podmínek daných R67), nebo kombinaci obojího, anebo jakékoliv další ekvivalentní technické řešení, pokud zajišťuje stejný stupeň výkonnosti

přetlakové zařízení (tavná pojistka) není povinné v případě, kdy jeho funkci přebírá přetlakový (odpouštěcí) ventil