Údaje  o kole:

Velikost kola podle normy:	6 J X 14 H2	Hloubka vlisování v mm:	38

Obvod otvoru v mm/Počet otvorů:	100/4	Způsob vystředění:	Středové

Technické údaje,  krátké shrnutí:

|  | Popis provedení: |  | Středový | Materiál | Přípust. | Přípust. | Platné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provedení: | Označení | Označení na | otvor | středicího | zatížení | obvod | od data |
|  | na | středicím |  | kruhu: | kola |  | výroby: |
|  | kole: | kruhu: | v mm: |  | v kg: | v mm: |  |
| 4100571 | PCD 100 ET 38 | (69.1-(57.1 | 57,1 | Hliník | 590 | 1975 | V.98 |

Oblast použití:

Speciální kola mohou být montována na následující vozidla:

Výrobce vozidla/Číslo klíče výrobce:	ŠKODA / 8004

Díly pro upevnění:	Šrouby s kuželovou hlavou M12x1,5, dřík 26 mm, kužel 600

Utahovací moment:	110 Nm

Prodejní označení:	FELICIA VANPLUS

| Typ vozidla: | Povolení k provozu: | kW: | Pneumatiky: | Povinné údaje k pneumatikám: | Povinné údaje: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 795 | H780 | 40-50 | 175/60R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| VANPLUS |  |  | 175/65R14-82 |  | 12A; 51A; 71E; 722; |
|  |  |  | 185/55R14-78 | 11A; 21P; 22I | 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  | 185/60R14-82 | 11A; 21P; 22I |  |

Prodejní označení:	ŠKODA FAVORIT

| Typ vozidla: | Povolení k provozu: | kW: | Pneumatiky: | Povinné údaje k pneumatikám: | Povinné údaje: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 781 | G019 | 40-50 | 165/65R14-78 |  | Od Dodatku č. 2 |
|  |  |  | 165/70R14-78 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 175/60R14-78 |  | 12A; 51A; 71E; 722; |
|  |  |  | 175/65R14-82 |  | 73C; 74A; 74P; SAN; |
|  |  |  | 185/55R14-78 | 11A; 21P; 24J; |  |
|  |  |  | 185/60R14-82 | 11A; 21P; 24J; |  |
|  |  |  | 185/65R14-85 | 11A; 21P; 24J; |  |

Prodejní označení:	ŠKODA FELICIA

| Typ vozidla: | Povolení k provozu: | kW: | Pneumatiky: | Povinné údaje k pneumatikám: | Povinné údaje: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 791 | e11*93/81*0011*., | 40-55 | 175/60R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | G952 |  | 175/65R14-82 |  | 12A; 51A; 71E; 722; |
|  |  |  | 185/55R14-78 |  | 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  | 185/60R14-82 | 11A; 21P; 22I; |  |
| 795 | e11*93/81*0019*., | 40-55 | 175/60R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | H110 |  | 175/65R14-82 |  | 12A; 51A; 71E; 722; |
|  |  |  | 185/55R14-78 | 11A; 21P; 22I; | 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  | 185/60R14 | 11A; 21P; 22I; 51G; |  |

Prodejní označení:	ŠKODA FELICIA

| Typ vozidla: | Povolení k provozu: | kW: | Pneumatiky: | Povinné údaje k pneumatikám: | Povinné údaje: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 797 | e11*96/79*0074*. | 47-55 | 175/65R14-82 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71E; 722; |
|  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P; |

Prodejní označení:	ŠKODA FORMAN

| Typ vozidla: | Povolení k provozu: | kW: | Pneumatiky: | Povinné údaje k pneumatikám: | Povinné údaje: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 785 | G022 | 40-50 | 165/65R14-78 |  | Od Dodatku č. 2 |
|  |  |  | 165/70R14-78 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 175/60R14-78 |  | 12A; 51A; 71E; 722; |
|  |  |  | 175/65R14-82 |  | 73C; 74A; 74P; SAN; |
|  |  |  | 185/55R14-78 | 11A; 21P; 24J; |  |
|  |  |  | 185/60R14-82 | 11A; 21P; 24J; |  |
|  |  |  | 185/65R14-85 | 11A; 21P; 24J; |  |

Prodejní označení:	ŠKODA PICK UP

| Typ vozidla: | Povolení k provozu: | kW: | Pneumatiky: | Povinné údaje k pneumatikám: | Povinné údaje: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 787 | G187 | 40-50 | 165/65R14-78 |  | Od Dodatku č. 1 |
|  |  |  | 165/70R14-78 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 175/60R14-78 |  | 12A; 51A; 71E; 722; |
|  |  |  | 175/65R14-82 |  | 73C; 74A; 74P; SAN; |
|  |  |  | 185/55R14-78 | 11A; 21P; 24J; |  |
|  |  |  | 185/60R14-82 | 11A; 21P; 24J; |  |
|  |  |  | 185/65R14-85 | 11A; 21P; 24J; |  |
| 797 | H361 | 40-55 | 175/65R14-82 |  | Nákladní automobily; |
|  |  |  |  |  | Přední pohon; |
|  |  |  |  |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71E; 722; |
|  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P; |

Povinné předpisy

10B)	Minimálně dosažitelné oblasti rychlostí pneumatik, které mají být použity, musí být uvedené v dokladech k vozidlu, s výjimkou pneumatik s profilem M+S, pokud nejsou v oblasti použití uvedené žádné odchylky.

11A)	Předpisový stav vozidla, ověřený úředně uznaným expertem nebo zkušebnou pro provoz motorových vozidel, nebo expertem pro provoz motorových vozidel, nebo zaměstnancem podle Odst. 7.4 a Přílohy VIII Řádu o připouštění motorových vozidel do provozu včetně údajů o výrobci motorového vozidla, o typu motorového vozidla a identifikačního čísla motorového vozidla, musí být potvrzen na kopii Všeobecného provozní povolení speciálního kola.

11B)	Je-li použita velikost pneumatiky uvedená v tomto atestu, která však není zapsaná v dokumentech k vozidlu, musí být údaje o velikosti pneumatiky v dokumentech k vozidlu opraveny. Toto není nutné v případě, kdy Všeobecné provozní povolení speciálního kola obsahuje osvobození od povinnosti k opravě dokumentů k vozidlu.

11G)	Brzdové a řídící agregáty a podvozek vozidla s výjimkou speciálního pérování podvozku odpovídat sériovému provedení, pokud se jich netýká žádné další povinné předpisy. Pro speciální pérování musí být k dispozici Všeobecné provozní povolení. Vůči použité kombinaci kolo / pneumatika, nesmí existovat žádné technické pochybnosti. Je-li současně s montáží speciálních kol provedena nějaké změna podvozku, musí být tato změna a její účinky na montáž speciálních kol zvlášť vyhodnocena.

11H)	Je-li použito sériové náhradní kolo, mělo by se s vozidlem jezdit nízkou rychlostí a ne déle, než je nezbytně nutné. V takovém případě musí být také použity sériové upevňovací díly. U vozidel s pohonem na všechna kola musí být při použití náhradního sériového kola přihlédnuto k tomu, že jsou přípustné jen pneumatiky se stejným obvodem.

12A)	Použití sněhových řetězů není možné.

21P)	V případě nutnosti musí být následnou úpravou v oblasti umístění předních kol zřízena v karosérii jejich dostatečná průchodnost. Způsobilost použitých pneumatik musí být v těchto případech potvrzena potvrzením o odběru podle § 19 odst. 3 Řádu o připuštění do silničního provozu s opatřením, že smí být použit právě jen tento druh pneumatik.

22I)	V případě nutnosti musí být následnou úpravou v oblasti umístění zadních kol zřízena v karosérii jejich dostatečná průchodnost. Způsobilost použitých pneumatik musí být v těchto případech potvrzena potvrzením o odběru podle § 19 odst. 3 Řádu o připuštění do silničního provozu s opatřením, že smí být použit právě jen tento druh pneumatik.

24J)	V oblasti umístění předních kol musí být prověřeno dostatečné zakrytí kol, případně musí být zajištěno vhodnými opatřeními.

51A)	Musí být přihlédnuto k tlaku v pneumatikách předepsaném výrobcem vozidla nebo pneumatik (viz Provozní pokyny nebo Odkaz k tlaku v pneumatikách v dokladech k vozidlu).

51G)	Použití této kombinace kolo / pneumatika je přípustná jen tehdy, je-li tato pneumatika sériově zapsaná v dokladech k vozidlu.

71E)	K vyvážení speciálních kol smí být na vnějších stranách ráfků použita jen nalepená závaží.

722)	Je přípustné výlučné použití gumových ventilků přesně odpovídajících normám DIN, E.T.R.T.O. příp. Tire and Rim a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr ventilového otvoru 11,3 mm.Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku.

73C)	Je přípustné použití pouze bezdušových pneumatik.

74A)	Smí být použity jen díly k připevnění kola dodané výrobcem kola. Pro použití šroubů pro připevnění kol je třeba přihlédnout k délce dříků, nařízených pro dané vozidlo, uvedené v příloze k atestu.

74P)	Provedení kol se středicím kruhem v prostředním otvoru je přípustné jen tehdy, jsou-li použity středicí kruhy uvedené v atestu.

SAN)	Použití speciálních kol je přípustné jen na vozidlech od identifikačního čísla TMB ..... P0670300.