Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

| PŘÍLOHA: 6 | Typ kola: H-412 7x16 |
| --- | --- |
| Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o Michal Pona | Datum: 01.07.2011 |

__________________________________________________________________________________________________________________

Stránka: 1 z  20

| Výrobce |  |  | : AUDI, FORD, QUATTRO GmbH, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Velikost kola podle normy | : 7 J X 16 H2 | ET (mm) | : 40 |  |  |  |  |  |
| Rozteč (mm)/Počet otvorů | : 112/5 |  |  |  | Druh centrování |  | : Středové centrování |  |  |
| Specifikace, Souhrn informací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení |  | Podrobnosti |  |  | Stře- | Materiál | Zatí- | Pojez- |  | platné |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dový | centrovacích | žení | dový |  | od |
|  |  |  | Označení |  |  | Označení |  | otvor |  | kroužků | kola | objem |  | data |
|  |  |  | kola |  |  |  | kroužku |  | (mm) |  |  | (kg) | (mm) |  |  |
| 7x16 112 5 40 |  | H-412 7x16 PCD112 |  | Ø73.1 Ø57.1 |  | 57,1 |  | umělá hmota | 690 | 2150 |  | 04/11 |  |
| 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oblast použití/výrobce : AUDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Připevňovací prostředky |  |  | : Kolový šroub M14x1,5, Délka závitu 28 mm, Kužel 60° |  |  |
| Utahovací moment | : 110 Nm pro typ : B5; C 4; 89 Q |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 Nm pro typ : D2; 4B; 4F; 4F1; 8E; 8H; 8J; 8P; 8PA; 8PB |  |  |
|  | Značka a model vozu: | AUDI A3 CABRIOLET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ vozidla | Schválení | kW |  |  | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |  |  |
|  | 8P | e1*2001/116*0456*.. | 75 - 147 | 205/55R16 | 24J; 24M; 51G |  | Cabrio; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 215/55R16 93 | 21P; 22H; 22M; 24J; | Pohon předních kol; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24M; 54A |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 225/50R16 92 | 21P; 22H; 22M; 24J; 24M | 12A; 51A; 71N; 721; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |  |  |
|  | Značka a model vozu: | AUDI A3,S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ vozidla | Schválení | kW |  |  | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |  |  |
|  | 8P | e1*2001/116*0217*. | 66 - 147 | 205/55R16 | 24J; 24M; 51G |  | Sportback (4-dvéř); |  |
|  | 8PA | e1*2001/116*0418*.. |  |  |  | 215/55R16 93 | 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M | Hatchback 2-dvéř; |  |
|  | 8PB | e13*2007/46*1082*.. |  |  |  | 225/50R16 92 | 21B; 22L; 22Q; 24C; | 10B; 11G; 11H; 11K; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24M; 57T |  |  | 12A; 51A; 573; 71N; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76U |  |  |  |  |
|  | Značka a model vozu: | AUDI A4, AUDI S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ vozidla | Schválení | kW |  |  | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |  |  |
|  | B5 | e1*93/81*0013*.., | 55 - 142 | 205/55R16 | 22B; 51G |  |  | Kombi; Limuzína; |  |
|  |  | e1*98/14*0013*.. |  |  |  |  |  |  |  |  | Pohon předních kol; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |  |  |
|  | B5 | e1*93/81*0013*.., | 81 - 142 | 205/55R16 | 51G |  |  | Kombi; Limuzína; |  |
|  |  | e1*98/14*0013*.. |  |  |  |  |  |  |  |  | Pohon všech kol; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12K; 51A; 71N; 721; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |  |  |

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

| PŘÍLOHA: 6 | Typ kola: H-412 7x16 |
| --- | --- |
| Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o Michal Pona | Datum: 01.07.2011 |

__________________________________________________________________________________________________________________

|  |  |  |  |  |  | Stránka: 2 z 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka a model vozu: | AUDI A4 CABRIOLET |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 8H | e1*2001/116*0177*.., | 96 - 162 | 205/55R16 | 12M; 51G | Pneumatiky se |
|  | e1*98/14*0177*.. |  |  |  | sněhovými řetězy |
|  |  |  | 96 - 188 | 205/55R16 | 12M; 51G; 52J |  |
|  |  |  |  |  |  | Cabrio; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 51A; 573; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 729; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U; AFF |
| 8H | e1*2001/116*0177*.., | 96 - 120 | 205/55R16 | 51G | Cabrio; |
|  | e1*98/14*0177*.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 | 51G | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12K; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 729; 73C; 74A; |
|  |  |  |  |  |  | 74P; 76U; AFF |
| 8H | e1*2001/116*0177*.., | 96 - 162 | 205/55R16 | 12M; 51G | Pneumatiky se |
|  | e1*98/14*0177*.. |  |  |  | sněhovými řětězy |
|  |  |  | 96 - 188 | 205/55R16 | 12M; 51G; 52J |  |
|  |  |  |  |  |  | Cabrio; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 51A; 573; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 729; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U; AFF |
| Značka a model vozu: | AUDI A4,S4 |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 8E | e1*2001/116*0151*.., | 74 - 162 | 205/55R16 | 12M; 51G | Pneumatiky se |
|  | e1*98/14*0151*.. |  |  |  | sněhovými řetěžy |
|  |  |  |  |  |  | pouze: |
|  |  |  |  |  |  | e1*2001/116*0151*09; |
|  |  |  |  |  |  | Kombi; Limuzína; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 51A; 573; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 729; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U; AFF |
| 8E | e1*2001/116*0151*.. | 75 - 120 | 205/55R16 | 12M; 51G | Pneumatiky se |
|  |  |  |  | 205/55R16 91 | 12M; 51J | sněhovými řetězy |
|  |  |  |  | M+S |  | od: |
|  |  |  |  |  |  | e1*2001/116*0151*10; |
|  |  |  |  |  |  | Kombi; Limuzína; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 51A; 573; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 729; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U; AFF |
| 8E | e1*2001/116*0151*.. | 75 - 120 | 205/55R16 | 51G | od: |
|  |  |  |  | 205/55R16 91 | 51J | e1*2001/116*0151*10; |
|  |  |  |  | M+S |  |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 | 51G | Kombi; Limuzína; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12K; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 729; 73C; 74A; |
|  |  |  |  |  |  | 74P; 76U; AFF |

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

| PŘÍLOHA: 6 | Typ kola: H-412 7x16 |
| --- | --- |
| Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o Michal Pona | Datum: 01.07.2011 |

__________________________________________________________________________________________________________________

|  |  |  |  |  |  | Stránka: 3 z 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka a model vozu: | AUDI A4,S4 |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 8E | e1*2001/116*0151*.., | 74 - 162 | 205/55R16 | 12M; 51G | pouze |
|  | e1*98/14*0151*.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | e1*2001/116*0151*09; |
|  |  |  |  |  |  | Kombi; Limuzína; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 51A; 573; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 729; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U; AFF |
| 8E | e1*2001/116*0151*.., | 74 - 162 | 205/55R16 | 51G | pouze |
|  | e1*98/14*0151*.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 | 51G | e1*2001/116*0151*09; |
|  |  |  |  |  |  | Kombi; Limuzína; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12K; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 729; 73C; 74A; |
|  |  |  |  |  |  | 74P; 76U; AFF |
| Značka a model vozu: | AUDI A6, S6, ALLROAD |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 4B | e1*2001/116*0051*.., | 110 - 132 | 205/55R16 | 51G | mimo Allroad; |
|  | e1*98/14*0051*.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 |  | Mimo pancéřované |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 24J; 24M | vozy od: |
|  |  |  |  |  |  | e1*98/14*0051*17; |
|  |  |  |  |  |  | Pohon všech kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 729; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | AF7 |
| 4B | e1*2001/116*0051*.., | 85 - 132 | 205/55R16 | 51G | od:e1*98/14*0051*17; |
|  | e1*98/14*0051*.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 22B | Standardní pneumatiky |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 22B; 24J; 24M | bez 215/55R16; |
|  |  |  |  |  |  | Hlavní osy; |
|  |  |  |  |  |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 729; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | AF5; AF7 |
| 4B | e1*2001/116*0051*.., | 85 - 132 | 205/55R16 | 51G | od:e1*98/14*0051*17; |
|  | e1*98/14*0051*.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 | 51G | Standardní pneumatiky |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 24J; 24M | s 215/55R16; jiných |
|  |  |  |  |  |  | osách: |
|  |  |  |  |  |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 729; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | AF6; AF7 |

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

| PŘÍLOHA: 6 | Typ kola: H-412 7x16 |
| --- | --- |
| Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o Michal Pona | Datum: 01.07.2011 |

__________________________________________________________________________________________________________________

|  |  |  |  |  |  | Stránka: 4 z 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka a model vozu: | AUDI A6, S6, ALLROAD |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 4B | e1*96/27*0051*.., | 81 - 142 | 205/55R16 | 51G | mimo Allroad; |
|  | e1*98/14*0051*.. |  | 215/55R16 | 51G | Mimo pancéřované |
|  |  |  |  |  |  | vozy pouze: |
|  |  |  |  |  |  | e1*98/14*0051*16; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 729; 73C; 74A; 74P |
| Značka a model vozu: | AUDI A6,S6,ALLROAD QUATTRO |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 4F | e1*2001/116*0254*.., | 89 - 140 | 205/60R16 | Bez pohonu všech kol; 12T; | Limuzína u. Kombi; |
| 4F1 | e13*2007/46*1080*.. |  |  | 51G; 52J | Přední- u. |
|  | e13*2007/46*1080*.. |  |  |  |  |
|  |  |  | 89 - 188 | 225/55R16 | 12T; 51G; 52J | Pohon všech kol; |
|  |  |  |  |  |  | Mimo Allroad |
|  |  |  |  |  |  | Quattro; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 51A; 573; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 729; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U; 76Z |
| Značka a model vozu: | AUDI A8 / S8 |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| D2 | e1*93/81*0005*.., | 110 - 250 | 225/60R16 | 51G | Mimo pancéřované |
|  | e1*98/14*0005*.. |  |  |  | vozy: |
|  |  |  |  |  |  | Pohon všech kol; |
|  |  |  |  |  |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 10S; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12K; 51A; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 729; 73C; 74A; |
|  |  |  |  |  |  | 74P; 76U |
| D2 | e1*93/81*0005*.. | 110 - 250 | 225/60R16 | 51G | Mimo pancéřované |
|  |  |  |  |  |  | vozy: |
|  |  |  |  |  |  | Pohon všech kol; |
|  |  |  |  |  |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 10S; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12K; 51A; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P |
| Značka a model vozu: | AUDI TT |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 8J | e1*2001/116*0369*.. , | 118 - 147 | 225/55R16 | 51G; 52J | Cabrio; Coupe; |
|  | e1*2001/116*0374*.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P; 76U; |
|  |  |  |  |  |  | 76Z |

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

| PŘÍLOHA: 6 | Typ kola: H-412 7x16 |
| --- | --- |
| Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o Michal Pona | Datum: 01.07.2011 |

__________________________________________________________________________________________________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Stránka: 5 z 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Značka a model vozu: | AUDI 100, 200, A6, S4, S6 |  |  |
|  | Typ vozidla | Schválení | kW |  | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
|  | C 4 | F619 |  | 60 - 103 | 205/55R16 89 |  | Pohon všech kol; |
|  |  |  |  | 60 - 128 | 205/55R16 91 |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |
|  | C 4 | F619/1 |  | 60 - 103 | 205/55R16 89 |  | Pohon všech kol; |
|  |  |  |  | 60 - 128 | 205/55R16 91 |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Z dodatku 2; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |
|  | C 4 | F619/1 |  | 60 - 128 | 205/55R16 | 63G | Od dodatku 3; |
|  |  |  |  | 60 - 142 | 205/55R16 | 51G | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 205/55R16 91 | Benzínový motor | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |
|  | Značka a model vozu: | AUDI 80-, 90-QUATTRO |  |  |
|  | Typ vozidla | Schválení | kW |  | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
|  | 89 Q | E399 |  | 162 | 205/55R16 | 51G | Coupe; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |
|  | 89 Q | E399/1 |  | 98 - 169 | 205/55R16 | 51G | Coupe; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |
|  | 89 Q | E399/1 |  | 98 - 169 | 205/55R16 | 51G | Coupe; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P; ADT |
| Oblast použití/výrobce | : QUATTRO GmbH |  |  |
| Připevňovací prostředky |  |  | : Kolový šroub M14x1,5, Délka závitu 28 mm, Kužel 60° |
| Utahovací moment | : 120 Nm |  |  |
|  | Značka a model vozu: | AUDI A4,S4,RS4 |  |  |  |
|  | Typ vozidla | Schválení | kW |  | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
|  | QB6 | e1*2001/116*0243*.. | 162 | 205/55R16 | 12T; 51G; 52J | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 215/55R16 | 12A; 51G | 51A; 71N; 721; 73C; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 74A; 74P |
| Oblast použití/výrobce : FORD |  |  |
| Připevňovací prostředky |  |  | : Kolový šroub M14x1,5, Délka závitu 30 mm, Kužel 60° |
| Utahovací moment | : 170 Nm |  |  |

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

| PŘÍLOHA: 6 | Typ kola: H-412 7x16 |
| --- | --- |
| Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o Michal Pona | Datum: 01.07.2011 |

__________________________________________________________________________________________________________________

|  |  |  |  |  |  | Stránka: 6 z 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka a model vozu: | FORD GALAXY |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| WGR | e1*2001/116*0024*.., | 66 - 110 | 205/55R16 93 | 21B; 22L; 24J; 24M; 5HA; | od: e1*95/54*0024*12; |
|  | e1*95/54*0024*.. |  |  | 51J | 10B; 10S; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; | 11K; 12A; 51A; 71N; |
|  |  |  |  |  | 5GM | 721; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  | 66 - 150 | 215/55R16 93 | 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; | 76U |
|  |  |  |  |  | 5HA |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 95 | 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; |  |
|  |  |  |  |  | 5HR |  |
| WGR | e1*93/81*0024*.., | 66 - 128 | 215/55R16 | VDO; 22B; 24J; 24M | pouze |
|  | e1*95/54*0024*.. |  | 215/55R16 93 | 22B; 24J; 24M; 5HA | e1*95/54*0024*11; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | VDN; 21B; 22B; 24D; 24J | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  | 225/50R16 96 | 21B; 22B; 24D; 24J | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  | 225/55R16 95 | 21B; 22B; 24D; 24J; 5HR; | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  | 54A | 73C; 74A; 74P; 75I |

| Oblast použití/výrobce : SEAT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Připevňovací prostředky |  | : Kolový šroub M14x1,5, Délka závitu 28 mm, Kužel 60° |
|  |  |  |  | pro typ : 3R; 1P; 5P; 5PN; 3RN |  |
| Připevňovací prostředky |  | : Kolový šroub M14x1,5, Délka závitu 30 mm, Kužel 60° |
|  |  |  |  | pro typ : 7MS |  |  |
| Utahovací moment : |  |
|  |  |  |  | 120 Nm pro typ : 1P; 3R; 3RN; 5P; 5PN 170 Nm pro typ : 7MS |  |
|  | Značka a model vozu: | ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK |  |
|  | Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
|  | 5P | e9*2001/116*0050*.. | 103 - 155 | 205/55R16 91 | 52J | Altea 4 Freetrack; |
|  | 5PN | e9*2007/46*0012*.. |  | 205/60R16 92 | 52J | Pohon všech kol; |
|  |  |  |  |  | 215/55R16 93 | 24J; 52J | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  | 225/50R16 92 | 22P; 24J; 24M | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  | 225/55R16 95 | 22P; 24J; 24M | 73C; 74A; 74P; 76U |
|  | 5P | e9*2001/116*0050*.. | 103 - 155 | 205/55R16 91 | 52J | Altea Freetrack; |
|  | 5PN | e9*2007/46*0012*.. |  | 205/60R16 92 | 52J | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  | 215/55R16 93 | 24J; 52J | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  | 225/50R16 92 | 22P; 24J; 24M | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  | 225/55R16 95 | 22P; 24J; 24M | 73C; 74A; 74P; 76U |
|  | 5P | e9*2001/116*0050*.. | 63 - 147 | 205/55R16 91 | 24J; 24M | Mimo Altea |
|  | 5PN | e9*2007/46*0012*.. |  | 205/55R16 91 | 24J; 24M; 52J | Freetrack; |
|  |  |  |  |  | 215/55R16 93 | 21P; 22P; 24C; 24M | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  | 225/50R16 92 | 21P; 22P; 24C; 24M | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  |  | 76U |
|  | Značka a model vozu: | EXEO, EXEO ST |  |  |  |
|  | Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
|  | 3R | e9*2001/116*0072*.. | 75 - 147 | 205/55R16 91 | 121 | Pneumatiky se |
|  | 3RN | e9*2007/46*0011*.. |  | 215/55R16 93 | 12A | sněhovými řetězy; Kombi; |
|  |  |  |  |  |  |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  |  | 51A; 71N; 721; 729; |
|  |  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P; 76U |

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

| PŘÍLOHA: 6 | Typ kola: H-412 7x16 |
| --- | --- |
| Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o Michal Pona | Datum: 01.07.2011 |

__________________________________________________________________________________________________________________

|  |  |  |  |  |  |  | Stránka: 7 z 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Značka a model vozu: | EXEO, EXEO ST |  |  |  |
|  | Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
|  | 3R | e9*2001/116*0072*.. | 75 - 147 | 205/55R16 91 | 121 | Pneumatiky se |
|  | 3RN | e9*2007/46*0011*.. |  | 215/55R16 93 | 12A | sněhovými řetězy; |
|  |  |  |  | 105 - 110 | 195/60R16 | 12Q; 51G | Limuzína; |
|  |  |  |  |  |  |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  |  | 51A; 71N; 721; 729; |
|  |  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P; 76U |
|  | Značka a model vozu: | LEON |  |  |  |  |
|  | Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
|  | 1P | e9*2001/116*0052*.. | 63 - 155 | 205/55R16 | 22P; 24J; 24M; 51G | Hatchback; |
|  |  |  |  |  | 215/55R16 93 | 21B; 22P; 24J; 24M; 51J | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  | 225/50R16 92 | 22P; 24C; 24D | 10B; 10S; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71N; |
|  |  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  |  | 76U |
|  | Značka a model vozu: | SEAT ALHAMBRA |  |  |
|  | Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
|  | 7MS | e1*2001/116*0036*.., | 66 - 110 | 205/55R16 93 | Mimo Pohon všech kol; 21B; | od:e1*98/14*0036*08; |
|  |  | e1*98/14*0036*.. |  |  | 22L; 24J; 24M; 5HA; 51J | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  | 225/50R16 92 | VDM; 21B; 22B; 22L; | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 24C; 24D | 721; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  | 66 - 150 | 215/55R16 | 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; | 75I |
|  |  |  |  |  |  | 51G |  |
|  |  |  |  |  | 215/55R16 93 | mimo Pohon všech kol; 21B; |  |
|  |  |  |  |  |  | 22B; 22L; 24J; 24M; 5HA |  |
|  |  |  |  |  | 215/55R16 95 | 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; |  |
|  |  |  |  |  |  | 5HR |  |
|  | 7MS | e1*95/54*0036*.., | 66 - 110 | 215/55R16 | VDO; 22B; 24J; 24M; | pouze |
|  |  |  |  |  |  | 51G |  |
|  |  | e1*98/14*0036*.. |  | 215/55R16 93 | 22B; 24J; 24M; 5HA | e1*98/14*0036*07; |
|  |  |  |  |  | 215/55R16 95 | 22B; 24J; 24M; 5HR | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  | 225/50R16 92 | VDN; 21B; 22B; 24D; 24J | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  | 225/50R16 92 | VDN; 21B; 22B; 24D; 24J | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  | 225/55R16 95 | 21B; 22B; 24D; 24J; 5HR; | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  |  |  | 54A |  |
| Oblast použití/výrobce : SKODA |  |  |
| Připevňovací prostředky |  | : Kolový šroub M14x1,5, Délka závitu 28 mm, Kužel 60° |
| Utahovací moment : 120 Nm |  |  |
|  | Značka a model vozu: | SKODA OCTAVIA |  |  |
|  | Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
|  | 1Z | e11*2001/116*0230* .., | 103 - 118 | 205/55R16 | 51G; 52J | Pouze Octavia Scout; |
|  |  | e11*2007/46*0012*.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P; 76U; |
|  |  |  |  |  |  |  | 76Z |

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

PŘÍLOHA: 6	Typ kola: H-412 7x16

Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o  Michal Pona	Datum:  01.07.2011

__________________________________________________________________________________________________________________

|  |  |  |  |  |  | Stránka: 8 z 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka a model vozu: | SKODA OCTAVIA |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 1Z | e11*2001/116*0230* .., | 55 - 118 | 205/55R16 91 | 22P; 24J | Limuzína; |
|  | e11*2007/46*0012*.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 22P; 24J; 24M | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 22Q; 24C; 24M | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  | 55 - 147 | 205/55R16 | 22P; 24J; 51G; 52J | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U |
| 1Z | e11*2001/116*0230* .., | 55 - 118 | 205/55R16 91 | 22M; 22P; 24J | Mimo Octavia Scout; |
|  | e11*2007/46*0012*.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 22M; 22P; 24J; 24M | Kombi; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 22L; 22Q; 24C; 24M | Pohon všech kol; |
|  |  |  | 55 - 147 | 205/55R16 | 22M; 22P; 24J; 51G; 52J | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U |
| Značka a model vozu: | SUPERB |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 3T | e11*2001/116*0326* .., | 77 - 125 | 205/55R16 94 | 245 | Kombi; |
|  | e11*2007/46*0014*.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 93W | 245 | Pohon všech kol; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92W | 245; 248; 57T | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  | 235/50R16 95 | 21P; 241; 246; 248 | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 729; 73C; 74A; |
|  |  |  |  |  |  | 74P; 76U |
| 3T | e11*2001/116*0326* .., | 77 - 125 | 205/55R16 94 | 24J; 24M | Limuzína; |
|  | e11*2007/46*0014*.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 93W | 24J; 24M | Pohon všech kol; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92W | 24J; 24M; 57T | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  | 235/50R16 95 | 21P; 24C; 24D | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 729; 73C; 74A; |
|  |  |  |  |  |  | 74P; 76U |
| Značka a model vozu: | YETI |  |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 5L | e11*2007/46*0010*.. , | 77 - 125 | 205/55R16 | 51G; 52J | Pohon všech kol; |
|  | e11*2007/46*0034*.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 24N | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  | 215/60R16 95 | 24N | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 246; 248 | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  | 225/55R16 95 | 246; 248 | 721; 729; 73C; 74A; |
|  |  |  |  |  |  | 74P; 76U |

Oblast použití/výrobce    : VOLKSWAGEN

| Připevňovací prostředky | : Kolový šroub M14x1,5, Délka závitu 28 mm, Kužel 60° |
| --- | --- |
|  | pro typ : 1KM; 3BG; 1F; 3C; 3B; 1T; 2KN; 13; 1KP; 16; 2K; 5N; 1K |
| Připevňovací prostředky | : Kolový šroub M14x1,5, Délka závitu 30 mm, Kužel 60°, |
|  | pro typ : 7DB;7M |

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

| PŘÍLOHA: 6 | Typ kola: H-412 7x16 |
| --- | --- |
| Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o Michal Pona | Datum: 01.07.2011 |

__________________________________________________________________________________________________________________

Stránka: 9 z 20

Utahovací moment: 120 Nm pro typ : 1F; 1K; 1KM; 1KP; 1T; 13; 16; 2K; 2KN; 3B; 3BG; 3C; 5N

170 Nm pro typ: 7M

180 Nm pro typ: 7DB

| Značka a model vozu: | CADDY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 2K | e1*2001/116*0252*.. | 51 - 103 | 205/55R16 91 | 22I; 24J; 24M; 5GG | Mimo Caddy Maxi; |
| 2KN | e1*2007/46*0217*.., |  | 205/55R16 94 | 22I; 24J; 24M | od |
|  | L320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | VB0; 22H; 24J; 24M | WV2ZZZ2K?8?05280 |
|  |  |  |  |  |  | 1; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | VB0; 22F; 24C; 24D; | kurzer RadDatum; |
|  |  |  |  |  | 5GM |  |
|  |  |  |  |  |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P; VB1 |
| 2K | e1*2001/116*0252*.. | 51 - 103 | 205/55R16 91 | 22I; 24J; 24M; 5GG | Mimo Caddy Maxi; |
| 2KN | e1*2007/46*0217*.., |  | 205/55R16 94 | 22I; 24J; 24M | pouze |
|  | L320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 22B; 24C; 24D | WV2ZZZ2K?8?05280 |
|  |  |  |  |  |  | 0; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 22B; 22H; 24C; 24D; | Dojezdová pneumatika; |
|  |  |  |  |  | 5GM |  |
|  |  |  |  |  |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |
| 2K | e1*2001/116*0252*.. | 62 - 103 | 205/55R16 91 | 22H; 24J; 244 | Dojezdová pneumatika; |
| 2KN | e1*2007/46*0217*.., |  | 215/55R16 93 | VB0; 22H; 241; 244; 246 | Pohon všech kol; |
|  | L320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | VB0; 22F; 241; 244; 246; | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  | 247 | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |
| 2K | e1*2001/116*0252*.. | 51 - 103 | 205/55R16 91 | VB0; 22I; 24J; 24M; 5GG | Mimo Caddy Maxi; |
| 2KN | e1*2007/46*0217*.., |  | 205/55R16 94 | VB0; 22I; 24J; 24M | od: |
|  | L320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | VB0; 22H; 24D; 24J | WV2ZZZ2K?8?05280 |
|  |  |  |  |  |  | 1; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | VB0; 22F; 24C; 24D; | Dojezdová pneumatika; |
|  |  |  |  |  | 5GM |  |
|  |  |  |  |  |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P; VB2 |
| 2K | e1*2001/116*0252*.. | 62 - 103 | 205/55R16 91 | 24J; 24M; 5GG | Jen Caddy Maxi; |
| 2KN | e1*2007/46*0217*.., |  | 205/55R16 94 | 24J; 24M; 5HI | langer RadDatten; |
|  | L320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 24C; 24M; 5HA | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 22I; 24C; 24M; 5GM | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

| PŘÍLOHA: 6 | Typ kola: H-412 7x16 |
| --- | --- |
| Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o Michal Pona | Datum: 01.07.2011 |

__________________________________________________________________________________________________________________

|  |  |  |  |  |  | Stránka: 10 z 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka a model vozu: | CARAVELLE, MULTIVAN, TRANSPORT |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 7DB | e1*98/14*0067*.. | 50 - 103 | 215/60R16 99 | 21B; 22B; 24J; 5JK | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  | 225/55R16 95 | VE1; 21B; 22B; 24J; 24M; | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  | 5HR | 73C; 74A; 74P; 75I; |
|  |  |  |  | 225/55R16 99 | VE1; 21B; 22B; 24J; 24M; | 76Q |
|  |  |  |  |  | 5JK |  |
| Značka a model vozu: | EOS |  |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 1F | e1*2001/116*0349*.. | 85 - 184 | 205/55R16 | 51G | Cabrio; |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 21P; 22M; 24M | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 21P; 22M; 22P; 24M | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  | 235/50R16 95 | 21P; 22L; 22P; 24J; 24M | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P; 76U |
| Značka a model vozu: | GOLF |  |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 1K | e1*2001/116*0242*.. | 103 | 205/55R16 91 | 22H; 22P; 24J; 24M | Pouze Golf 6; od |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 22H; 22Q; 24C; 24D | e1*2001/116*0242*25; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 22F; 22Q; 24C; 24D | Hatchback; |
|  |  |  |  |  |  | Pohon všech kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U |
| 1K | e1*2001/116*0242* .., | 59 - 155 | 205/55R16 91 | 24J; 24M | Pouze Golf 6; od |
|  | e1*2007/46*0490*.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 22H; 22P; 24C; 24D | e1*2001/116*0242*25; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 22H; 22P; 24C; 24D; 57T | Hatchback; |
|  |  |  |  |  |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P; 76U |
| 1K | e1*2001/116*0242*.. | 55 - 169 | 205/55R16 90 | 22P; 24J; 24M | Pouze Golf 5; jen |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 21B; 22P; 24J; 24M | e1*2001/116*0242*24; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 22P; 24C; 24D | Pohon všech kol; |
|  |  |  |  |  |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U |
| 1KM | e1*2007/46*0492*.. | 59 - 118 | 205/55R16 91 | 21B; 22H; 22L; 24J | GOLF 6 (Variant); |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 21B; 21N; 22H; 22L; 24J; | od |
|  |  |  |  |  | 24M | e1*2001/116*0328*15; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  | 24M | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 729; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U |

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

| PŘÍLOHA: 6 | Typ kola: H-412 7x16 |
| --- | --- |
| Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o Michal Pona | Datum: 01.07.2011 |

__________________________________________________________________________________________________________________

|  |  |  |  |  |  | Stránka: 11 z 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka a model vozu: | GOLF PLUS |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 1KP | e1*2001/116*0304*.. | 75 - 103 | 205/55R16 91 | 21P; 22H; 22M; 24J; 24M | Pouze CrossGolf; |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 21P; 22H; 22M; 24J; 24M | jen |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 21P; 22H; 22M; 24J; 24M | e1*2001/116*0304*13; |
|  |  |  |  |  |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U |
| 1KP | e1*2001/116*0304*.. | 75 - 103 | 205/55R16 91 | 21P; 22H; 22M | Pouze CrossGolf 6;od |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 21P; 22H; 22M; 24J; 248 | e1*2001/116*0304*21; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 21P; 22H; 22M; 24J; 248 | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U |
| 1KP | e1*2001/116*0304* .., | 59 - 118 | 205/55R16 91 | 21P; 22M; 24J; 248 | Pouze Golf Plus 6;od |
|  | e1*2007/46*0491*.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 21P; 22M; 24J; 244 | e1*2001/116*0304*14; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 21P; 22H; 22L; 24C; 244 | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U |
| 1KP | e1*2001/116*0304*.. | 55 - 125 | 205/55R16 90 | 22P; 24J; 24M | Mimo CrossGolf; |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 21B; 22P; 24J; 24M | Pouze Golf Plus; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 22P; 24C; 24M | jen |
|  |  |  |  |  |  | e1*2001/116*0304*13; |
|  |  |  |  |  |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U |
| Značka a model vozu: | JETTA |  |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 16 | e1*2007/46*0539*.. | 77 - 103 | 195/55R16 87 | 22H; 51J | Limuzína; |
|  |  |  |  | 195/60R16 89 | 22H; 51J | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  | 205/50R16 87 | 21P; 22H; 24J; 248 | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  | 205/55R16 91 | 21P; 22H; 24J; 248 | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 21P; 22F; 24J; 248 | 721; 729; 73C; 74A; |
|  |  |  |  | 225/45R16 89 | 21P; 22H; 24J; 248 | 74P; 76U |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 21B; 21N; 22F; 24J; 248; |  |
|  |  |  |  |  | 57T |  |

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

| PŘÍLOHA: 6 | Typ kola: H-412 7x16 |
| --- | --- |
| Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o Michal Pona | Datum: 01.07.2011 |

__________________________________________________________________________________________________________________

|  |  |  |  |  |  | Stránka: 12 z 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka a model vozu: | JETTA, GOLF |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 1KM | e1*2001/116*0328*.. | 59 - 118 | 205/55R16 91 | 21B; 22H; 22L; 24J | GOLF 6 (Variant); |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 21B; 21N; 22H; 22L; 24J; | od |
|  |  |  |  |  | 24M | e1*2001/116*0328*15; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  | 24M | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 729; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U |
| 1KM | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 147 | 205/55R16 90 | 21B; 22H; 22L; 24J | JETTA (Limuzína); |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 21B; 21N; 22H; 22L; 24J; | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  | 24M | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  | 24M | 721; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U |
| 1KM | e1*2001/116*0328*.. | 77 | 205/55R16 91 | 21B; 22H; 22L; 24J | GOLF 6 (Variant); |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 21B; 21N; 22H; 22L; 24J; | od |
|  |  |  |  |  | 24M | e1*2001/116*0328*15; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; | Pohon všech kol; |
|  |  |  |  |  | 24M | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 729; 73C; 74A; |
|  |  |  |  |  |  | 74P; 76U |
| 1KM | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 147 | 205/55R16 91 | 21B; 22H; 22L; 24J | GOLF (Variant); |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | 21B; 21N; 22H; 22L; 24J; | pouze |
|  |  |  |  |  | 24M | e1*2001/116*0328*14; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  | 24M | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  | 76U |
| Značka a model vozu: | PASSAT |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 3C | DE*2007/46*0547*.., | 77 - 125 | 195/60R16 | 122; 51G | od |
|  | e1*2001/116*0307* .., |  |  |  |  |
|  | e1*2007/46*0502*.. |  |  |  |  |
|  |  |  | 77 - 147 | 205/55R16 | 12R; 51G | e1*2001/116*0307*24; |
|  |  |  | 77 - 155 | 215/55R16 93 | 12A; 22M; 22P | Kombi; Limuzína; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | 12A; 22M; 22Q; 245; 248 | Pohon všech kol; |
|  |  |  |  | 235/50R16 95 | 12A; 22L; 22Q; 245; 248 | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 51A; 573; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P; 76U |
| 3C | e1*2001/116*0307*.. | 75 - 147 | 205/55R16 | 12R; 51G | Pneumatiky se |
|  |  |  |  |  |  | sněhovými řetězy; |
|  |  |  |  |  |  | pouze |
|  |  |  |  |  |  | e1*2001/116*0307*23; |
|  |  |  |  |  |  | Kombi; Limuzína; |
|  |  |  |  |  |  | Pohon všech kol; |
|  |  |  |  |  |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 51A; 573; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P; 76U |

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

| PŘÍLOHA: 6 | Typ kola: H-412 7x16 |
| --- | --- |
| Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o Michal Pona | Datum: 01.07.2011 |

__________________________________________________________________________________________________________________

|  |  |  |  |  |  |  | Stránka: 13 z 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka a model vozu: | PASSAT |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení |  | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 3C | e1*2001/116*0307*.. |  | 75 - 147 | 205/55R16 | 51G | pouze |
|  |  |  |  |  | 215/55R16 93 | 22M; 22P | e1*2001/116*0307*23; |
|  |  |  |  |  | 225/50R16 92 | 22M; 22Q; 24J; 24M | Kombi; Limuzína; |
|  |  |  |  |  | 235/50R16 95 | 22L; 22Q; 24J; 24M | Pohon všech kol; |
|  |  |  |  |  |  |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  |  |  |  |  | 76U |
| Značka a model vozu: | SCIROCCO |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení |  | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 13 | e1*2001/116*0471*.. |  | 90 - 147 | 205/55R16 | 51G; 52J | Coupe; Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P; 76U; |
|  |  |  |  |  |  |  | 76Z |
| Značka a model vozu: | TIGUAN |  |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení |  | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 5N | e1*2001/116*0450* .., |  | 81 - 147 | 215/65R16 | 51G | Pohon všech kol; |
|  | e1*2007/46*0487*.. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |
| Značka a model vozu: | TOURAN |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení |  | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 1T | DE*2007/46*0506*.., |  | 66 - 103 | 205/55R16 91 | 24J; 24M; 5GG | Mimo CrossTouran; |
|  | e1*2001/116*0211* ., |  |  |  |  |  |
|  | e1*2007/46*0357*.. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 66 - 125 | 205/55R16 91W | 24J; 24M; 5GG | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  | 205/55R16 94 | 24J; 24M | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  | 215/55R16 93 | 24J; 24M | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  |  | 225/50R16 92 | 24C; 24D |  |
| 1T | e1*2001/116*0211* ., |  | 75 - 125 | 205/55R16 | 51G; 52J | Pouze CrossTouran; |
|  | e1*2007/46*0357*.. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P; 76U; |
|  |  |  |  |  |  |  | 76Z |
| Značka a model vozu: | VW PASSAT |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení |  | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 3B | e1*95/54*0043*.., |  | 81 - 142 | 205/55R16 91 |  | Kombi; Limuzína; |
|  | e1*98/14D0043*.., |  |  |  |  | Pohon všech kol; |
|  | e1*98/14*0043*.. |  |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

| PŘÍLOHA: 6 | Typ kola: H-412 7x16 |
| --- | --- |
| Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o Michal Pona | Datum: 01.07.2011 |

__________________________________________________________________________________________________________________

|  |  |  |  |  |  | Stránka: 14 z 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka a model vozu: | VW PASSAT |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 3B | e1*95/54*0043*.., | 66 - 142 | 205/55R16 91 |  | Kombi; Limuzína; |
|  | e1*98/14D0043*.., |  |  |  | Pohon předních kol; |
|  | e1*98/14*0043*.. |  |  |  | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |
| 3BG | e1*2001/116*0157*.., | 74 - 142 | 205/55R16 91 | 12N | Pneumatiky se |
|  | e1*98/14*0157*.. |  |  |  | sněhovými |
|  |  |  |  |  |  | řetězy: |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 10S; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |
| Značka a model vozu: | VW SHARAN |  |  |  |
| Typ vozidla | Schválení | kW | Pneumatika | Požadavky pneumatik | Model |
| 7M | e1*2001/116*0023*.., | 66 - 110 | 205/55R16 93 | mimo Pohon všech kol; 21B; | od e1*98/14*0023*12; |
|  | e1*98/14*0023*.. |  |  | 22L; 24J; 24M; 5HA; 51J | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  | 205/55R16 94 | 21B; 22L; 24J; 24M; 5HI; | 12A; 51A; 573; 71N; |
|  |  |  |  |  | 51J | 721; 73C; 74A; 74P; |
|  |  |  | 66 - 150 | 195/60R16C | 5HR; 51G; 56G | 75I |
|  |  |  |  | 215/55R16 93 | mimo Pohon všech kol; 21B; |  |
|  |  |  |  |  | 22B; 22L; 24J; 24M; 5HA |  |
|  |  |  |  | 215/55R16 95 | 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; |  |
|  |  |  |  |  | 5HR |  |
|  |  |  |  | 225/50R16 | 21B; 22B; 22L; 24C; 24D; |  |
|  |  |  |  |  | 53S |  |
|  |  |  | 150 | 205/55R16 94 | 21B; 22L; 24J; 24M; 5HI; |  |
|  |  |  |  |  | 51J; 52J |  |
| 7M | e1*93/81*0023*.., | 66 - 128 | 215/55R16 | VDO; 22B; 24J; 24M | pouze |
|  | e1*95/54*0023*.., |  | 215/55R16 93 | 22B; 24J; 24M; 5HA | e1*98/14*0023*11; |
|  | e1*98/14*0023*.. |  | 225/50R16 | VDP; 21B; 22B; 24D; 24J | Pohon předních kol; |
|  |  |  |  | 225/50R16 92 | VDN; 21B; 22B; 24D; 24J | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  | 225/55R16 95 | 21B; 22B; 24D; 24J; 5HR; | 12A; 51A; 71N; 721; |
|  |  |  |  |  | 54A | 73C; 74A; 74P; 75I |

Model

10B)	Minimální požadované rychlostní limity k použitým pneumatikám jsou, s výjimkou pneumatik provedení M + S uvedeny v dokladech k vozidlu, pokud druh provozu vozidla nemá speciální omezení.

10S)  Sériový jmenovitý průměr letního, popř. zimního obutí nesmí být poddimenzován.

11G)	Díly brzdového systému, řízení a podvozku s výjimkou speciálních pružin podvozku musí, pokud nejsou uvedeny mezi žádnými dalšími položkami, odpovídat sériovému provedení. Pro speciální pružiny podvozku musí být k dispozici Všeobecné povolení provozní způsobilosti nebo osvědčení pro jednotlivé díly; o použití kombinace kolo/pneumatika nesmějí být žádné technické nejasnosti. Provede-li se současně se zástavbou speciálních kol změna podvozku, musí být změna a její vliv na použití speciálních kol zvlášť posouzeny.

11H)	Použije-li se sériové náhradní kolo, má jezdit omezenou rychlostí a ne déle než je nutné.

Přitom se musí použít sériové upevňovací díly. U provedení vozidel s pohonem všech kol se

musí při použití náhradního kola dbát na to, že jsou přípustné jen pneumatiky se stejně velkým rozsahem jízdního obvodu.

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

PŘÍLOHA: 6	Typ kola: H-412 7x16

Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o  Michal Pona	Datum:  01.07.2011

__________________________________________________________________________________________________________________

Stránka: 15 z 20

11K)	Stav vozidla podle předpisů je nutné nechat ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

.

- Použití sněhových řetězů s jemnými články, které nemají více jak 7 mm (včetně zámku řetězů), je možné  pouze na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

- Použití sněhových řetězů s jemnými články, které nemají více jak 15 mm (včetně zámku řetězů), je možné  pouze na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

12A)	Používání sněhových řetězů není možné, ledaže by byla pro zde uvedený typ vozidla v osvědčení další možnost přezutí. Pro toto přezutí s omezením v odstavci položky „Pneumatiky se sněhovými řetězy“ je nutné dbát na položky a pokyny zde uvedené.

12K)	Použití sněhových řetězů je přípustné jen tehdy, jestliže jsou tyto povoleny výrobcem motorového vozidla pro tuto kombinaci kolo/pneumatika (viz návod k obsluze).

12M)	Použít sněhové řetězy s jemnými články, které nemají více než 14 mm (včetně zámku řetězů), lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

12N)	Použít sněhové řetězy s jemnými články, které nemají více než 11 mm (včetně zámku řetězů), lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

12Q)	Použít sněhové řetězy s jemnými články, které nemají více než 9 mm (včetně zámku řetězů) lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

12R)	Použít sněhové řetězy s jemnými články, které nemají více než 12 mm (včetně zámku řetězů) lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

12T)	Použít sněhové řetězy s jemnými články lze jen se sněhovými řetězy povolenými výrobcem vozidla na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

21B)	Dodatečnou úpravou výřezů podběhů předních kol, popř. plastových krytů vnitřní strany blatníku lze docílit dostatečnou vůli pro kombinaci kolo/pneumatika.

21N)	Rozšířením, popř. vystavením předních podběhů na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika  s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

21P)	Dodatečnou úpravou výřezů předních podběhů, popř. plastových krytů vnitřní strany blatníku lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

22B)	Dodatečnou úpravou výřezů zadních blatníků, popř. plastových krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

22F)	Rozšířením, popř. vystoupnutím zadních podběhů na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

22H)	Rozšířením, popř. vystoupnutím zadních podběhů na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

22I)	Dodatečnou úpravou výřezů zadních podběhů, popř. plastových krytů vnitřku blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

PŘÍLOHA: 6	Typ kola: H-412 7x16

Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o  Michal Pona	Datum:  01.07.2011

__________________________________________________________________________________________________________________

Stránka: 16 z 20

22L)	Dodatečnou úpravou upevnění zadních zástěrek lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

22M)	Dodatečnou úpravou upevnění zadních zástěrek lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

22P)	Dodatečnou úpravou vnitřní strany zadního blatníku na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

22Q)	Dodatečnou úpravou vnitřní strany zadního blatníku na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli.

- Kryt kol - blatník na první nápravě/ose tvoří vystavení předního nárazníku a blatníku, nebo nástavba trvale připojených částí karoserie v rozmezí 30 stupňů před středem kola.  Celková šířka kola/kombinace pneumatiky musí být i nadále s ohledem na maximální provozní 	měřítko pneumatiky (1,04 násobek nominální šířky pneumatik) pokryta ve výše uvedeném 	rozsahuBetriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Ber

- Kryt kol - blatník na druhé nápravě/ose tvoří vystavení zadního nárazníku a blatníku, nebo   nástavba trvale připojených částí karoserie v rozmezí 50 stupňů za středem kola. 	Celková šířka kola/kombinace pneumatiky musí být i nadále s ohledem na maximální 	provozní  měřítko pneumatiky (1,04 násobek nominální šířky pneumatik) pokryta ve výše 	uvedeném rozsahu.

245 ) 	Kryt kol - blatník na první nápravě/ose tvoří vystavení předního nárazníku a blatníku, nebo 	nástavba trvale připojených částí karoserie v rozmezí 30 stupňů před středem kola.

V závislosti na alternativním vybavení vozu (např: snížení vozidla, rozšiřování krytí kol, atd.)  je možné, že kryt kola je dostačující. Celková šířka kola/kombinace pneumatiky musí být i nadále s ohledem na maximální provozní měřítko pneumatiky (1,04 násobek nominální šířky pneumatik) pokryta ve výše uvedeném rozsahu.

- Kryt kol - blatník na první nápravě/ose tvoří vystavení blatníku, nebo nástavba trvale připojených částí karoserie v rozmezí 50 stupňů za středem kola.

V závislosti na alternativním vybavení vozu (např: snížení vozidla, rozšiřování krytí kol, atd.)  je možné, že kryt kola je dostačující. Celková šířka kola/kombinace pneumatiky musí být i nadále s ohledem na maximální provozní měřítko pneumatiky (1,04 násobek nominální šířky pneumatik) pokryta ve výše uvedeném rozsahu.

247 	Kryt kol - blatník na druhé nápravě/ose tvoří vystavení blatníku, nebo nástavba trvale připojených částí karoserie v rozmezí 30 stupňů před středem kola. V závislosti na alternativním vybavení vozu (např: snížení vozidla, rozšiřování krytí kol, atd.)  je možné, že kryt kola je dostačující. Celková šířka kola/kombinace pneumatiky musí být i nadále s ohledem na maximální provozní měřítko pneumatiky (1,04 násobek nominální šířky pneumatik) pokryta ve výše uvedeném rozsahu.

248	Kryt kol - blatník na druhé nápravě/ose tvoří vystavení zadního nárazníku a blatníku, nebo nástavba trvale připojených částí karoserie v rozmezí 50 stupňů za středem kola. V závislosti na altenativním vybavení vozu (např: snížení vozidla, rozšiřování krytí kol, atd.)  je možné, že kryt kola je dostačující. Celková šířka kola/kombinace pneumatiky musí být i nadále s ohledem na maximální provozní měřítko pneumatiky (1,04 násobek nominální šířky pneumatik) pokryta ve výše uvedeném rozsahu.

24C)	Kryt kol - blatník na první nápravě/ose tvoří vystavení předního nárazníku a blatníku, 	    nebo nástavba trvale připojených částí karoserie v rozmezí 30 stupňů před středem kola a 50 stupňů za středem kola. Celková šířka kola/kombinace pneumatiky musí být i nadále  s ohledem na maximální provozní měřítko pneumatiky

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

PŘÍLOHA: 6	Typ kola: H-412 7x16

Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o  Michal Pona	Datum:  01.07.2011

__________________________________________________________________________________________________________________

Stránka: 17 z 20

24D)	Kryt kol - blatník na druhé nápravě/ose tvoří  vystavení zadního nárazníku a blatníku, nebo  nástavba trvale připojených částí karoserie v rozmezí 30 stupňů před středem kola a 50  stupňů za středem kola. V závislosti na alternativním vybavení vozu (např: snížení vozidla,  rozšiřování krytí kol, atd.)  je možné, že kryt kola je dostačující. Celková šířka kola/kombinace pneumatiky musí být i nadále s ohledem na maximální  provozní  měřítko pneumatiky (1,04 násobek nominální šířky pneumatik) pokryta ve výše  uvedeném rozsahu.

24J)	Kryt kol - blatník na první nápravě/ose tvoří vystavení předního nárazníku a blatníku, nebo 	nástavba trvale připojených částí karoserie v rozmezí 30 stupňů před středem kola a 50 stupňů za středem kola. V závislosti na alternativním vybavení vozu (např: snížení vozidla, rozšiřování krytí kol, atd.)  je možné, že kryt kola je dostačující. Celková šířka kola/kombinace pneumatiky musí být i nadále s ohledem na maximální 	provozní  měřítko pneumatiky (1,04 násobek nominální šířky pneumatik) pokryta ve výše 	uvedeném rozsahu.

24M)	Kryt kol - blatník na druhé nápravě/ose tvoří  vystavení zadního nárazníku a blatníku, nebo 	nástavba trvale připojených částí karoserie v rozmezí 30 stupňů před středem kola a 50 	stupňů za středem kola. V závislosti na alternativním vybavení vozu (např: snížení vozidla, 	rozšiřování krytí kol, atd.)  je možné, že kryt kola je dostačující. Celková šířka kola/kombinace pneumatiky musí být i nadále s ohledem na maximální 	provozní  měřítko pneumatiky (1,04 násobek nominální šířky pneumatik) pokryta ve výše 	uvedeném rozsahu.

24N)	Na zadních podbězích lze – pokud není sériově - docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

51A)	Je nutné dbát na tlak huštění pneumatik předepsaný výrobcem vozidla (viz návod k obsluze nebo odkaz na tlak huštění pneumatik na vozidle), popř. výrobce pneumatik. Použití pneumatik pro nouzový provoz je přípustné podle výrobce jen se systémem kontroly tlaku huštění pneumatik.

51G)	Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže je tato pneumatika

zapsaná již jako sériová v dokladech od vozidla nebo povolena výrobcem vozidla, viz výtah

ze schválení vozidla Evropského společenství. Při používání je nutno dbát na load index

(index zatížení), symbol rychlosti, označení M+S, pneumatiky uvedené v dokladech od vozidla, pokyny a doporučení výrobce vozidla.

51J)	Použití této velikosti pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže jmenovitá šířka pneumatik není menší než minimální velikost pneumatik zapsaná v dokladech od vozidla jako sériová.

52J)  Tato velikost pneumatiky je přípustná jen s profilem M+S.

53S)	Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatik; doklad o použitelnosti je nutné vozit s sebou u dokladů vozidla.

54A)	Je nutné prokázat, že rychloměr a ukazatel ujeté vzdálenosti jsou v mezích přípustných tolerancí. Pokud se provede přenastavení, je to třeba zohlednit při posouzení dalších kombinací kolo/pneumatika v dokladech vozidla.

56G)	Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti této velikosti pneumatik na tento ráfek; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

PŘÍLOHA: 6	Typ kola: H-412 7x16

Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o  Michal Pona	Datum:  01.07.2011

__________________________________________________________________________________________________________________

Stránka: 18 z 20

573)	Použití rozdílných velikostí pneumatik na přední a zadní nápravě vozidel s pohonem na všechny kola je přípustná, pokud mají stejnou obvodovou délku. Je nutné potvrzení od zadavatele pneumatik o skutečné velikosti obvodové délky, doporučuje se vozit potvrzení o způsobilosti u dokladů vozidla. Všechny pneumatiky namontované na jedné a téže nápravě/ose musí být stejného typu.

57T)  Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 205/55R16 zadní náprava: 225/50R16 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

5GG) Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1230 kg.

5GM) Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1260 kg.

5HA) 	Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1300 kg.

5HI) 	Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1340 kg.

5HR) 	Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1380 kg.

5JK) 	Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1550 kg.

63G) 	Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000 KLEBER C551 Z2 MICHELIN MXM UNIROYAL RALLYE 440. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

71N)	K vyvážení speciálních kol smí být na vnější a vnitřní straně ráfku umístěna jen svorková závaží.

- Je přípustné jen použití pryžových ventilů nebo kovových závitových ventilů s přesuvnou maticí zvnějšku, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku.

- U vozidel se sériovým systémem kontroly tlaku huštění pneumatiky se snímačem tlaku na kole může být sériový systém použit. Při zástavbě speciálních diskových kol je nutno dbát na pokyny výrobce vozidla, popř. výrobce systému a u dodatečného vybavení snímači tlaku huštění pneumatik návodu na zástavbu výrobce součástek.

73C)  Je přípustné jen použití bezdušových pneumatik.

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

PŘÍLOHA: 6	Typ kola: H-412 7x16

Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o  Michal Pona	Datum:  01.07.2011

__________________________________________________________________________________________________________________

Stránka: 19 z 20

74A)	Smí se použít jen upevňovací díly kola dodané společně s kolem výrobcem, přitom je nutno dbát na velikost závitu sériových upevňovacích dílů. Při použití šroubů kola je nutné dbát na délku těla šroubu přiřazenou vozidlu v příloze k osvědčení.

74P)	Provedení kol se středovou centráží jsou přípustná jen tehdy, jestliže jsou použity středové centráže popsané v osvědčení.

75I)	Přípustná zatížení náprav vozidla nesmí být větší než dvojnásobek zatížení kol udaného na straně 1 této přílohy se zřetelem na udanou velikost odvaleného obvodu.

76Q)	Použití této velikosti kola není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 16-palcovými koly.

76U)	Použití této velikosti kola není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 17-palcovými koly.

76Z)  Použití velikosti kola je přípustné jen ve spojení s pneumatikami M+S.

ADT)	Použití speciálních kol není přípustné na vozidlech s průměrem brzdových kotoučů 310 mm, popř. 312, popř. 314, popř. 315 mm (tloušťka 30 mm, popř. 28 mm, popř. 25 mm) na přední nápravě.

AF5)	Použití této kombinace kolo/pneumatika je „přípustné jen“ na provedeních vozidla, jestliže velikost pneumatiky 215/55R16 (široká zadní náprava) již není zapsána výrobcem vozidla v dokladech vozidla jako sériová, ledaže by pro zde uvedený typ vozidla byla uvedena v osvědčení další možnost změny.

AF6)	Použití této kombinace kolo/pneumatika je „přípustné jen“ na provedeních vozidla, jestliže velikost pneumatiky 215/55R16 (úzká zadní náprava) je již zapsána výrobcem vozidla v dokladech vozidla jako sériová, ledaže by pro zde uvedený typ vozidla byla uvedena v osvědčení další možnost změny.

AF7)	Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 321 mm (tloušťka 30 mm) na přední nápravě.

AFF)	Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdového kotouče 320 mm (tloušťka 30 mm) a brzdovým třmenem typ FNRG-60 16" (označení např. ATE E187) na přední nápravě.

VB0)	Tato velikost pneumatik je přípustná na vozidlech s lehce formovatelnou výplní bočních posuvných dveří (nad datem spodního podélného rámu bočních posuvných dveří jsou méně než 3 mm)

VB1)	Tato kombinace kolo/pneumatika je přípustná na verze vozidel s 15 - palcovými pneumatikami (úzká zadní náprava)

VB2)	Tato kombinace kolo/pneumatika je přípustná na verze vozidel s 16 - palcovými nákladními pneumatikami (široká zadní náprava)

VDM) Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen tehdy, jestliže není přípustné zatížení náprav větší než 1230 kg. U provedení vozidla s vyššími zatíženími náprav je nutno tyto a eventuálně přípustnou celkovou hmotnost změnit odpovídajícím způsobem v dokladech vozidla.

VDN) Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen tehdy, jestliže není přípustné zatížení náprav větší než 1260 kg. U provedení vozidla s vyššími zatíženími náprav je nutno tyto a eventuálně přípustnou celkovou hmotnost změnit odpovídajícím způsobem v dokladech vozidla.

VDO) Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-02(ZR) příp. zatížení náprav do 1240 kg CONTINENTAL všechny ZR (letní obutí) příp. zatížení náprav do 1230 kg DUNLOP

SP Sport 2020 příp. zatížení náprav do 1300 kg MICHELIN MXV3A, MXM, CX-KA příp. zatížení náprav do 1330 kg PIRELLI P4000 příp. zatížení náprav do 1230 kg. Použití shora uvedených pneumatik je

přípustné jen tehdy, jestliže je nosnost pneumatiky dostatečná pro přípustné zatížení náprav. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti

pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.

Certifikát 366-0192-11-WIRD-TG

PŘÍLOHA: 6	Typ kola: H-412 7x16

Zadavatel: C.D.M. spol. sr.o  Michal Pona	Datum:  01.07.2011

__________________________________________________________________________________________________________________

Stránka: 20 z 20

VDP) Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE ER 30, S-02 příp. zatížení náprav do 1260 kg CONTINENTAL všechny ZR (letní obutí) příp. zatížení náprav do 1230 kg DUNLOP SP Sport 2000 (ZR), popř. 8000 (ZR) příp. zatížení náprav do 1330 kg FULDA Y 3000 příp. zatížení náprav do 1270 kg GOODYEAR EAGLE GSD +, EAGLE F1 příp. zatížení náprav do 1330 kg KLEBER C 501 Z, DR 502 Z příp. zatížení náprav do 1230 kg MICHELIN MXM, MXX3  příp. zatížení náprav do 1230 kg PIRELLI P6000, PZERO  UNIROYAL všechny ZR (letní obutí)  příp. zatížení náprav do 1230 kg. Použití shora uvedených pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže je nosnost pneumatiky dostatečná pro přípustné zatížení náprav. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VE1)	Zástavbou klínu posuvných dveří lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

Akreditace v DAR s registračním číslem KBA-P 00055-00 od akreditačního orgánu Spolkového úřadu pro motorová vozidla, Spolkové republiky Německo.